# 不同热边界对超音速机翼气动热数值分析的影响

### 论文摘要

飞行器在超音速飞行时受到的气动加热效应给结构强度及热防护设计带来极大影响,且真实状态下的气动热环境需要考虑外流场与结构的耦合及内壁面边界条件的影响。采用S-A湍流模型求解Navier-Stokes方程,通过流场与固体壁面交界处的信息传递,实现外流场与结构场的耦合数值分析。针对三种不同翼型的超音速绕流气动加热进行耦合数值研究,对比翼型内壁面在不同热边界条件下的气动热效应。结果表明:不同翼型具有与气动力相似的气动热效应,内壁面考虑对流换热的边界条件最接近真实,考虑机翼燃油箱满油时,三维机翼前缘驻点处热流密度最高可达4 200 W/m2。

### 论文目录

- 0 引 言

- 1 数值方法

- 1.1 流场求解方程

- 1.2 温度场求解方程

- 1.3 耦合传热求解方法

- 2 圆管气动热计算

- 3 不同热边界对机翼气动热影响

- 3.1 不同翼型流场及气动热的差异

- 3.2 内壁面不同热边界对翼型气动热影响

- 3.3 三维机翼燃油箱满油状态下的气动热计算

- 4 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵璇,孙智,吕润民,孙建红

关键词: 超音速,气动加热,耦合计算,边界条件

来源: 航空工程进展 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学,航空航天科学与工程

单位: 南京航空航天大学飞行器环境控制与生命保障工业和信息化部重点实验室

基金: 江苏高校优势学科建设工程资助项目

分类号: V211.3

DOI: 10.16615/j.cnki.1674-8190.2019.05.018

页码: 714-721

总页数: 8

文件大小: 1804K

下载量: 99

### 相关论文文献

- [1].壁面催化条件对气动热环境的影响研究[J]. 导弹与航天运载技术 2020(01)

- [2].真空管道超级列车气动热效应[J]. 机械工程学报 2020(08)

- [3].有限催化对返回舱气动热环境影响[J]. 空气动力学学报 2018(05)

- [4].尖楔气动热数值仿真计算研究[J]. 飞机设计 2018(05)

- [5].某型涡桨发动机气动热力仿真计算[J]. 海军航空工程学院学报 2016(02)

- [6].气动热环境试验及测量技术研究进展[J]. 实验流体力学 2019(02)

- [7].保形烧蚀材料及相关气动热试验[J]. 宇航材料工艺 2016(01)

- [8].高速飞行器气动热结构耦合分析及优化设计[J]. 弹箭与制导学报 2014(05)

- [9].超音速火箭弹激光引信气动热特性仿真研究[J]. 红外与激光工程 2008(04)

- [10].锥柱裙组合体再入气动热特性研究[J]. 弹箭与制导学报 2019(03)

- [11].高超声速飞行器气动热关联换算方法研究[J]. 力学学报 2018(05)

- [12].宽速域高超声速气动热风洞理论与技术挑战[J]. 航空科学技术 2020(11)

- [13].突起物气动热环境理论分析与试验研究[J]. 现代防御技术 2014(04)

- [14].高超声速飞行器气动热辐射特性[J]. 红外与激光工程 2013(06)

- [15].高超声速气动热环境工程算法[J]. 导弹与航天运载技术 2010(04)

- [16].高速飞行器结构气动热计算优化[J]. 战术导弹技术 2017(05)

- [17].高超声速助推滑翔飞行器气动热环境仿真分析[J]. 固体火箭技术 2016(02)

- [18].局部催化特性差异对气动热环境影响的计算分析[J]. 航空学报 2018(03)

- [19].气动热环境下玻璃窗口热应力试验分析[J]. 空气动力学学报 2016(05)

- [20].热化学非平衡模型和表面温度对气动热计算影响分析[J]. 空气动力学学报 2013(06)

- [21].高超声速气动热辨识技术实验研究[J]. 实验流体力学 2013(05)

- [22].机载光学探测设备气动热噪声建模研究[J]. 上海航天 2013(05)

- [23].高焓非平衡气动热环境的试验模拟及影响[J]. 实验流体力学 2012(06)

- [24].考虑边界层转捩的复杂外形火箭弹气动热计算[J]. 兵器装备工程学报 2018(05)

- [25].计算网格对气动力气动热数值模拟影响的研究[J]. 航空计算技术 2017(02)

- [26].气动热环境下材料力学性能测试新技术[J]. 实验力学 2019(02)

- [27].基于神经网络的气动热关联研究[J]. 工业控制计算机 2018(11)

- [28].传感器催化特性差异对气动热影响的计算分析[J]. 宇航学报 2017(12)

- [29].高超声速绕平板直立舵干扰气动热研究[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2017(05)

- [30].高超声速飞行器气动热流载荷数据高效传递及包络处理方法[J]. 航天器环境工程 2020(04)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/774e3bb3c6b010f6110d0384.html