# 一种降低永磁电机转矩脉动的方法

### 论文摘要

为降低永磁电机的转矩脉动,本文提出优化磁钢参数和转子分段斜极的组合方法。首先简要介绍了ANSYS软件的优化分析功能,通过改变磁钢极弧系数和厚度来优化永磁电机的转矩脉动,然后基于能量法和傅立叶分解法推导了转子分段斜极的齿槽转矩表达式和最佳斜极角度,利用Zigzag型转子斜极来削弱齿槽转矩,进一步降低转矩脉动,最后提供了一种便于Zigzag型转子斜极的结构方案。本文为转子分段斜极提供了理论基础,为永磁电机转子优化提供了简便方法。

### 论文目录

- 0前言

- 1 磁钢尺寸的组合优化

- 1.1 磁钢极弧系数和偏心距优化原理

- 1.2 ANSYS软件优化功能简介

- 1.3 磁钢极弧系数和偏心距优化

- 2 转子分段斜极的转矩特性研究

- 2.1 转子分段斜极齿槽转矩的解析分析

- 2.2 转子分段斜极齿槽转矩的有限元分析

- 2.3 转子分段斜极输出转矩的有限元分析

- 3 转子分段斜极结构方案

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杨国龙

关键词: 转矩脉动,齿槽转矩,分段斜极,优化分析

来源: 大电机技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 广东海洋大学寸金学院

分类号: TM351

页码: 21-26

总页数: 6

文件大小: 3626K

下载量: 282

### 相关论文文献

- [1].基于模型预测控制的开关磁阻电机转矩脉动抑制方法研究[J]. 电工电能新技术 2020(08)

- [2].无传感器永磁同步电动机转矩脉动抑制[J]. 微特电机 2019(11)

- [3].抑制无刷直流电动机转矩脉动的改进型Z源变换器[J]. 微特电机 2015(12)

- [4].感应电机直接转矩控制系统的转矩脉动极小化方法[J]. 电力自动化设备 2015(10)

- [5].开关磁阻电机结构性转矩脉动抑制方法[J]. 机械工程学报 2020(20)

- [6].开关磁阻电机转矩脉动抑制技术[J]. 电机与控制学报 2019(12)

- [7].基于Z源变换器的无刷直流电机转矩脉动抑制[J]. 系统仿真学报 2013(11)

- [8].永磁无刷直流电动机转矩脉动抑制方法研究综述[J]. 系统仿真学报 2014(07)

- [9].直流无刷电机换向转矩脉动抑制研究[J]. 控制工程 2010(03)

- [10].转矩脉动最小化的直接转矩控制系统[J]. 电气技术 2008(07)

- [11].机器人关节无框电机转矩脉动抑制[J]. 微电机 2020(05)

- [12].开关磁阻电机双目标降低转矩脉动方法[J]. 汽车工程学报 2016(01)

- [13].一种合成电流控制的无刷直流电机转矩脉动抑制系统[J]. 中国电机工程学报 2015(21)

- [14].考虑转矩脉动最小化的无刷直流电机直接转矩控制系统[J]. 电工技术学报 2014(01)

- [15].低开关频率下直接转矩控制转矩脉动抑制方法[J]. 变频器世界 2013(07)

- [16].基于直接转矩控制和等价输入干扰的永磁无刷直流电动机控制[J]. 电气应用 2019(S1)

- [17].开关磁阻电机转矩脉动控制研究[J]. 科技经济导刊 2020(24)

- [18].基于电流控制的无刷直流电机换相转矩脉动抑制策略[J]. 工业控制计算机 2020(08)

- [19].电动车无刷直流电机转矩脉动抑制[J]. 计算机仿真 2016(04)

- [20].基于交叉补偿型转矩分配函数的开关磁阻电机转矩脉动抑制系统设计[J]. 电机与控制应用 2016(10)

- [21].考虑噪声因子的永磁同步电机转矩脉动分布特性分析[J]. 电机与控制学报 2015(01)

- [22].无刷直流电机转矩脉动抑制新方法[J]. 电气传动 2011(09)

- [23].电动车用永磁无刷电机转矩脉动的控制技术[J]. 电机技术 2009(01)

- [24].无刷直流电机转矩脉动控制新方法[J]. 大连交通大学学报 2008(04)

- [25].基于四开关三相变频器的永磁同步电机驱动系统转矩脉动优化控制[J]. 电机与控制应用 2018(02)

- [26].非理想反电动势无刷直流电机的转矩脉动抑制仿真研究[J]. 电气传动自动化 2009(05)

- [27].基于FPGA的无刷直流电机控制系统实现[J]. 电子技术与软件工程 2014(22)

- [28].损耗减小的永磁同步电机转矩脉动优化控制[J]. 电气传动 2019(03)

- [29].基于模型预测控制的无刷直流电动机转矩脉动抑制方法[J]. 微特电机 2015(02)

- [30].一种减少开关磁阻电机转矩脉动的算法[J]. 计算机仿真 2014(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/77ae62a69d924b2419a38615.html