# 镁对20CrMo齿轮钢中夹杂物的影响

### 论文摘要

为了探测镁对20CrMo齿轮钢中夹杂物的影响,利用实验室高温电阻炉对齿轮钢进行加镁冶炼试验,结合金相显微镜和扫描电子显微镜研究了不同镁含量对齿轮钢中夹杂物形貌及成分的影响,并运用热力学理论研究了不同镁含量对钢中夹杂物成分变化的机理。试验结果表明,试验钢中的夹杂物密度在40～65个/mm2。当镁含量为8×10-6时,夹杂物等效直径由2.93μm增至3.28μm;当钢中的镁含量为（21～38）×10-6时,夹杂物等效直径在2.64～2.67μm。随着镁含量的增加,单独MnS的百分率从26.3%降至2.2%,氧化物的比例从44.8%增至84.8%。热力学表明,镁含量在（2.63～7.98）×10-6就可完全改质钢中Al2O3为镁铝尖晶石;当镁含量大于7.98×10-6时,钢中就会形成MgO。综上可得,镁含量在8×10-6左右时复合夹杂物比例较大,氧化物夹杂比例较低,可提高钢的性能。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验材料与研究方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 镁含量对夹杂物数量及大小的影响

- 2.2 镁含量对夹杂物成分的影响

- 2.3 热力学分析镁对Al2O3变性的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 樊田,杨乾坤,谢剑波,沈平,付建勋

关键词: 齿轮钢,镁含量,夹杂物,热力学

来源: 钢铁钒钛 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 上海大学材料科学与工程学院先进凝固技术中心

基金: 国家自然科学基金(51874195&51671124)

分类号: TG142.1

页码: 149-154

总页数: 6

文件大小: 1661K

下载量: 61

### 相关论文文献

- [1].铬元素对轻质钢中κ相形成的影响[J]. 上海金属 2019(06)

- [2].微波消解溶样电感耦合等离子体发射光谱法测定钢中的全铝[J]. 化工管理 2017(26)

- [3].耐火材料对95Cr切割丝用钢中夹杂物的影响[J]. 钢铁 2020(02)

- [4].减少钢中酸溶铝烧损的措施及效果[J]. 河南冶金 2013(02)

- [5].钢中氢脆的研究现状[J]. 山西冶金 2020(05)

- [6].稀土对低碳低硅钢中夹杂物的影响研究[J]. 包钢科技 2020(02)

- [7].控制钢中氢含量的工艺措施[J]. 河北冶金 2014(05)

- [8].氮在钢中的有害作用[J]. 热处理 2020(04)

- [9].钢中元素对钢铁性能的影响(八)[J]. 新疆钢铁 2018(02)

- [10].电感耦合等离子体原子发射光谱法测定钢中铌含量[J]. 南方金属 2017(04)

- [11].直读光谱仪测定钢中高含量锰[J]. 涟钢科技与管理 2019(06)

- [12].稀土铈与铁和砷交互作用的研究进展[J]. 四川冶金 2019(05)

- [13].钛处理对钢中夹杂物形态和分布影响的实验研究[J]. 冶金丛刊 2010(05)

- [14].钢中氧氮标准样品研制的思考[J]. 冶金标准化与质量 2008(01)

- [15].转炉冶炼钢中氮含量的控制[J]. 本钢技术 2010(01)

- [16].镁处理对钢中夹杂物变性研究[J]. 包钢科技 2008(04)

- [17].钢中氮含量对含硫齿轮钢硫化物影响的试验[J]. 中国冶金 2020(07)

- [18].钢中元素对钢铁性能的影响[J]. 新疆钢铁 2017(04)

- [19].U71Mn钢中w[N]对性能影响研究[J]. 包钢科技 2010(04)

- [20].稀土在钢中的应用[J]. 科技信息 2009(21)

- [21].铝系列某钢中[N]的控制[J]. 武汉工程职业技术学院学报 2008(04)

- [22].钛脱氧钢中针状铁素体的形成[J]. 鞍钢技术 2008(04)

- [23].钢中第二相粒子与铸坯表面裂纹分析[J]. 连铸 2017(02)

- [24].风电钢钢中夹杂物探讨[J]. 新疆钢铁 2017(02)

- [25].加热温度对含锑铸态钢中锑析出相的影响[J]. 工业加热 2015(06)

- [26].耐火材料对钢中氧含量影响的实验研究[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [27].钙处理对中硫含量钢中硫化物形态影响的试验研究[J]. 北京科技大学学报 2014(S1)

- [28].稀土在钢中应用与研究新进展[J]. 稀土 2013(03)

- [29].ICP-OES法测定钢中的微量硼[J]. 云南冶金 2010(01)

- [30].影响钢中氢含量的因素[J]. 大型铸锻件 2008(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/77aeecdff8aeba206fa741ca.html