# 基于无线通信的医疗设备远程在线监测系统设计与实现

### 论文摘要

目的:设计基于无线通信的医疗设备远程在线监测系统,实现实时监测局域网内医疗设备的运行状态,提高设备使用管理水平。方法:设计一套智能联网的在线监测系统,系统包括上位机软件和前端数据采集单板,对Evita系列呼吸机进行检测,以WiFi为媒介连接呼吸机,采集医疗设备的工作状态,并通过上位机二次显示。结果:通过对重症监护室(ICU)两台Evita4呼吸机的试点采样和联网测试,验证了该系统运行的可行性。结论:该智能联网监测系统可采集医疗设备的在线使用数据,为医疗设备的使用率统计提供便利。

### 论文目录

- 1 在线监测系统硬件设计

- 1.1 硬件总体结构

- 1.2 数据采集单板硬件设计

- 1.2.1 主控MCU

- 1.2.2 WiFi模块

- 1.2.3 系统电源

- 1.2.4 RS232通讯电路

- 1.2.5 配置接口及存储电路

- 2 在线监测系统软件设计

- 2.1 WiFi模块AT指令

- 2.2 MCU软件设计

- 2.2.1 MediBus通信协议

- 2.2.2 串口配置与WiFi无线数据传输

- 2.2.3 单片机软件工作流程

- 2.3 上位机软件设计

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 姚君,凌霁云

关键词: 医疗设备,状态监测,呼吸机,数据采集单板

来源: 中国医学装备 2019年03期

年度: 2019

分类: 医药卫生科技,工程科技Ⅱ辑

专业: 仪器仪表工业

单位: 宁波市鄞州人民医院设备科

分类号: TH789

页码: 107-111

总页数: 5

文件大小: 2532K

下载量: 211

### 相关论文文献

- [1].集中管理医疗设备对使用效益的影响[J]. 柳州医学 2013(01)

- [2].我院产房医疗设备配置管理探讨[J]. 中国医疗设备 2019(12)

- [3].建立医疗设备效益评价体系的探讨[J]. 中国医疗设备 2019(12)

- [4].新医疗体制下医疗设备管理的问题及对策研究[J]. 设备管理与维修 2019(24)

- [5].医疗设备信息化管理进展分析[J]. 生物医学工程与临床 2020(01)

- [6].医疗设备专业学生创新能力的培养方式研究[J]. 福建电脑 2019(12)

- [7].医疗设备整体维保服务的实践与改进[J]. 医疗装备 2020(05)

- [8].基于信息集成的医疗设备精细化管理系统的设计[J]. 内蒙古科技与经济 2020(05)

- [9].移动医疗设备对内科住院患者心理管理的影响[J]. 中医药管理杂志 2020(04)

- [10].一种医疗设备运行监测系统的设计[J]. 医疗装备 2020(11)

- [11].议大型进口医疗设备维保服务招标采购存在问题及对策[J]. 中国医疗器械信息 2020(07)

- [12].研究基于风险分析的预防性维护[J]. 名医 2020(08)

- [13].医疗设备电子信息管理系统的设计与实现[J]. 信息与电脑(理论版) 2020(10)

- [14].急救类医疗设备效益分析在医疗财务管理中的应用[J]. 医疗装备 2020(11)

- [15].医疗设备中计算机软件系统的维护与维修探讨[J]. 中国医疗器械信息 2020(11)

- [16].多学科交叉融合特色课程体系构建探析——以医疗设备应用技术专业为例[J]. 科技与创新 2020(15)

- [17].用EXCEL功能实现医疗设备周期管理自动提醒[J]. 设备管理与维修 2020(13)

- [18].浅谈医疗设备全生命周期管理[J]. 设备管理与维修 2020(16)

- [19].多维度定向推广国产医疗设备在基层医院示范与应用的策略研究[J]. 中国医疗设备 2020(09)

- [20].医疗设备的设计与维护[J]. 中外企业家 2018(16)

- [21].医疗设备管理现状分析与改进建议[J]. 中医药管理杂志 2018(23)

- [22].探究医疗设备的使用与后续维护管理[J]. 世界最新医学信息文摘 2018(A4)

- [23].分析医疗设备管理中科学化管理水平的提升[J]. 科技资讯 2018(35)

- [24].国产医疗设备发展与应用现状及对策[J]. 医疗装备 2019(04)

- [25].医疗设备的维修现状与管理探讨[J]. 中国卫生产业 2019(01)

- [26].医疗设备的验收及管理工作[J]. 医疗装备 2019(03)

- [27].医疗设备的管理现状与管理模式的建立[J]. 医疗装备 2019(03)

- [28].国内外医疗设备配置及使用评估发展现状[J]. 中国医院建筑与装备 2019(01)

- [29].医疗设备信息发展和医疗系统维修技能的探讨[J]. 经济师 2019(03)

- [30].医疗设备的常见故障及维护保养[J]. 医疗装备 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7870919db2196e713dfe6284.html