# 试论土建房屋施工测量测量放线的方法与技巧

山东德建集团有限公司山东德州253000

摘要：本文一开始对土建房屋工程施工及测量放线技术的概述进行了介绍，然后根据土建房屋施工测量放线的步骤做了阐述，最后详细的分析了土建房屋施工测量测量放线的方法与技巧。

关键词：土建房屋；施工；测量放线；方法

一、前言

由于土建房屋工程的不断的发展和进步，这样对施工方面就相对提成了更高的要求，尤为一提的就是土建房屋工程施工测量放线技术，但是在实际的施工中，一些技术已经满足不了日益增多的需求，这就要提醒施工管理者对技术方面的管理。

二、土建房屋工程施工及测量放线技术的概述

所谓土建房屋工程施工测量放线技术具体指的是在实际的施工现场根据土建房屋工程施工图纸中的设计标识出各个要素，进而在施工过程中能够按照所作出的标识快速的找出地方，这样能够在很大程度上确保施工切实按照施工图予以展开，施工效率得以大幅度提升，施工失误率得以大大降低。在土建房屋工程施工项目进行施工测量放线的现场，需要按照业务的具体需求严格的进行的复核，报请复核的结果给监理工程师，在得到监理工程师的认可及批准后才可以进行施工操作。对于土建房屋工程构造物的位置，也应当根据施工图的具体规划设计予以标注，然后准确的测量相关数据，将测量的报告在施工之前送至业主处进行审批。在施工中，还应当避免桩位位置的移动，要保证桩位可以被人明显看到，将控制点及控制桩保护好。

三、土建房屋施工测量放线的步骤

1、建筑物定位

是房屋建筑工程开工后的第一次放线，建筑物定位参加的人员是：城市规划部门（下属的测量队）及施工单位的测量人员（专业的），根据建筑规划定位图进行定位，最后在施工现场形成（至少）4个定位桩。放线工具为“全站仪”或“比较高级的经纬仪”。

2、基础施工放线

建筑物定位桩设定后，由施工单位的专业测量人员、施工现场负责人及监理共同对基础工程进行放线及测量复核（监理人员主要是旁站监督、验证），最后放出所有建筑物轴线的定位桩（根据建筑物大小也可轴线间隔放线），所有轴线定位桩是根据规划部门的定位桩（至少4个）及建筑物底层施工平面图进行放线的。放线工具为“经纬仪”。

基础定位放线完成后，由施工现场的测量员及施工员依据定位的轴线放出基础的边线，进行基础开挖。放线工具：经纬仪、龙门板、线绳、线坠子、钢卷尺等。小工程可能没有测量员，就是施工员放线。注意：基础轴线定位桩在基础放线的同时须引到拟建建筑物周围的永久建筑物或固定物上，防止轴线定位桩破坏了，用来补救。

3、主体施工放线

基础工程施工出正负零后，紧接着就是主体一层、二层...直至主体封顶的施工及放线工作，放线工具：经纬仪、线坠子、线绳、墨斗、钢卷尺等。根据轴线定位桩及外引的轴线基准线进行施工放线。用经纬仪将轴线打到建筑物上，在建筑物的施工层面上弹出轴线，再根据轴线放出柱子、墙体等边线等，每层如此，直至主体封顶。

根据土建房屋工程土建房屋的形状设置内控点，比如对于矩形的土建房屋在靠近四个角的位置设置四个内控点即可，内控点位置应避开各楼层的梁，保证从底层到顶层的通视。上部楼层结构在每层相同的部位均预留200mm×200mm的测量放线洞口，以便进行竖向投测。预留洞不得偏位，且不能被掩盖，保证上下通视。底层的轴线网须认真校核，经复核验收方可向上投测。底层的内控点钢板上不得堆放料具，顶板排架避开钢板，确保可以架设仪器。

在土建房屋工程土建房屋物的底层外框架柱上设置的标高线（高于底层楼板设计标高1m），用50m钢尺向上传递，其每栋土建房屋物的各个标高线引测后误差小于3mm时，以其平均点向楼层内引测高于楼板1m的标高控制线，抄平时，尽量将水准仪安置在测设范围内中心位置，并进行仔细调平。标高基准线的确定非常重要，标高传递前，必须进行复核，且其标高基准线需要妥善保护。标高引至楼层后，进行闭合复测。

四、土建房屋施工测量测量放线的方法与技巧

1、土建房屋工程施工测量放线

土建房屋工程施工测量放线从定位开始一直持续到主体工程完成。土建房屋工程施工相对于其他土木工程而言具有特殊性，这是由土建房屋工程的特点决定的。因为土建房屋工程一般都可以分成不同的整体，如大坝、船闸、水电厂房等，这些整体之间的联系相对比较松散，可以用来作误差调整或吸收误差；而有些具有相互关联关系的土建房屋工程结构物之间以及金属结构的都有相对较高的精度要求，需要尽可能地用相同的控制点或轴线、辅助轴线做测量放线工作。所以，在布置土建房屋工程施工控制网时，应按其工程特点划分出松散工程区段和整体工程区段，并据此进行施工测量放线操作。专职测量员把主轴线定好、标高控制点做好后，技术员要掌握吊线坠的基本功，不能总是依赖于经纬仪。测量放线测量尺寸时一定要杜绝用小刻度尺一尺一尺（工地上常用3米尺、5米尺）的量下去，以免造成误差累积。通常在测量斜距、测量两点高差（两点高差较大时）采用勾股弦定理计算，算的结果误差一般会小的多。测量放线过程中要遵循“先整体、后碎部、常复核”的原则，前一项工作没做复查下一项工作坚决不能进行，测量的过程步步都要经过检核。在施工现场的测量测量放线，往往是工长和技术员两个人去测量放线，工地现场没有足够的专业人员一起做定位，但是又必须做到慎之又慎，尺前尺后来回跑。

2、施工测量放线常用仪器

施工测量放线常用的测量仪器有水准仪、经纬仪、全站仪、激光铅垂仪、激光指向仪等。其中，水准仪是进行水准测量时使用的仪器，由望远镜、水准器及基座三部分构成，其主要也是最基本的功能是提供一条水平视线，测量两点之间的高差（高程差），常用于标高测量、高程传递测量；经纬仪由望远镜、水平度盘、竖直度盘、水准器、基座等组成，是根据测角原理设计的测量水平角和竖直角的仪器，可用于点位测量，并可用来辅助进行立点放样操作，是工程定位的常用仪器；全站仪虽然不能完全代替水准仪，但可以看作是水准仪和经纬仪的综合体；激光铅垂仪包括壳体、直线激光发生器、阻尼摆及电源，是一种借助仪器中安置的高灵敏度水准管或水银盘反射系统，将激光束导至铅垂方向用于进行竖向准直的工程测量仪器；激光指向仪是以激光器为光源的发射系统，经由目镜组、物镜组组成的光学镜筒放大、聚焦，给出直线方向的仪器，可在矿山掘进、铁路隧道、市政建设、地铁工程、大型引水工程、土建房屋及管道铺设中起到测量放线、定位、指向作用。

3、全站仪施工测量放线的技术应用全站仪自身带有数据处理系统

全站仪可以根据输入点的坐标值计算出放样点的方位角，并能显示当前镜头所指方向与计算方位角的差值，只要将这个差值调为0，就意味着规定了要放样点的具体方位，然后就可进行测距定位。全站仪还能够自动读出距离的数值，只需把棱镜对准全站仪的镜头，全站仪就能很快的读出实际测量的距离，并且与其自动计算出的理论数据相比较，并把两者的差值显示在屏幕上，从而很快捷的判断出棱镜应该向哪个方向再移动多少距离。当显示的距离差值为0时，表明那时棱镜所在的位置就是要放样点的实际位置。测定出一个放样点以后，可按“下一个（next）”键调出下一个要放样的点，重复之前步骤，便可依次放出其它各点。由于全站仪体积小重量轻（只有4.9kg）且灵活方便，较少受到地形限制（除非全站仪无法看到棱镜），且不易受处界因素的影响（只要三角架扎稳，一般不会引起仪器的偏移），只要合理保护全站仪，即使在复杂的自然条件下也可以照常工作。并且所有的计算都是由全站仪自动完成，所以测量放线过程中不会受到技术人员等个人的主观影响。

五、结束语

测量放线技术在土建房屋工程施工中有着重要的作用。在土建房屋工程施工的过程中，如果山施工测量放线技术得不到充分应用，就会增大工程施工的阻力，那么，对山土建房屋工程施工的质量会产生很大的影响。

参考文献：

[1]邰喜军；浅析水利施工中测量放线管理问题[J]；中国新技术新产品；2011

[2]陈贵杰；刍议土建房屋工程施工中的测量放线管理[J]；科技创新与应用；2013

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/78b6c9275700f192b24f05d4.html