# 不同轧制方式下TC4轧管变形分析

### 论文摘要

采用ABAQUS模拟软件模拟了PQF轧机、Accu轧机、Assel轧机轧制TC4钛合金管坯的过程,分析轧制过程的截面形状、温度、应力、应变的变化。结果表明:PQF轧机轧制TC4无缝管过程中截面形状较Accu和Assel轧机轧制TC4无缝管时截面形状变化小,尺寸精度高; Accu轧机和Assel轧机轧制过程中应力分布较PQF轧机复杂;采用3种方式轧制时,壁厚内侧金属应变较外侧大; Accu和Assel轧机轧制时间短,温度下降较PQF轧机小。

### 论文目录

- 1 模拟条件

- 2 结果与分析

- 2.1 PQF轧机轧制TC4无缝管时变形分析

- 2.2 Accu轧机轧制TC4无缝管时变形分析

- 2.3 Assel轧机轧制TC4无缝管时变形分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 史佳新,余伟,米永峰,董恩涛,李明辉

关键词: 无缝管,轧制方式,热轧,变形分析

来源: 包钢科技 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 北京科技大学工程技术研究院,内蒙古包钢钢联股份有限公司钢管公司

分类号: TG146.23;TG335

DOI: 10.13647/j.cnki.btgkj.2019.04.011

页码: 42-47

总页数: 6

文件大小: 2156K

下载量: 50

### 相关论文文献

- [1].时空变形分析与预报理论研究及应用策略[J]. 测绘通报 2016(S2)

- [2].基于ANSYS的平板凳有限元分析[J]. 科技创新与应用 2012(30)

- [3].压力容器应力、变形分析与数值验证[J]. 化学工程与装备 2017(02)

- [4].铝合金加工变形分析与控制[J]. 世界有色金属 2017(15)

- [5].工作变形分析在电机振动处理中的应用[J]. 电机技术 2015(01)

- [6].变形分析与预报的理论和方法[J]. 河南科技 2011(08)

- [7].环卫车薄板焊接变形分析与控制[J]. 现代制造技术与装备 2020(03)

- [8].采空区引起的地面变形分析[J]. 价值工程 2016(16)

- [9].运营线路下换乘节点施工变形分析与现场监测[J]. 中外公路 2019(06)

- [10].基于极限学习机的变形分析建模研究[J]. 测绘通报 2018(S1)

- [11].轿车车身发动机盖变形分析及焊点优化[J]. 电焊机 2017(09)

- [12].河浜区域基础采用砂石地基处理的变形分析与控制[J]. 科技信息 2010(33)

- [13].工作变形分析方法在发电厂汽水管道振动治理中的应用[J]. 浙江电力 2017(03)

- [14].一种复合材料旋翼桨叶结构大变形分析方法的改进及验证[J]. 应用力学学报 2014(05)

- [15].基于非连续变形分析的岩质高边坡稳定性评价[J]. 四川建筑科学研究 2012(03)

- [16].不连续变形分析及其在采矿和土木工程中的应用[J]. 国际学术动态 2008(01)

- [17].降雨作用下高速公路边坡稳定的非连续变形分析[J]. 水电能源科学 2009(02)

- [18].试论水平井压裂管柱受力变形分析的间隙元法[J]. 中国设备工程 2017(18)

- [19].长江科学院参加“第11届国际非连续变形分析研讨会(ICADD-11)”[J]. 长江科学院院报 2013(10)

- [20].下沉式窑洞结构的变形分析[J]. 工业建筑 2011(09)

- [21].南广铁路东山村2号桥连续箱梁现浇混凝土支撑体系变形分析[J]. 科技与企业 2015(23)

- [22].不连续变形分析理论的C#程序实现及改进[J]. 应用数学和力学 2014(S1)

- [23].基于激光扫描的隧道变形监测的误差来源及变形分析[J]. 铁道工程学报 2013(05)

- [24].《隧道设计与施工-岩土控制变形分析法》新书征订[J]. 现代隧道技术 2011(06)

- [25].《隧道设计与施工-岩土控制变形分析法》新书征订[J]. 现代隧道技术 2012(01)

- [26].柳州市某工程沉降观测与变形分析[J]. 广西城镇建设 2010(09)

- [27].紧邻铁路线路地铁站基坑施工过程变形分析[J]. 重庆交通大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [28].薄壁支架零件加工变形分析[J]. 九江学院学报(自然科学版) 2020(01)

- [29].东露天煤矿槽仓三维有限元变形分析[J]. 煤炭工程 2020(06)

- [30].某空间相机反射镜的温度变形分析[J]. 红外技术 2012(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/78ddf1332bca17f7ffdff508.html