# 盾构隧道管片接头抗弯承载力计算模型研究

### 论文摘要

盾构隧道管片接头承载力的计算是管片设计和服役性能评估的重要部分和关键部分,针对形式相同而细部构造不同的管片接头,提出一套适用于其抗弯承载力计算的理论方法十分重要。鉴于此,文章基于接缝面的不连续特征将接缝面进行适当分区,建立盾构隧道管片接头抗弯承载力计算模型,并给出对应的求解算法。将理论模型的计算结果与接头足尺试验结果进行对比分析,验证理论模型的正确性,然后采用该计算模型对管片接头抗弯承载力进行分析与讨论。结果表明:管片接头抗弯承载力曲线具有明显的非线性特征,随着轴力的增大,接头极限弯矩呈先增大后减小的趋势。混凝土强度对于接头抗弯承载力的影响较为显著,而螺栓强度和螺栓直径对于接头抗弯承载力的影响程度受轴力控制,轴力较小时,上述两参数的增大对于接头抗弯承载力的提升效果明显,轴力较大时效果逐渐减弱,当轴力高于某一阈值后,螺栓对于接头抗弯承载力无影响。文章所提出的抗弯承载力计算模型与研究结果以期为盾构隧道结构设计、试验和性能评估提供重要参考。

### 论文目录

- 引言

- 1 理论分析

- 1.1 接头承载极限状态

- 1.2 假设与约定

- 1.2.1 基本假设

- 1.2.2 接缝面接触特性

- 1.2.3 材料本构

- 1.3 计算模型

- 1.3.1 螺栓先屈服

- 1.3.2 同时屈服

- 1.3.3 螺栓未屈服

- 1.4 模型的求解

- 1.5 计算过程

- 2 试验验证

- 2.1 接头试验

- 2.2 接头构造

- 2.3 材料参数

- 2.4 对比分析

- 3 接头抗弯承载力曲线特征分析

- 4 参数分析

- 4.1 混凝土强度对承载力的影响

- 4.2 螺栓强度对承载力的影响

- 4.3 螺栓直径对于承载力的影响

- 5 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 肖明清,封坤,张力,何川

关键词: 盾构隧道,管片接头,抗弯承载力,计算模型,接头足尺试验

来源: 土木工程学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 公路与水路运输

单位: 西南交通大学交通隧道工程教育部重点实验室,中铁第四勘察设计院集团有限公司

基金: 国家自然科学基金(51878569,51578462)

分类号: U455.43

DOI: 10.15951/j.tmgcxb.2019.11.012

页码: 108-119

总页数: 12

文件大小: 4000K

下载量: 326

### 相关论文文献

- [1].有限空间内盾构隧道的施工变形规律研究[J]. 四川建材 2019(12)

- [2].盾构隧道下穿既有车站变形控制研究[J]. 高速铁路技术 2019(04)

- [3].盾构机刀盘在新景矿应用的设计与优化[J]. 新型工业化 2019(12)

- [4].国内最长油气管道盾构隧道精准破洞[J]. 班组天地 2019(12)

- [5].我国首部盾构专业指导书在京发行[J]. 现代交通技术 2019(06)

- [6].盾构空推及平移施工技术总结[J]. 建筑机械化 2019(12)

- [7].浅谈盾构施工常见机械故障及处理措施[J]. 居舍 2020(01)

- [8].大直径盾构长距离水平运输施工的管理[J]. 四川水力发电 2019(S2)

- [9].盾构隧道下穿国家4A级景区地表沉降影响分析[J]. 铁道建筑技术 2019(05)

- [10].不良地质条件下盾构机整体下沉处理技术——基于冻结帷幕加固技术[J]. 福建建筑 2019(12)

- [11].城市轨道交通盾构施工风险因素与预控[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(17)

- [12].盾构施工对邻近高压铁塔安全影响数值分析[J]. 城市住宅 2019(12)

- [13].盾构施工监测预警系统研究与实践[J]. 都市快轨交通 2019(06)

- [14].旧盾构机维修改造验收管理探析[J]. 工程建设与设计 2020(02)

- [15].盾构机调试人员培养及管理的探索[J]. 科技风 2020(05)

- [16].粉土地层中盾构施工对临近高铁桥桩的影响[J]. 河南理工大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [17].微型盾构接收安全关键技术研究[J]. 江苏建筑 2019(S2)

- [18].盾构机及其维保技术要点研究[J]. 居舍 2020(04)

- [19].泥岩地层中盾构尾盾背浆后变形问题研究[J]. 建筑机械化 2020(01)

- [20].盾构机水下接收方案研究[J]. 铁道建筑技术 2019(10)

- [21].大直径盾构机掘进姿态控制研究[J]. 市政技术 2020(01)

- [22].盾构隧道下穿高速公路加宽区管桩施工技术[J]. 四川建材 2020(02)

- [23].用于有效控制地面沉降盾构新型注浆技术研究[J]. 绿色环保建材 2020(01)

- [24].基于ADAMS的盾构机刀盘驱动系统动力学仿真分析[J]. 公路 2020(02)

- [25].新建隧道下穿施工对既有上卧盾构隧道扰动影响规律研究[J]. 铁道科学与工程学报 2020(02)

- [26].管片厚度对大直径盾构隧道受力及变形的影响[J]. 华东交通大学学报 2020(01)

- [27].盾构机刀具磨损监测系统设计与开发[J]. 电子技术与软件工程 2020(02)

- [28].盾构机仿真操作实训装置建设及其应用[J]. 福建建筑 2020(02)

- [29].高品质盾构刀圈材料的开发[J]. 河北冶金 2020(01)

- [30].盾构水平偏角变化对盾构-土相互作用影响[J]. 中国公路学报 2020(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7909054926d534f8b06a68ed.html