# 生化重复数值测定常用方法是

##### 问：COD的测定方法到底有几种

答：COD的测定方法主要有一下六种：

1、重铬酸钾快速法:

在强酸性溶液中，准确加入过量的重铬酸钾标准溶液，加热回流，将水样中还原性物质（主要是有机物）氧化，过量的重铬酸钾以试亚铁灵作指示剂，用硫酸亚铁铵标准溶液回滴，根据所消耗的重铬酸钾标准溶液量计算化学需氧量。

2、国标回流法。

3、快速消解分光光度法。

4、高锰酸盐指数的测定。

5、库伦法。

6、节能消解法等。

扩展资料:

注意事项

1、使用0.4g硫酸汞络合离子的最高量可达40mg，如取用20.00mL水样，即最高可络合2000mg/L氯离子水样。若氯离子的浓度较低，也可少加硫酸汞，使保持硫酸汞：氯离子=10：1（W/W）。若出现少量氯化汞沉淀，并不影响测定。

2、水样取用体积可在10.00-50.00mL范围内，但试剂用量及浓度需按下表进行调整，也可得满意结果。

测定

取20.00 mL混合均匀的水样（或适量水样稀释至20．00mL）置于250mL磨口的回流锥形瓶中,准确加入10.00mL重铬酸钾标准溶液及数颗小玻璃珠或沸石，连接磨口回流冷凝管，从冷凝管上口慢慢地加入30mL硫酸一硫酸银溶液，轻轻摇动锥形瓶,使溶液摇匀，加热回流2h（自开始沸腾时计时）。

- 参考资料:

答：算是四种吧

目前最常用的有两种：

1、重铬酸钾滴定计算法。按照国际标准方法ISO06066-86的要求。将样品升温至165-170℃，并保持恒温2个小时后完成COD消解步骤，然后滴定计算。

2、重铬酸钾分光比色法。

3、高锰酸盐指数。

4、库伦法。

- 海晶环保 都有对应方法的监测仪器。

- 答：鸡粪废水脱硫化工cod化学需氧量的测定步骤

##### 问：自动生化分析仪常用分析方法有哪几种?

答：自动生化分析仪上常用的分析方法主要有以下三种：

(1)终点分析法(平衡法)包括一点终点法、两点终点法和双波长法终点法。

(2)连续监测法(又称动态分析法、速率法或动力学法)是测定底物的消耗或产物生成速度的化学方法。

- (3)比浊测定法是通过检测物质对光的散射或透射强度来测定物质的方法。另外，还有均相酶免疫分析法。

##### 问：全自动生化分析仪检测方法

答：全自动生化分析仪检测方法：

1、终点法（endessay）完全被转化成产物，不再进行反应达到终点，取反应终点的吸光度来计算被测物质的浓度。生化检验中除酶和BUN、CRE外几乎都用终点法来进行检测。

2、一点终点法：取反应达终点时的一个点的吸光度来计算结果。

3、二点终点法：取反应尚未开始时读取一个点的吸光度，待反应达终点时再取第二点的吸光度。用第二点吸光度减去第一点吸光度的差值来计算结果。主要用于扣除试剂和样品空白。保证结果的准确性。一般双试剂用。

4、固定时间法（两点法）：是取尚在反应中的两点间的差值来计算结果。此两点既不是反应起始点也不是终点。主要用于检测一些非特异性的项目，如肌酐。

5、连续监测法（动力学法、速率法）：是在测定酶的活性或酶代谢产物时，连续取反应曲线中呈线性变化吸光度值（△；A/min）来计算结果。因在反应线性时间内各点间的吸光度差值为零故又称谓零级反应。

扩展资料：

全自动生化分析仪的原理：

自动化分析仪就是将原始手工操作过程中的取样、混匀、温浴（37℃）检测、结果计算、判断、显示和打印结果及清洗等步骤全部或者部分自动运行。

如今，生化检验基本上都实现了自动化分析，还有专为大型或超大型临床实验室和商业实验室设计的全自动生化分析系统，可根据实验室的检测量任意配置。

无论是当今运行速度最快（9600Test/h）的模块式全自生化分析仪，还是原始手工操作用于比色的光电比色计，其原理都是运用了光谱技术中吸收光谱法。是生化仪最基本核心。

- 参考资料来源：

- 答：全自动生化分析仪属于光学式分析仪器，它基于物质对光的选择性吸收，即分光光度法，单色器将光源发出的复色光分成单色光，特定波长的单色光通过盛有样品溶液的比色池，光电转换器将透射光转换为电信号后送入信号处理系统进行分析。即利用光电比色的原理来分析样本中的生化指标。全自动生化分析仪：常用的分析方法主要有A 终点分析法；B 连续监测法；C 比浊测定法；D 离子选择电极法；E 电泳法；F 均相酶免疫分析法等。

- 答：250万 不带电解质

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79369711a2c4ab8067ba2b5b.html