# 管道中心线测绘数据质量开挖验证方法的研究

### 论文摘要

介绍了成品油智能化输油管道数据验收的流程、探测数据的质量要求、数据质量的评判方法和成果判定标准。通过对开挖方案中的数据质量评判方法的适用性分析,提出了评判方法的改进意见;通过对评判方法中误差计算公式进行修正,制定了新的评判方法,为管道中心线测绘数据质量开挖验证提供了参考。

### 论文目录

- 1 智能化管道数据验收流程

- 2 探测数据的质量要求

- 2.1 平面精度要求

- 2.2 高程精度要求

- 3 数据质量评判的方法

- 3.1 误差计算方法

- 3.1.1 平面位置误差和高程、埋深误差计算方法

- 3.1.2 隐蔽管线点中误差计算方法

- 3.2 成果判定标准

- 4 数据质量评判方法的适用性分析

- 4.1 公式 （1） 、 （2） 、 （3） 适用的前置条件

- 4.2 现场开挖验证客观存在的问题

- 4.3 公式 （1） 、 （2） 、 （3） 适用性分析

- 5 评判方法的改进

- 5.1 探测点标记保存完好, 可准确找到原始探测点的情况

- 5.2 若探测点标记已损毁, 无法准确找到原始探测点, 或局部地形地表发生较大改变的情况

- 5.2.1 开挖点的选取

- 5.2.2 误差计算方法修正

- 5.2.3 对成果判定标准进行适当修订

- 6 评判方法效果的检查

- 7 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 徐从齐,陈井军,曾辉

关键词: 成品油,输油管道,智能化,数据采集,评价,开挖,验证

来源: 石油库与加油站 2019年01期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 中国石化销售有限公司华中分公司

分类号: TE973

页码: 11-15+4-5

总页数: 7

文件大小: 660K

下载量: 29

### 相关论文文献

- [1].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 智能建筑与智慧城市 2020(04)

- [2].测绘数据成果规范、管理与挖掘研究[J]. 城市勘测 2020(02)

- [3].大数据技术下海洋测绘数据的存储与挖掘[J]. 江西测绘 2020(02)

- [4].基于ArcGIS的海事测绘数据转换方法研究[J]. 测绘科学技术学报 2016(04)

- [5].无人机测绘数据处理关键技术及应用探究[J]. 测绘通报 2017(S1)

- [6].测绘数据的外业采集与内业处理[J]. 城市地理 2017(08)

- [7].试论测绘数据的GIS建库和应用[J]. 城市地理 2017(10)

- [8].网络化测绘数据处理探讨及其实现[J]. 才智 2013(09)

- [9].无人机测绘数据处理关键技术及应用的相关分析[J]. 工程建设与设计 2020(06)

- [10].测绘数据质检自动化系统设计与实现[J]. 科技传播 2018(02)

- [11].刚果(布)一号公路测绘数据综合管理技术探讨[J]. 测绘科学 2014(11)

- [12].浙江省测绘数据仓建设与应用[J]. 地球 2018(11)

- [13].美国海洋测绘数据的共享和管理及对我国的启示[J]. 海洋通报 2013(03)

- [14].基于WebGIS的水利测绘数据空间信息发布[J]. 资源环境与工程 2009(05)

- [15].应急测绘数据库共享平台设计与研究[J]. 科学技术创新 2020(32)

- [16].省级测绘数据资源云平台建设与应用[J]. 地理空间信息 2019(07)

- [17].探讨水利测绘数据空间发布信息的应用[J]. 江西建材 2017(24)

- [18].二次开发技术在测绘数据处理中的应用[J]. 泸州职业技术学院学报 2015(01)

- [19].探讨水利测绘数据空间发布信息的应用[J]. 河南水利与南水北调 2013(16)

- [20].浅析省级基础测绘数据在城市建模中的应用[J]. 测绘与空间地理信息 2008(04)

- [21].测绘技术在特殊地形测绘工程中的应用探究[J]. 科技创新与应用 2020(30)

- [22].多源测绘数据信息化平台建设关键技术研究[J]. 科学技术创新 2019(04)

- [23].基于Hadoop的应急测绘共享平台设计与开发[J]. 测绘 2017(02)

- [24].测绘数据自检纠错机制探讨[J]. 工程建设与设计 2017(18)

- [25].水利测绘数据空间发布信息的应用[J]. 技术与市场 2018(05)

- [26].工程测绘中对于地理信息技术的有效应用分析[J]. 建材与装饰 2016(49)

- [27].关于测绘数据外业采集项目的管理组织方法探讨[J]. 科技创新导报 2014(01)

- [28].测绘工程中特殊地形的测绘技术探微[J]. 城市建设理论研究(电子版) 2019(20)

- [29].海洋测绘数据建库软件的设计[J]. 浙江水利科技 2016(06)

- [30].非线性模型优化算法及其在测绘数据处理中的应用研究[J]. 工程勘察 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7938a16fcd5e05000b748ca7.html