# 纳米四氧化三铁(FMNPs)活化过硫酸盐氧化降解橙黄G的研究

### 论文摘要

采用共沉淀法制备了纳米四氧化三铁催化剂(FMNPs),对其进行了FTIR及XRD表征。以偶氮染料橙黄G(OG)为目标污染物,FMNPs为催化剂,研究了FMNPs用量、过硫酸盐(PS)与OG摩尔浓度比、初始pH值、反应温度等因素对FMNPs活化PS氧化降解OG的影响机理。研究结果表明:最适的反应体系催化剂浓度为0.30 g/L;最适的反应体系PS/OG摩尔比为10∶1;FMNPs活化PS体系适合的初始pH值范围非常宽泛,pH值3～9时,都可以有效氧化去除OG。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 材料与方法

- 1.1 试剂及仪器

- 1.2 催化剂的制备

- 1.3 实验方法

- 2 实验结果与讨论

- 2.1 FMNPs的表征

- 2.1.1 FTIR表征

- 2.1.2 XRD表征

- 2.2 FMNPs的催化性能

- 2.2.1 催化剂量对FMNPs/PS氧化OG的影响

- 2.2.2 初始pH值对FMNPs/PS氧化OG的影响

- 2.2.3 PS/OG摩尔比对FMNPs/PS氧化OG的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 尚君,郭世举

关键词: 偶氮染料橙黄,纳米四氧化三铁,过硫酸盐,催化氧化

来源: 能源与环保 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 环境科学与资源利用

单位: 机械工业第四设计研究院有限公司

分类号: X703

DOI: 10.19389/j.cnki.1003-0506.2019.10.021

页码: 99-102

总页数: 4

文件大小: 1441K

下载量: 375

### 相关论文文献

- [1].尺寸可控的单分散四氧化三铁微球的省时制备（英文）[J]. 物理化学学报 2017(11)

- [2].探究四氧化三铁的结构与性质[J]. 数理化解题研究 2016(25)

- [3].纳米四氧化三铁磁粉在无损检测领域的应用[J]. 品牌与标准化 2016(09)

- [4].聚铝硅与四氧化三铁强化混凝除浊除锌性能[J]. 环境工程学报 2018(12)

- [5].四氧化三铁磁性聚合物纳米粒子在生物医学领域的毒性研究进展[J]. 现代盐化工 2018(02)

- [6].石墨烯和四氧化三铁共同改性环氧树脂固体润滑涂层及其性能[J]. 化工新型材料 2020(11)

- [7].锂离子电池负极材料四氧化三铁的研究进展[J]. 电池 2014(01)

- [8].口服纳米四氧化三铁和氯化镉对小鼠肝脏的联合毒性（英文）[J]. 中国科学技术大学学报 2019(06)

- [9].纳米四氧化三铁制备及其吸附刚果红的性能研究[J]. 无机盐工业 2017(04)

- [10].纳米四氧化三铁及其复合材料的性能研究进展[J]. 广东化工 2017(16)

- [11].纳米四氧化三铁技术去除水中六价铬的研究进展[J]. 广东化工 2016(15)

- [12].电镀污泥水热合成掺杂的四氧化三铁[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [13].闪速炉炼铜中渣四氧化三铁的来源与控制[J]. 有色金属科学与工程 2019(02)

- [14].钛铁矿制四氧化三铁/二氧化钛及其光催化性能[J]. 无机盐工业 2018(03)

- [15].正交实验法优选铁泥制备纳米四氧化三铁[J]. 沈阳化工学院学报 2008(04)

- [16].生物医用小粒径四氧化三铁纳米团簇的制备及性能研究[J]. 功能材料 2020(02)

- [17].撞击流反应器制备纳米四氧化三铁的研究[J]. 无机盐工业 2011(03)

- [18].四氧化三铁材料制备与表征——一个微型材料化学实验设计[J]. 广东化工 2019(03)

- [19].载多柔比星磁性四氧化三铁的制备及体外评价[J]. 药学学报 2013(12)

- [20].超声辅助磁性纳米四氧化三铁催化过氧化氢降解亚甲蓝染料的研究[J]. 西南大学学报(自然科学版) 2012(05)

- [21].超顺磁性四氧化三铁纳米颗粒的制备及表征[J]. 北京生物医学工程 2012(06)

- [22].纳米四氧化三铁多相催化过硫酸钾降解水中苯胺[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [23].钙掺杂四氧化三铁回收水中磷的实验[J]. 环境科学 2019(09)

- [24].镧-四氧化三铁-沸石复合材料制备及去除水中磷酸盐和铵[J]. 环境化学 2015(12)

- [25].聚乳酸/纳米四氧化三铁载阿奇霉素缓释剂的制备及性能研究[J]. 化学与生物工程 2014(02)

- [26].超顺磁性四氧化三铁壳聚糖纳米粒的制备和结构表征[J]. 重庆医科大学学报 2010(11)

- [27].纳米材料四氧化三铁和普鲁士蓝调节卵巢癌细胞干性的研究[J]. 中国药学杂志 2020(11)

- [28].碳包覆四氧化三铁类芬顿降解酸性橙的研究[J]. 广州化工 2015(08)

- [29].弱磁场辅助合成四氧化三铁纳米材料及其应用前景[J]. 科技创新导报 2009(26)

- [30].基于四氧化三铁修饰传感器检测茶叶中儿茶酚[J]. 食品工业 2019(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/797762ec5b40c39fada0474f.html