# 利用白泥制备蒸压砖的研究

### 论文摘要

以循环流化床粉煤灰"一步酸溶法"提取氧化铝后产生的高硅尾渣白泥为主要原料制备蒸压砖,利用XRF、XRD研究了白泥的化学组成、物相组成,同时探讨了白泥、石灰、石膏、水泥以及骨料掺量对蒸压砖抗压强度的影响。结果表明:白泥主要由无定形SiO2与Al2O3组成;高硅尾渣的掺量越大,制品的抗压强度越低;石灰、石膏、骨料掺量在一定范围内可提高制品强度;水泥的掺加可提高制品的抗压强度。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 试验

- 1.1 原材料

- 1.2 样品制备与表征

- 2 试验结果和讨论

- 2.1 石灰掺量对蒸压砖抗压强度的影响

- 2.2 白泥掺量对蒸压砖抗压强度的影响

- 2.3 石膏掺量对蒸压砖抗压强度的影响

- 2.4 水泥掺量对蒸压砖抗压强度的影响

- 2.5 骨料掺量对蒸压砖抗压强度的影响

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 杜艳霞

关键词: 白泥,蒸压砖,掺量,抗压强度

来源: 新型建筑材料 2019年07期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 无机化工,建筑科学与工程

单位: 神华准能资源综合开发有限公司

基金: 国家科技部“十二五”科技支撑计划项目(2011BAA04B05)

分类号: TU522.1

页码: 72-74

总页数: 3

文件大小: 1237K

下载量: 47

### 相关论文文献

- [1].浅谈蒸压砖的不同码垛方式[J]. 砖瓦 2020(05)

- [2].浅析蒸压砖企业的节能潜力[J]. 砖瓦世界 2013(12)

- [3].粉煤灰蒸压砖质量影响因素分析[J]. 砖瓦 2013(02)

- [4].粉煤灰蒸压砖开裂的典型案例分析[J]. 砖瓦 2011(09)

- [5].利用鲁丽钢厂钢渣制备蒸压砖[J]. 砖瓦 2017(09)

- [6].利用鲁丽钢厂钢渣制备蒸压砖[J]. 砖瓦世界 2017(10)

- [7].浅析蒸压砖企业在蒸压养护中的节能潜力[J]. 砖瓦 2013(12)

- [8].影响蒸压砖抗压强度的工艺因素[J]. 砖瓦世界 2013(07)

- [9].我国蒸压砖发展现状和前景[J]. 墙材革新与建筑节能 2010(01)

- [10].关于召开全国蒸压砖生产技术交流推广现场会的通知[J]. 砖瓦世界 2009(09)

- [11].石粉蒸压砖关键工艺控制点研讨[J]. 福建建材 2014(12)

- [12].尾矿砂蒸压砖项目河北武安投产[J]. 墙材革新与建筑节能 2015(10)

- [13].全国蒸压砖生产技术交流推广现场会在洛阳召开[J]. 墙材革新与建筑节能 2009(10)

- [14].利用废弃加气混凝土制备蒸压砖[J]. 砖瓦 2019(09)

- [15].我国蒸压砖的发展现状、存在问题及解决措施[J]. 砖瓦世界 2009(10)

- [16].我国蒸压砖的发展现状、存在问题及解决措施[J]. 砖瓦 2009(10)

- [17].甘肃西亚年产5000万块粉煤灰蒸压砖生产线建成投产[J]. 墙材革新与建筑节能 2008(02)

- [18].粉煤灰蒸压砖成型机液压系统设计与仿真研究[J]. 机床与液压 2011(03)

- [19].全国蒸压砖生产技术交流推广现场会在洛阳市召开[J]. 砖瓦世界 2009(11)

- [20].基于ANSYS Workbench的蒸压砖机下横梁结构优化设计[J]. 机械设计与制造工程 2015(05)

- [21].提铝粉煤灰蒸压砖的试验研究[J]. 广州化工 2014(11)

- [22].蒸压砖厂如何节省球磨机电力成本[J]. 砖瓦 2010(04)

- [23].半干法烟气脱硫灰制蒸压砖[J]. 粉煤灰综合利用 2010(06)

- [24].西北地区最大粉煤灰蒸压砖厂一期工程竣工投产[J]. 建筑砌块与砌块建筑 2009(06)

- [25].循环流化床脱硫灰渣制蒸压砖的研究[J]. 绿色环保建材 2019(09)

- [26].工艺参数对高掺量耐水型磷石膏蒸压砖性能的影响[J]. 新型建筑材料 2011(01)

- [27].稀土尾矿蒸压砖的制备及强度性能研究[J]. 非金属矿 2019(03)

- [28].利用干法脱硫灰制备蒸压砖的试验研究[J]. 砖瓦 2017(12)

- [29].蒸压砖生产企业球磨机启动方式的探讨[J]. 砖瓦 2011(11)

- [30].煤气化渣生产蒸压砖的技术研究[J]. 砖瓦世界 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79b386aab5652a60323e639b.html