# 提升变电站一次检修核心技术的研究刘武能

（云南电网有限责任公司迪庆供电局云南迪庆674499）

摘要：随着社会经济的不断发展、清洁能源的逐步替代，相应提高了社会对电力系统运行维护管理的实际要求。电网作为电力系统的重要组成，它的变电站检修工作质量直接影响着电力系统的稳定运行。

关键词：变电站；一次检修；核心技术

1提升变电一次检修核心技术的实际意义

1.1解决日益增长的设备量与检修人手不足的矛盾

定期对设备实施检修是现阶段变电维修工作的主体内容。当前，变电设备数量增长、系统复杂性提高等问题，需优化变电检修流程；公司现有检修力量不足与设备增长量不匹配等问题日益突出，包括每年新进员工的成长速度无法较好弥补空缺检修力量。因此，实现现有一次检修人力资源和一次设备检修技术的提升，提高变电检修效率，达到一次设备量与检修力量相匹配，是公司当前迫切需要的。

1.2提高电网供电可靠性

变电检修是一项系统、繁杂的工作，且随着变电系统的不断发展，其工作难度和工作量不断提高。变电检修核心技术的提升，检修人员的变电检修理念创新，才能真正有效发挥现代变电检修工作的实际效用，避免设备故障的发生，降低对电力系统的故障影响，有效提高系统的运行稳定性、资源利用率。在当下市场经济环境下，提高用户供电的可靠性又有着实际效益。

2变电一次检修核心技术提升

2.1管理优化来提高变电一次检修核心技术

把提升变电一次检修核心技术能力与建立相应管理制度相结合。第一，科学划分工作范围，提高自身工作价值。以变电站为单位，建立设备主人责任制，确保设备检修任务分配到个人，节约人力资源，减少设备区内重复的检修工作，提高检修人员的工作效率。第二，细节优化和科学调整。针对变电一次设备治理，按照一站一报告“找准病源”方式，采取一问题一方案“对症下药”措施，统筹资源，实现反措落实全到位、老旧设备改造。第三，全面梳理日常工作过程中暴露的问题，结合反措落实情况、近年设备故障异常、专业管理难点问题等进行深入分析，找到问题发生的根源和关键点。

2.2状态检修评价来提高变电一次检修核心技术

对一次设备实施状态检修，就是要发挥状态检修的预防功效，对设备运行中可能存在的常见问题进行重点检测，并评价检修结果，为设备的维修和更换提供信息参考。状态检修评价通常有检修后评价和年度评价两种形式。在每次或每项状态检修活动实施后，都应当评价检修的情况与结果，使检修成效及时转换成设备的完善。电力企业每年都需要综合评价当年状态检修情况，全面深入分析设备运行中存在的问题，并为来年的设备采购、运行、检修等提供参谋意见。通过及时有效的检修后评价，以及全方位、立体化的年度评价，电力企业将一次设备运行的状态检修成果最大化，有助于企业的健康发展和为用户提供最佳的用电体验。

2.3实训心理感知来提高变电一次检修核心技术

实施培训阶段主要是对参培授课、实操以及结业考核等方面的组织。这一阶段对于参培员工最终培训效果的影响，实际上主要取决于新员工的心理感知。实训心理主要由以下两个方面组成。一是实效性的感知，即员工认同培训内容对其生活及职业生涯有帮助，并愿意付出精力去学习相关内容，公司的现场培训应具有与实际现场工作相结合的实效性；二是培训易用性的感知，即受训员工认为培训内容难度适中，易于上手，且培训组织内容有易于技能的提升等。

2.4桌面推演来提高变电一次检修核心技术

实际工作中，检修人员遇到的抢修消缺任务具有其片面性和独特性，导致个人短时间内无法掌握全面的技能知识。因此，采取桌面推演有效解决技能知识不全面的问题。图1为检修人员桌面推演基本简图，图2为含交流情况下的检修人员桌面推演简图。图3为检修人员桌面推荐流程图，推演主要分为4个环节：抢修人员首先假象设备缺陷；其次，列举出消缺工作所需的各种工器具和检修人员出发前应准备的备品备件，并模拟在系统中停电计划申请与工作票建立，确认抢修流程；最后，在抢修人员现场推演过程中，相关专业经验丰富的老技术人员可以根据工作中可能出现的问题设置新的突发事件，再根据新的情况进行补充工具或开展新的现场工作。

图2含交流情况下检修人员桌面推演简图

图3检修人员桌面推荐流程图

3变电站一次检修核心技术

3.1变压器的检修

因为常年日晒雨淋，恶劣的工作环境会对变压器导致严重的损坏，引发各种故障。因此，有必要做好变压器的防潮和防水保护，在日常维护中，必须测试变压器的受潮老化程度，判断变压器的实际性能，并观察其是否符合连续使用的要求。如果老化严重，不能保证日常使用，就必须及时更换。引线故障将导致变压器严重损坏。对于变压器的检修，要注意导线的质量是否存在隐患。如果变压器在变压器工作中异常，则会引起变压器发出异常声音。

3.2断路器检修

根据断路器的运行状态进行判断，可以迅速找到故障的原因，并能找到故障的位置。主要问题包括频繁过热、熄火等。控制回路故障、二次接线故障、电池欠压或直流电压不稳定都会造成断路器的故障。大多数的断路器误动作的原因是操作系统中的错误；两点接地或绝缘下降，连接错误和变压器的极性和极性。在DC的两点或多点接地系统中，直流系统产生瞬态过电压或线圈电压太低，误操作将导致断路器故障。

3.3变电站一次设备状态检修的试验方法

电压试验主要是对设备的绝缘强度进行测试，而局部放电主要用于测试变压器的运输和安装质量，特别是对主变压器室故障的维护和保养，但这种方法的缺点是工作量很大。而且，变电站的干扰很强，使检测结果不可靠。电压互感器检修的原理是利用变压器将高压大电流转换为低电压、小电流，通过控制设备的工作状态和继电保护，确定故障的原因。高压配电装置，又称GIS，采用金属外壳密封，以SFS气体作为绝缘和灭弧介质。

3.4事故检修

在经济发展较为落后的时期，传统检修方式是十分经济有效且规范有序的，但随着经济的快速发展，已远不能满足当前工作的需要。现阶段，随着企业建设规模的不断扩大，其内部拥有的设备数量也在不断的增加，需要检修的设备数量也相应增加，且不同设备对于检修的要求和时长有着不同的要求，如果采取事后维修的方式，必然会对设备的正常运行使用带来负面影响，而如果采取计划维修的方式，很难具有明确的针对性，容易出现部分设备检修不到位、部分设备检修过剩的情况。

3.5互感器

①对电压互感器进行状态检修。一般情况下，互感器的回路发生断线现象，才会引发电压互感器出现故障，进行状态检修时，仅仅对出现断线的部分进行维修更换，就可解决问题，完成维修更换后，一定要对接头处进行重点检查，看是否有接触不良、断头等不良现象的发生。如果有故障出现，就要重新进行更换和维修，然后重新运行电压互感器，然后检查是否正常。②对电流互感器进行状态检修。通常情况下，如果电流互感器出现故障，就会出现异常声音，并且电流互感器大多数是由短路引发。如果电流互感器发生故障，那么它就会停止工作，因此，对电流互感器进行检修时，必须要以实际的运行状况为依据。

结语

综上所述，提升供电企业变电一次检修核心技术对于保证电力系统的稳定性有着重要的现实意义。通过行之有效的培训、管理优化和适当的技能提升方法，可以显著提高检修效率和工作质量，以促进电力系统的进一步发展。

参考文献

[1]舒芳华.变电检修流程优化探讨[J].中国高新技术企业，2017，（7）：49-50.

[2]高建山，赵振山.电力系统设备状态监测的概念及现状[J].工程技术，2016，（7）：157.

[3]林枚.立足业务战略构建企业员工培训体系[J].中国人力资源开发，2009，（3）：19-20.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79b4002a51221400012aead0.html