# 山区高压线路飞行器放线技术经济方案研究

关键词：飞行器；无人机；技术经济；放线；社会效益

0概述

黄山市地处皖南山区，森林覆盖率达82.9%。近年来，随着国家经济社会不断发展、城镇化率不断提高，电力行业的发展也是突飞猛进，输电线路走廊资源日趋紧张，走廊由以前的低山丘陵段向中、高山地形发展，给输电线路带来一定安全隐患[1]。

输电线路在规避城市规划、乡镇规划、旅游风景区、工矿企业和居民住宅区后，沿线植被以山地林木和毛竹区为主，少数为果树和茶园，其中林木权属单位有国家级森林公园、省级森林公园、市县级林场、村集体林场和个人山场等。

目前，山区110kV及以下线路工程的杆塔设计大多高跨林木，依旧采用传统人工方式展放导线。线路点多面广，通道清理难度较大[2]，外加山区线路路径受地形和规划限制，相关线路审批手续的办理繁杂，涉及单位与人员众多，清赔费用较高。随着来飞行器在电力系统中的推广应用[3]，更新了传统的展放导线方式。

1工程造价成本分析

取某单回110kV线路工程为例，线路路径长10公里；导线型号：JL/G1A-300/40；地线型号：JG1A100和OPGW-24芯光缆；地形比例：山地80%，丘陵20%；人力运输：0.8公里，汽车运输8公里。

1.1安装工程费

安装工程费主要分析的是架线工程材料运输、导线、避雷线架设和导地线跨越架设，根据定额和预规进行计算，人工展放引绳安装工程费用总计142.97万元。

当采用飞行器展放引绳时，采用导地线均采用张力放线方式，其中导线采用张力放线时牵张场地按6公里1处，OPGW光缆牵张场地按4公里1处，本次合并按光缆牵张场地计列3处。安装费用下的交叉跨越仅计取带电跨越措施费、高速公路和铁路的部分，其余不发生。另根据“定额中不包含飞行器的租赁，租赁费另计”，将在其他费中考虑此项费用。根据定额和预规进行计算，飞行器展放引绳安装工程费用总计141.91万元。

1.2建设场地征用及清理费

建设场地征用及清理费主要分析的是放线通道的赔偿费，塔基占地、临时道路修建、牵张场地等共同发生的费用不做考虑，采用飞行器展放引绳时只需要增加飞行器租赁费用。

1..2.1人工展放

放线通道的林木清理范围按线路扣除塔基占地及基础施工场地、河流、公路等，林木范围占比全路径约70%左右。清理宽度按3米统计，林木生长密度3-5平方/株，取平均值4平方/株。

林木清理费用按本地关于调整被征土地上青苗和房屋等附着物赔偿标准的通知计列。一般树木的直径在6-40公分之间，按40和160元/株平均值100元/株计算。10公里×1000×3米×70%&pide;4平方/株×100元/株=52.5万元。

1.2.2飞行器展放

飞行器放线采用的方式有直升机、飞艇、动力伞和无人机等，无人机的使用越来越广泛。目前的租赁费按工程难易程度在0.5-1.0万元/公里，取平均值0.75万元/公里计列。10公里×7500元/公里=7.5万元

2工程造价合计

人工展放牵引绳造价：安装工程费+其他费=142.97万元+52.5万元=195.47万元

飞行器展放牵引绳造价：安装工程费+其他费=141.91万元+7.5万元=149.41万元

综上所述，采用飞行器展放的造价为149.41万元，人工展放的造价为195.47万元。采用飞行器展放节约成本46.06万元，减少投资23.56%。

3经济社会效益

经济社会效益主要体现在生态环境、施工安全、施工工期和外界单位联络方面。

3.1生态环境

采用飞行器展放引绳将大大的降低了线路通道内的林木清理，有效的保护了生态环境，减少了水土流失和地质灾害的发生，符合电力工程建设的环境友好型发展要求。

3.2施工安全

线路通道沿线部分区域的地形复杂，高差大，峡谷深。林木在清理后，容易造成山体脱落，山区植被茂密，现场施工人员在夏季容易遭受蛇虫叮咬。采用飞行器展放引绳的工作方式，能减少通道林木砍伐和引绳展放人员工作量，降低了劳动强度和安全风险。

3.3施工工期

以10公里线路通道清理工作量统计，若采用飞行器展放引绳，将减少3-4名施工人员10天左右的工期，其中还不包括民事阻挠及协商时间，同时也减少了对已投运线路交叉跨越的配合停电时间，提高了线路供电可靠性。

3.4外界单位联络

输电线路施工点多面广，尤其是大面积的通道清理，涉及对接单位繁多，如各级林业部门、林勘院、环境保护和水土流失评估单位等。采用飞行器展放引绳后，减少了林木清理，降低了建设单位开工前手续申报及开工后民事协调的难度。

4总结

对高海拔、高风险、高难度地区，可以因地制宜，充分考虑飞行器展放牵引绳的特性和优势，有效避免因地形复杂、多跨越等带来的安全隐患和施工难度，减少人工劳动的强度和难度，提高安全系数和经济效益，保护生态环境。

当前，不少施工单位具有飞行器展放牵引绳能力，在输电线路工程前期设计和审批阶段，可充分考虑飞行器展放引绳方案，能够提高施工单位的工作积极性和相关技术的推广应用。

参考文献

[1]廖德友．输电线路存在的安全隐患及治理措施[J]．电力安全技术，2010,12(6)：28-30．

[2]凌永标?程立余?薛红林．山区电力线路通道清理工作略谈[J]．电力安全技术，2010,12(9)：16-18．

[3]罗勋．飞行器展放导引绳在输电线路施工中的应用研究[D]．南昌：南昌大学，2016.

作者简介：

宋延(1988-)，男，硕士，工程师，主要从事工程管理相关工作。Email：ysong925@163.com.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79dd88e0c12d435b149002c8.html