# 探究建筑给排水设计的节能措施

山东省鲁源建筑设计有限公司266600

摘要：建筑作为能源消耗较大的行业之一，应积极响应国家倡导的低碳环保理念，在进行给排水设计过程中，大力推行节水节能理念，避免资源浪费行为。建筑给排水节能设计是一个系统工程，它在很大程度上决定了该建筑给排水水平的高低，而且还影响到整个建筑的功能。但是目前很多建筑在给排水节能设计上存在许多的缺陷，尤其表现在供水系统不全面、中水和雨水利用率不高、节能设备不先进等方面。所以在节能设计中可以从优化供水系统、使用节能设备、利用循环水利用系统等方面入手。

关键词：建筑给排水；节能设计；措施

1建筑给排水设计中节能减排的意义奥

建筑工程中建筑给排水是其中一部分，其作用十分重要，关系到建筑使用者的供水和废水排放的问题，在建筑给排水设计过程中，需要充分考虑用水的安全性，并对污水排放进行合理的设计。现阶段大多数设计人员都开始重视节能减排的方法，但对于节能减排设计工作仍缺乏认真的分析。这是我国建筑给排水设计中存在的一个主要问题，急需解决。目前我国城市用水量越来越大，但水资源却日益缺乏，同时我国水资源浪费的情况也是十分普遍。主要是由于人们对节约水资源还没有引起足够的重视。目前应该加强设计人员的节水意识，在建筑给排水设计中采取相应的节能减排措施。

2建筑给排水系统中水资源浪费现状及原因

2.1超压出流现象

对于建筑内部给水系统最基本的要求就是将水资源输送至不利点的用水设备处实现资源的运输，还要保障充足的工作水头。为了满足卫生器具的基本使用要求给水设备的压力就是最低压力。因为最不利点水头的存在，超压出流现象就会出现。由于超压出流现象的出现在一定程度上会使得水资源正常分配出现破坏，因为在此过程中运用的水资源并没有产生任何的经济效益，所以被称为无效水量。在水压增大的过程中，阀门以及水龙头的使用寿面会逐渐缩短，这样很容易使管道的连接处出现漏水的想象，就会造成水资源的浪费。

2.2给水系统设计、施工存在的问题

给水系统超压是我国建筑工程给水系统设计中常见的问题，这种情况出现的主要原因是给水系统的设计人员在设计施工的过程中没有严格的执行、贯彻节能减排的理念，导致给水系统长期处于超压运行的状态，导致后期出现给水管道渗漏的现象。其次，在施工时选用的管道材料没有达到建筑施工的标准，材料的质量问题引发管道渗水、冒水的现象出现。

3建筑给排水设计的节能措施

3.1充分利用太阳能热水器

为了从建筑的整体方面实现节能节水的效果，一般可以使用有效的保温材料以及提升换热器的工作效率的方式来实现，可以采取的措施包括：使用节能型的产品、有效的降低使用温度以及使用新的能源形式。在实际建筑设计过程中，太阳能的出现变得非常的必要，由于太阳能的使用范围是非常广的，尤其在制备热水方面占据着很大的优势，太阳能的使用不仅仅节约了稀缺能源，还对环境间接的形成了保护。现阶段，使用太阳能的直接加热设备主要包括真空管式以及热管式两种，具有的显著优势包括性能良好、操作简便、效率高以及维护方便等，在一定程度上实现了集热器以及建筑的完美融合。

3.2合理利用水箱功能

同时对于消防水池应合理利用，改变目前消防水池和水箱较少利用的现状。设计人员设计过程中需要将卫生间用水和厨房用水分开，可以设立水箱将洗漱用水收集起来，并将水箱与卫生间给水系统连接，将洗漱用水收集后待用户冲厕时可以直接使用水箱内的存水，节约用水。研究表明：如果利用这种水资源在利用的方式，能够节约一半以上的水资源。因此，设计人员在建筑给排水设计时，应充分考虑水资源的回收利用，为我国的节能减排战略提供支持。

3.3采用新型节水卫生器具、配件及水表

（1）传统的大便器冲洗水箱，会消耗过多的水，且传统卫生器具给水配件密封性和耐用性不好，经常会出现冒水、漏水、滴水等情况，导致水资源的极大浪费。新型低水箱大便器容积不大于6L，采用2格冲洗按钮；小便器、洗手盆采用感应式出水。采用密闭性与耐用性良好的给水配件。

（2）公共浴室采用单管恒温混合阀供水，并配合脚踏阀淋浴器、光电淋浴器、手拉延时自闭淋浴器等比一般双管淋浴器可节水20～50％。多于3个淋浴器的配水管道，布置成环形，能保证管道的水温，有效的防止浪费初期的冷水。在大学、工矿企业的宿舍公用卫生间的淋浴器采用IC卡刷卡用水，起到较好的节水作用；在卫生器具方面，可以使用光电数控控制器具，用来替代定时冲洗等。

（3）新型陶瓷芯水龙头，密封性能好，能够限制出流量，开关数万次无滴漏，具有显著的节水效果。

（4）水池、水箱溢流水位均设报警装置，避免进水管阀门出现故障时，水池和水箱长时间的溢流排水。

（5）绿化浇洒用水采用微喷、滴灌方式浇洒，并设置单独绿化用水计量装置。

（6）在住宅的入户管及公共建筑物需计量的给水管上均设置水表。以上措施均能起到很好的节约用水的效果。

3.4合理设置给水压力

建筑给排水节能设计时，给水压力的选择需要充分符合实际。设计人员在设计前应做好考察工作，对建筑物的地理和气候等因素充分了解后，在进行给水管道的布置，合理设置给水压力。例如：在北方地区，需要选择防寒较好给水管，确定给水压力前需要充分参考相应的数据。设计人员在设计前需要对相关标准进行了解，保证给水压力选择在合理范围内；在收集到相关数据后，设计人员在符合实际情况下设置给水压力，保证每层用户的用水需要，并根据实际合理安排加压阀或减压阀，确保给水压力选择符合相应的水管承受能力，避免压力过小时出现供水不足或压力过大产生的水资源浪费和供水管道破裂的问题。通过合理的确定给水压力可以节约水资源，避免水资源的浪费现象的发生。

结束语

总之，在建筑给排水设计时，设计人员应加强建筑节能减排方面考虑。在具体的建筑给排水设计时，设计人员可以通过科学确定给水压力、应用清洁能源和收集废水回用等措施，达到节能减排的目的。通过努力实现建筑给排水节能减排的目标，保护我国的生态环境，促进我国经济的可持续发展。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79e5feda53e4149e94e17c5a.html