# 10 kV架空配电线路复合横担的性能研究及配置选型探讨

### 论文摘要

为了有效提高10 kV配电线路的耐雷水平并降低线路跳闸率,介绍了一种基于玻纤增强聚氨酯复合横担。针对玻纤增强聚氨酯复合横担在运行中绝缘性能好和机械强度高的特点,对复合横担电气性能试验和机械性能试验结果进行分析。试验结果表明,复合横担各项性能均满足电力工程实际运行的要求。同时对复合横担配置选型进行优化分析,结合校验算例,提出改进复合横担稳定性的措施,提高了使用经济性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 罗翔,王健,郑凌娟,郭谋发,李衍川,高源,梅端,侯佳佳

关键词: 架空配电线路,玻纤增强,聚氨酯,复合横担,配置选型

来源: 智慧电力 2019年09期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网福建省电力有限公司电力科学研究院,福建省高供电可靠性配电技术企业重点实验室,福州大学电气工程与自动化学院,国网电力科学研究院武汉南瑞有限责任公司,南瑞集团有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(51677030)~~

分类号: TM75

页码: 127-133

总页数: 7

文件大小: 976K

下载量: 32

### 相关论文文献

- [1].配电线路耐张横担安装辅助工具[J]. 农村电工 2019(08)

- [2].复合横担用复合法兰设计研究[J]. 中国电力 2016(11)

- [3].一种新型横担安装辅助装置研发及应用[J]. 电力与能源 2017(03)

- [4].输电线路钢管杆横担结构研究[J]. 安徽电气工程职业技术学院学报 2017(03)

- [5].考虑舞动和微风振动的复合横担疲劳评估[J]. 力学季刊 2020(04)

- [6].强风地区500kV同塔双回输电线路复合材料横担杆塔应用设计研究[J]. 科技创新与应用 2020(05)

- [7].基于绝缘材料横担紧凑型输电线路全寿命周期经济性对比[J]. 中国新技术新产品 2020(13)

- [8].中低压配电网工程中多分支杆异型横担的研制和应用[J]. 科技风 2011(19)

- [9].750kV输电线路复合横担动载下的疲劳性能研究[J]. 智慧电力 2017(12)

- [10].一种电线杆安装横担和挂保险绳的辅助装置[J]. 电世界 2018(06)

- [11].山区220kV双回错层横担直线塔设计及真型试验研究[J]. 建筑结构 2017(17)

- [12].复合横担结构参数对胶接应力的影响[J]. 玻璃钢/复合材料 2015(08)

- [13].配电矩形管复合材料横担及其材料电气性能研究[J]. 绝缘材料 2019(06)

- [14].750kV输电塔复合横担选型及承载力研究[J]. 电网与清洁能源 2013(09)

- [15].500kV双回路复合横担紧缩型塔设计及数值模拟分析[J]. 电力勘测设计 2020(S2)

- [16].Y形横担的设计及应用[J]. 农村电工 2013(01)

- [17].输电线路更换耐张横担的保线措施[J]. 四川电力技术 2008(S2)

- [18].可控转动复合横担在输电铁塔中的应用研究[J]. 四川电力技术 2019(06)

- [19].复合材料杆塔横担的设计及承载能力研究[J]. 电力勘测设计 2019(06)

- [20].500kV同塔双回输电线路复合横担塔的防雷性能[J]. 南方电网技术 2019(09)

- [21].电网建设中铁塔超长超重横担吊装方法探讨[J]. 科学技术创新 2018(02)

- [22].全球首基1000kV交流单回路复合横担塔真型试验成功[J]. 农村电工 2016(12)

- [23].复合横担杆塔设计分析[J]. 河北电力技术 2017(01)

- [24].±800kV特高压直流线路铁塔横担吊装方案[J]. 科技传播 2013(07)

- [25].鸭嘴形横担上平面布材形式研究[J]. 电网与清洁能源 2009(03)

- [26].220kV复合横担新型塔均压环电场分析[J]. 智能电网 2016(01)

- [27].新型防鸟害横担[J]. 农村电气化 2014(01)

- [28].±800kV特高压线路耐张塔边横担特殊吊装技术[J]. 电力建设 2011(05)

- [29].采用丁字横担解决导线间距偏小的实践[J]. 电力与能源 2012(06)

- [30].一种可扩展的多功能低压接户横担[J]. 农村电气化 2019(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/79f706221a9975646f11578e.html