# 干线公路预防性养护技术研究

济源市公路管理局河南省济源市459000

摘要：我国地域辽阔，交通是连接各个地方的关键枢纽，近年来，随着社会经济的发展，我国投入了大量的资金和精力到公路建设中。但是，公路在运行过程中会出现不同程度的损坏，影响交通的正常运行，公路预防性养护技术应运而生。在此背景下，本文结合自身的设计施工经验，针对公路预防性技术的主要内容、适用范围以及具体应用做简要的探讨，希望对大家有所帮助。

关键词：公路；预防性养护技术；公路养护；应用

引言

公路预防性养护技术是现在应用非常广泛的一种公路养护技术，能够达到修复病害、预防病害、限制病害范围以及减小病害影响等功效。公路的稳定运行时我国当前社会经济发展的一个重要保障，因此做好公路的预防性养护具有非常重要的实际意义。

1、预防性公路养护技术主要内容

预防性公路养护技术是现在应用非常广泛的一种公路养护技术，它是指通过一定的科学技术手段，对公路即将发生的病害进行控制，达到维持公路稳定运行的效果。相较于传统的公路养护技术，这种方式能够有效地避免公路运行中的大部分病害，对于保障公路的通行能力，提高公路的使用寿命以及控制公路后期的养护成本等有着重要的作用。预防性公路养护技术是一个系统的工程，在公路出现病害隐患之前，就必须对公路的各项指标有一个详细的了解，并且必须做好相关的巡查和监控工作，一旦有发生病害的征兆，立即进行维护。俗话说“千里之堤，毁于蚁穴”，公路在运行过程中，难以避免的会出现一些小的病害，这些病害如果没有及时进行处理，就会持续扩大，并且会对其他的结构产生影响。公路的预防性养护技术就是参照公路的实际运行情况，针对这些微小的病害和一些隐患进行修护，将问题抑制在萌芽状态，减小其带来的影响。

2、对公路进行预防性养护技术的应用

2.1公路预防性养护技术中裂缝处理技术

路面出现裂缝是绝大多数公路最容易出现的病害，如果公路已经出现裂缝却不进行有效的维护的话裂缝就会随着时间的增长其长度和宽度就会变得越来越长或者宽，对于公路出现裂缝的这种情况公路预防性养护技术的裂缝处理技术可以有效的防止裂缝的恶化。公路所产生的裂缝具有很多形式，而每一种裂缝形式所对应的裂缝处理技术也不相同，如果是细骨料损失严重而且出现大面积的裂缝就要采取雾封层处理技术，如果是公路出现裂缝数量较多的情况就需要采用灌缝处理技术，就是将密封材料灌到裂缝的深处，这样做既可以保证公路的使用寿命又可以为行车安全提供保障。最后对于公路出现横向或者纵向裂缝的路面采取贴缝处理技术，对于裂缝旁边出现很多细微扩展裂缝的路面就使用涂刷专用胶黏剂。

2.2公路预防性养护技术中稀浆封层技术

对于新旧公路路面剥落以及路面老化等路面病害中使用稀浆封层技术，这种技术就是先将添加剂，水以及乳化沥青还有骨料等多种材料按照一定的比例搅拌均匀最后就成了稀浆混合料，然后将这种稀浆混合料平铺在公路的路面上，经过一段时间之后这些平铺在路面上的稀浆混合料就会固化，并且和公路路面紧紧地黏在一起而且也达到防水耐磨的目的。

2.3公路预防性养护技术

中微表处技术对于公路路面基层良好的并且其横断面均匀的公路是可以使用微表处技术的，而且这种技术是建立在稀浆封层技术的基础之上，一旦公路出现横向或者纵向裂缝或者是车辙时采用微表处技术就可以对公路路面的裂缝以及车辙进行处理。正是因为微表处技术是在稀浆封层技术的基础上发展而来的，所以这两种技术的操作流程非常相似，微表处技术与稀浆封层技术不同之处在于微表处技术是使用专用的机械对稀浆封层进行碾压，这一点将稀浆封层技术的缺点进行了改善并且提高了稀浆封层原有的承载力。由于微表处技术的种种优点使得它成为了我国公路路面养护的主要技术之一，比如说我们国家高速公路沥青路面的罩面，再比如说对沥青路面的车辙进行修复等等，另外微表处技术所使用的材料性能非常高且抗磨损性能也非常好，而且微表处技术对操作人员的专业水平要求非常高，凡是微表处技术的操作人员必须对微表处技术的操作流程非常熟悉，具体到不同季节的施工特点都要有明确的了解才可以进入现场进行作业。

2.4边坡预防性养护技术

高速公路运行过程中，由于路面出现大面积的坍塌，很容易引发严重的交通事故。为了保证高速公路边坡得到更好的养护，养护人员可以采用以下措施进行高速公路路面养护：①浆砌片石养护方法，在应用该养护方法的过程中，养护人员需要在高速公路边坡砌筑片石，并采用铁丝网进行防护，有效提升高速公路边坡养护效果。②土工格植被养护方法，通过在高速公路边坡处种植一定量的绿色植被，不仅能够提升高速公路边坡结构的稳定性，而且有效缓解驾驶人员的视觉疲劳，减少高速公路交通事故的发生。通过合理运用高速公路边坡预防性养护技术，能够提升高速公路边坡的稳定性，减少边坡结构失稳现象的发生。在该高速公路边坡养护过程中，养护人员需要结合高速公路边坡结构特点，运用合理的边坡养护技术，针对高速公路边坡养护过程中可能出现的问题，制定相应的解决对策，从而保证高速公路边坡预防性养护技术得到有效应用。

2.5排水系统的预防性养护技术

公路的排水系统是保持路面和路基性能的一个重要设施，因此也要做好其相关的养护工作。公路维护人员要做好排水系统的巡查工作，并定期对排水系统进行清理。在一些特殊的时期，比如林间公路秋季落叶时、洪水易发区域等，应该加大工作力度，保证工作效率。

2.6坑槽修补

在病害中，坑槽的出现是一种比较明显的病害，需要及时采取有效的措施对其进行修补处理。我们常用的修补方法有冷补法和热补法，而热补法通常是将坑槽所出现区域的旧沥青混合料进行全部清除，再重新进行浇筑填补的方法，该方法可有效地提高修补区域的质量，但是工程量较大。而冷补法只是清理表面，对其进行修补，该方法施工速度快，工期短，工作量较大，但是修补后的效果没热补法那么好。

结束语

公路预防性养护工作对公路质量的维持有着十分重要的意义，道路管理部门一定要充分发挥部门职能，摒弃以往“重建设、轻养护”的消极观念，将更加先进的公路养护手段运用到公路的具体养护工作当中，提高公路预防性养护水平和管理水平，进而提高交通系统的运营效率，为我国交通领域的健康发展做出贡献。

参考文献

[1]李宏伟.公路养护工程中预防性养护的运用[J].建材与装饰,2018(17):244-245.

[2]闫婷婷.公路预防性养护研究现状[J].青海交通科技,2017(06):28-30.

[3]陈俊伟.预防性养护技术在高速公路中的应用[J].山西建筑,2016,42(33):147-148.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7a3b6aab2077f4c5cbf206a5.html