# 轮廓封闭论文_郑惠馨

导读:本文包含了轮廓封闭论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:轮廓,曲面,滤波器,凸多边形,重构,组合式,最小。

### 轮廓封闭论文文献综述

郑惠馨[1]（2018）在《非封闭圆轮廓测量中的滤波技术研究》一文中研究指出先进装备制造业逐渐朝向精密化和超精密化发展,对回转体类零件的测量精度提出了越来越高的要求。滤波作为表面轮廓测量中的重要技术环节,其性能直接影响到测量结果评定的准确性。在目前的圆度评定中使用的高斯滤波器仅适用于完整圆轮廓,对于带有内外孔的轴承、削边圆柱以及定位轴等横截面为非封闭圆轮廓的零件,传统高斯滤波器存在边界效应;此外,零件表面存在的划痕、硬质点等特征,会使测量数据中存在异常值,导致滤波结果畸变失真。本文针对上述问题开展研究并完成了以下工作:为解决传统高斯滤波器对非封闭圆轮廓滤波时存在的边界效应问题,一方面研究了对传统高斯滤波方法进行改进的两种滤波器,一种是基于轮廓信息延拓的高斯滤波器,即采用轮廓信息延拓对缺失的轮廓信息进行补偿;另一种是用高斯回归方法修正高斯权函数的高斯回归滤波器;另一方面将样条函数应用于滤波算法中,推导了样条滤波方程,构建了样条滤波器。通过数值仿真及实验对叁种滤波器抑制边界效应的有效性进行了验证,结果表明基于轮廓信息延拓的高斯滤波器和高斯回归滤波器能有效地抑制边界效应,样条滤波器能完全消除边界效应。为有效抑制异常值对滤波结果的影响,将稳健估计理论引入滤波算法中,一方面,在高斯回归滤波器的基础上,构建出稳健高斯回归滤波模型;另一方面,在样条滤波器的基础上,建立了通用稳健样条滤波模型,并分别基于L1范数和M估计中的Tukey函数构建稳健样条滤波器,最后通过加权迭代法实现叁种稳健滤波器的滤波算法。通过数值仿真及实验对叁种稳健滤波器抑制异常值失真的有效性进行验证,实验结果表明稳健高斯回归滤波器、基于L1范数和M估计的稳健样条滤波器均能有效地削弱异常值引起的滤波失真,特别是基于M估计的稳健样条滤波器,可以将12.4μm的异常值抑制到0.1μm。基于Visual Studio平台和C#语言开发了非封闭圆轮廓滤波软件模块,并将其植入到圆度测量仪中,该软件模块主要实现了对非封闭圆轮廓数据进行采集、滤波处理及评定,扩展了仪器中现有软件的功能,解决了现有软件无法对非封闭圆轮廓进行滤波处理以及圆度评定的问题。(本文来源于《哈尔滨工业大学》期刊2018-06-01）

陈俊竹,王正攀[2]（2016）在《因子封闭语言的等周轮廓与半群的等周轮廓》一文中研究指出主要证明了有限字母表上的因子封闭语言的等周轮廓渐近等价于某个有限生成的半群的等周轮廓。(本文来源于《山东大学学报(理学版)》期刊2016年06期）

王振[3]（2010）在《加工封闭轮廓零件时组合式弹性车槽刀的应用》一文中研究指出运用组合式弹性车槽刀在数控车床上循环车削槽形结构时,可以提高车削效率和表面车削质量,且刀具寿命也得到大大地提高;文章介绍了组合式弹性车槽刀工作模型的建立、弹性刀板截面尺寸与轴向切削阻力约束、刀具调整间隙等问题,并运用简单的加工实例进行说明,从而为实现提高数控车床的加工效率奠定了理论基础。(本文来源于《制造业自动化》期刊2010年06期）

马健,张琳娜,赵凤霞,马乐,王铭[4]（2009）在《封闭轮廓滤波的不确定度概算及工件合格性判定准则》一文中研究指出基于新一代GPS线性轮廓滤波器的基本原理,在不失去原有特性的情况下,将封闭轮廓展开成开放轮廓来处理。在此基础上考虑到不确定度贡献因素,导出滤波后数据点的不确定度概算方法,结合封闭轮廓的评定模型,综合分析滤波对误差值评定和不确定度计算的影响,给出封闭轮廓经滤波处理后工件合格性判定准则,最后结合具体实例,得到一些有价值的结论,为深入研究GPS要素操作对测量结果的影响奠定了基础。(本文来源于《机械设计与制造》期刊2009年10期）

李晋,任小中,武良臣[5]（2009）在《数控车床上封闭轮廓零件的加工》一文中研究指出在数控车床上循环车削槽形结构时,按传统的"梯度"进刀法加工槽时的刀具寿命较低,粗糙度不高,且加工效率低,为此,提出了采用组合式弹性车槽刀和相应的进刀路线的新切削方法。介绍了合式弹性车槽刀的结构和工作模型、轴向切削阻力约束及刀具调整间隙。实验结果表明:运用组合式弹性车槽刀和相应的进刀路线,可以提高车削效率和表面车削质量,且刀具寿命也得到提高。(本文来源于《机床与液压》期刊2009年04期）

万月亮,曹元大,李钝[6]（2008）在《基于视觉组织的封闭轮廓编组模型研究》一文中研究指出模拟视觉组织获取轮廓的研究多基于局部视觉编组线索,使得编组线索在视觉上缺乏完整性.为此提出一种具有全局约束的层次编组模型.首先,自适应尺度小波检测图像边缘,显着性重要边缘作为轮廓编组候选集.其次,根据视觉编组规则特性提出层次编组模型,用格式塔规则如对称性和平行性作为全局线索指导格式塔规则如接近性、连续性、共线性及共曲线性等编组线索完成轮廓编组,获取符合视觉特性的轮廓.实验表明该模型在不损失视觉合理性的同时减少了编组的二义性,增强了算法的效率和健壮性.(本文来源于《小型微型计算机系统》期刊2008年07期）

刘云,戴光明,王茂才[7]（2007）在《基于遗传算法的封闭轮廓最小面积凸包围盒生成算法》一文中研究指出许多工程应用中需要计算区域最小面积的包围盒。当前工程实践中通常采用的是面积最小的矩形包围盒,而最小面积矩形包围盒在许多工程实践中由于存在较大误差因此并不能满足应用需求。本文基于遗传算法的思想,研究并提出了任意封闭区域(轮廓)最小面积的凸包围盒生成算法。该算法简单,速度快,效果显着。实际应用表明了该算法的有效性与实用性。(本文来源于《孝感学院学报》期刊2007年03期）

娄联堂[8]（2006）在《基于图像二分法的封闭轮廓提取方法》一文中研究指出论文研究了封闭目标轮廓提取问题。改进了基于最小作用曲面与鞍点的封闭轮廓曲线提取方法,提出了一种基于最小作用曲面及图像二分法的封闭轮廓提取方法,用一条直线将图像分成两幅小图像,以一种简单的方式解决了封闭轮廓曲线检测问题,避免了复杂的鞍点检测过程,从理论上分析了基于最小作用曲面及图像二分法的封闭轮廓曲线提取方法的算法复杂性,证明了该方法的运行时间比基于最小作用曲面与鞍点的封闭轮廓曲线提取方法短。(本文来源于《计算机工程与应用》期刊2006年13期）

李文杰[9]（2005）在《采用叁次B样条逼近断层轮廓构造封闭曲面》一文中研究指出在对B-Spline方法的研究中,对开曲线、曲面的研究居多,而对周期性封闭曲线曲面的构造、修改及其相关的算法的研究则较少。在医学领域的曲面造型、假体设计中,曲线、曲面造型多为单方向或者两方向封闭的曲线、曲面。周期性封闭B-Spline曲线曲面是主要构造方法。本文对B-Spline关于非均匀周期性封闭曲面的构造进行了研究,并构造出适合一定精度要求的封闭曲面的高效的构造方法,将控制点序列以CAD/CAM系统可以I/O的形式输出。(本文来源于《福建电脑》期刊2005年07期）

亓利伟,赵毅,李明辉[10]（2003）在《断层测量反求工程中的封闭轮廓集分割技术》一文中研究指出针对由序列断层测量轮廓的叁维重建 ,提出了基于物体结构特征的封闭轮廓集分割算法 .算法中首先采用多边形的包含判定、封闭轮廓截面属性 (如面积、形心位置、内外属性等 )的比较对轮廓进行粗略分割 ,若不能分割出唯一轮廓时 ,进而通过轮廓串比较的方法作出筛选 .为了解决复杂结构的轮廓集分割 ,算法同时采用了分段重构与拼合的分割策略 .结果表明 ,文中的算法不仅分割速度快 ,分割轮廓准确 ,而且适用于具有复杂形状和结构的零件 .(本文来源于《上海交通大学学报》期刊2003年02期）

### 轮廓封闭论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

主要证明了有限字母表上的因子封闭语言的等周轮廓渐近等价于某个有限生成的半群的等周轮廓。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 轮廓封闭论文参考文献

[1].郑惠馨.非封闭圆轮廓测量中的滤波技术研究[D].哈尔滨工业大学.2018

[2].陈俊竹,王正攀.因子封闭语言的等周轮廓与半群的等周轮廓[J].山东大学学报(理学版).2016

[3].王振.加工封闭轮廓零件时组合式弹性车槽刀的应用[J].制造业自动化.2010

[4].马健,张琳娜,赵凤霞,马乐,王铭.封闭轮廓滤波的不确定度概算及工件合格性判定准则[J].机械设计与制造.2009

[5].李晋,任小中,武良臣.数控车床上封闭轮廓零件的加工[J].机床与液压.2009

[6].万月亮,曹元大,李钝.基于视觉组织的封闭轮廓编组模型研究[J].小型微型计算机系统.2008

[7].刘云,戴光明,王茂才.基于遗传算法的封闭轮廓最小面积凸包围盒生成算法[J].孝感学院学报.2007

[8].娄联堂.基于图像二分法的封闭轮廓提取方法[J].计算机工程与应用.2006

[9].李文杰.采用叁次B样条逼近断层轮廓构造封闭曲面[J].福建电脑.2005

[10].亓利伟,赵毅,李明辉.断层测量反求工程中的封闭轮廓集分割技术[J].上海交通大学学报.2003

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7a76b02d37bfce455bfcb80b.html