# 基于SBAS技术的兰州新区地面沉降监测研究

### 论文摘要

利用小基线集合成孔径雷达干涉测量的方法和试验相结合的手段,获取兰州新区2015-2016年的地面沉降范围和速率情况,结合地质环境背景和人类工程活动,分析了地面沉降的发生规律.结果表明,地面沉降主要分布在新区南部、中东部和西北部,最大沉降速率达到55.0 mm/a.地面沉降与地层岩性和断层分布有密切联系,与地下水位变化呈弱相关关系,填方、建筑荷载、道路建设和农业灌溉加剧地面沉降发生;填土相对原生黄土具有更大的孔隙比和压缩系数,在水的作用下更易发生淋滤和溶蚀,发生湿陷并进一步导致不均匀沉降.建议在城市规划时要对高层建筑的施工建设（特别是填土区）进行控制,减少地面荷载和增加地面的承载力,从预防的角度减少地面沉降现象及其危害.

### 论文目录

- 1 研究区概况

- 2 数据与方法

- 2.1 SBAS方法监测区域地表变形

- 2.2 地面沉降形成机制分析

- 3 结果

- 3.1 地面沉降空间分布特征

- 3.2 地面沉降机理

- 3.2.1 地面沉降与地层岩性和断层分布

- 3.2.2 地面沉降与地下水位埋深

- 3.2.3 地面沉降与人类活动

- 3.2.4 地面沉降与黄土物理力学性质

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 赵富萌,陈冠,张毅,孟兴民,刘义,王彪,王思源

关键词: 小基线集技术,地面沉降,削山造地,兰州新区

来源: 兰州大学学报(自然科学版) 2019年06期

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅱ辑

专业: 地质学,工业通用技术及设备

单位: 兰州大学资源环境学院甘肃省环境地质与灾害防治工程研究中心,中国地质调查局水文地质环境地质调查中心

基金: 中国地质调查兰州-西宁经济区综合地质调查项目(121201012000150001),甘肃省青年科技基金(1606RJYA235),国家自然科学基金青年基金项目(41702292)

分类号: P642.26

DOI: 10.13885/j.issn.0455-2059.2019.06.002

页码: 707-715

总页数: 9

文件大小: 9489K

下载量: 133

### 相关论文文献

- [1].克里金插值模型在地面沉降监测中的应用[J]. 北京测绘 2020(05)

- [2].淄博矿区地面沉降监测与分析[J]. 测绘与空间地理信息 2020(06)

- [3].城市地面沉降监测数据的插值方法对比分析[J]. 地理空间信息 2020(08)

- [4].开封市地面沉降监测网络优化研究[J]. 环境与发展 2020(09)

- [5].郑州市地面沉降监测网建设工程综述[J]. 环境与发展 2019(10)

- [6].基于离散沉降观测的城市地面沉降监测[J]. 地理空间信息 2016(11)

- [7].上海市地面沉降监测技术适宜性评价研究[J]. 黑龙江科技信息 2017(08)

- [8].浅谈基于合成孔径雷达干涉测量技术的地面沉降监测研究[J]. 江西建材 2017(08)

- [9].论精密水准测量在地面沉降监测中的应用[J]. 绿色环保建材 2017(04)

- [10].武汉后湖地区地面沉降监测系统实现[J]. 地理空间信息 2017(06)

- [11].平湖市地面沉降监测信息管理系统设计与实现[J]. 测绘与空间地理信息 2017(06)

- [12].关于地面沉降监测中基准点的稳定性研究——以某市地面沉降监测项目为例[J]. 经纬天地 2017(01)

- [13].天津市地面沉降监测技术应用及发展建议[J]. 上海国土资源 2017(02)

- [14].上海地面沉降监测技术应用实践[J]. 上海国土资源 2017(02)

- [15].相得益彰的课程整合——校本课程《地面沉降监测》信息化成果启示[J]. 教学仪器与实验 2008(02)

- [16].有效视野中的校本课程开发——以《地面沉降监测》校本课程开发为例[J]. 中学课程辅导(江苏教师) 2012(10)

- [17].郑州市地面沉降监测网建设建议[J]. 环境与发展 2018(02)

- [18].山东省地面沉降监测与防治工作进展[J]. 山东国土资源 2018(08)

- [19].乐清市天成乡地面沉降监测中水准测量的应用研究[J]. 科技资讯 2015(04)

- [20].宁波市 建立立体式地面沉降监测网络[J]. 浙江国土资源 2014(08)

- [21].论精密水准测量在地面沉降监测中的应用[J]. 华北国土资源 2013(02)

- [22].北京市地面沉降监测系统及技术方法[J]. 地质与资源 2012(02)

- [23].小区域地面沉降监测的实施与分析[J]. 中国科技信息 2009(05)

- [24].上海市工程建设规范《地面沉降监测与防治技术规程》解析[J]. 上海地质 2009(02)

- [25].北京市地面沉降监测网建设[J]. 城市地质 2008(03)

- [26].江苏省地面沉降监测技术方案的研究[J]. 现代测绘 2008(03)

- [27].盐穴储气库地面沉降监测与分析[J]. 土工基础 2017(04)

- [28].融合多源地面沉降监测数据的理论与方法研究[J]. 测绘工程 2016(09)

- [29].天津填海造陆地区地面沉降监测与防治研究[J]. 上海国土资源 2016(03)

- [30].高速铁路区域地面沉降监测方法的评价分析[J]. 铁道勘察 2015(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b117889ee5e10c0b7e88ef4.html