# 复合材料雷击防护电热耦合模型

### 论文摘要

为了研究复合材料雷击防护（lightning strike protection,LSP）系统在雷电流作用下的损伤规律,基于雷击过程中的能量守恒关系,建立复合材料层合板雷击防护的电-热耦合数学模型。在此基础上,在ABAQUS中建立铝涂层防护的碳纤维增强复合材料（carbon fiber reinforced polymer,CFRP）层合板雷击烧蚀损伤有限元模型,并对雷击烧蚀损伤进行分析,和实验结果对比验证仿真的有效性,得出复合材料层合板在不同峰值雷电流、不同组合波形和不同铝涂层厚度雷电流作用下的烧蚀损伤规律。结果表明:铝涂层厚度相同时,峰值电流从50 kA增大到100 kA时,复合材料层合板损伤面积约增大1.5倍;10/350波形50 kA峰值雷电流作用下,基准件的损伤面积约为0.05 mm厚度铝涂层防护系统下复合材料损伤面积的4倍。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 卢翔,赵淼,单泽众,罗名俊

关键词: 雷击,复合材料,电热耦合,损伤,烧蚀

来源: 航空材料学报 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 材料科学

单位: 中国民航大学航空工程学院

基金: 中国民用航空局科技引领重大专项(MHRD20160105)

分类号: TB33

页码: 49-58

总页数: 10

文件大小: 1288K

下载量: 141

### 相关论文文献

- [1].复合材料层合板多尺度交互渐进损伤分析[J]. 工程力学 2019(12)

- [2].复合材料层合板振动特性基础研究综述[J]. 复合材料科学与工程 2020(01)

- [3].电热除冰复合材料层合板拉伸性能试验研究[J]. 江苏航空 2019(04)

- [4].基于高阶剪切理论的复合材料层合板渐进损伤分析[J]. 江苏航空 2020(01)

- [5].螺栓连接复合材料层合板力学建模及失效分析[J]. 设备管理与维修 2020(02)

- [6].正交双稳定复合材料层合板动力学特性研究[J]. 现代机械 2020(03)

- [7].高温环境对含孔复合材料层合板屈曲性能的影响[J]. 河南科学 2020(05)

- [8].考虑面内载荷的复合材料层合板冲击性能[J]. 复合材料学报 2020(08)

- [9].复合材料层合板就地效应与二次破坏算法[J]. 科技经济导刊 2020(24)

- [10].飞机复合材料层合板胶结修理有限元分析[J]. 机械工程师 2020(11)

- [11].含孔复合材料层合板拉伸失效分析[J]. 科学技术与工程 2018(34)

- [12].复合材料层合板低速冲击载荷定位研究[J]. 航空计算技术 2018(06)

- [13].连续大开口复合材料层合板拉伸力学行为研究[J]. 玻璃钢/复合材料 2019(03)

- [14].复合材料层合板分层扩展过程分析[J]. 中国科技信息 2019(14)

- [15].复合材料层合板低速冲击损伤阻抗性能影响因素研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [16].基于失稳疲劳的加筋复合材料层合板设计[J]. 航空科学技术 2019(09)

- [17].圆锥头弹体冲击复合材料层合板数值模拟[J]. 复合材料学报 2018(06)

- [18].大开口复合材料层合板强度破坏研究[J]. 力学学报 2016(06)

- [19].基于锤击法的复合材料层合板振动理论及实验模态分析[J]. 宇航材料工艺 2017(01)

- [20].复合材料层合板壳非线性力学的研究进展[J]. 力学学报 2017(03)

- [21].基于局部单元刚度退化的复合材料层合板静力分析[J]. 科技视界 2017(11)

- [22].缝纫复合材料层合板力学性能研究[J]. 科技与创新 2017(17)

- [23].复合材料层合板中单层就位效应分析[J]. 科技创新与应用 2017(26)

- [24].汽车复合材料层合板准静态力学性能的试验测定[J]. 工程塑料应用 2016(09)

- [25].含孔复合材料层合板的压缩性能研究[J]. 工程塑料应用 2015(09)

- [26].缝纫复合材料层合板吸湿性能研究[J]. 科学家 2017(08)

- [27].层间增韧复合材料层合板低速冲击损伤预测[J]. 南京航空航天大学学报 2013(05)

- [28].复合材料层合板冲击损伤等效模型研究[J]. 高科技纤维与应用 2020(03)

- [29].一种复合材料层合板孔边单层应力计算方法[J]. 燃气涡轮试验与研究 2020(04)

- [30].含纤维波纹缺陷复合材料层合板的损伤分析[J]. 复合材料学报 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b330faa2eff7379bae1e294.html