# 微观结构尺度对液滴润湿状态的影响

### 论文摘要

在分析表面微观特征对液滴润湿状态的影响时,尺度效应是无法绕过的前提条件和分析基础。本文以矩形微结构表面液滴为研究对象,通过数值模拟,得到了给定微结构表面液滴在不同液滴半径与矩形微结构宽度比例下的润湿状态。此外,本文还模拟得到了液滴完全浸润矩形微结构的临界接触角及其相对于微结构尺寸的变化规律。结果表明,液滴半径与微结构宽度比越小,液滴下气液界面开始浸润微结构时的临界接触角越大,无重力条件下表面液滴下气液界面的稳定性越差。若重力不可忽略,则液滴半径与微结构宽度比越大,重力的影响越大,表面液滴下气液界面的稳定性越差。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 朱毅,吴晓敏,褚福强

关键词: 微观结构,尺度,液滴,润湿状态

来源: 工程热物理学报 2019年11期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 力学

单位: 清华大学能源与动力工程系热科学与动力工程教育部重点实验室北京市CO_2资源利用与减排技术重点实验室

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.51476084),国家自然科学基金创新群体科学基金(No.51621062)

分类号: O35;O314

页码: 2632-2636

总页数: 5

文件大小: 952K

下载量: 100

### 相关论文文献

- [1].柔性仿生磁性微结构的制备与驱动[J]. 微纳电子技术 2020(05)

- [2].基于扩散峰度成像的脑小血管病抑郁患者杏仁核微结构变化的研究[J]. 中华老年心脑血管病杂志 2020(08)

- [3].表面具有微结构的美术用纸及其制备工艺[J]. 中华纸业 2016(22)

- [4].几何特征对高深宽比微结构零件注射成型充填深度的影响[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2008(05)

- [5].水下多级微结构液气界面的稳定性和可恢复性研究[J]. 力学学报 2020(02)

- [6].仿生减阻微结构制造技术综述[J]. 精密成形工程 2019(03)

- [7].3D生物打印的微结构促进小鼠表皮干细胞的增殖和活性[J]. 南方医科大学学报 2017(06)

- [8].红外遥感器网状微结构制作工艺[J]. 强激光与粒子束 2015(12)

- [9].湿陷性黄土的微结构参数[J]. 大连民族学院学报 2015(03)

- [10].多孔复合微结构的制备与减反射性能[J]. 南京航空航天大学学报 2013(01)

- [11].巢状微结构银粒子的制备、形成机理及表面增强拉曼光谱研究[J]. 化学学报 2012(03)

- [12].大面积高深宽比微结构硅片的热氧化实验研究[J]. 光电工程 2012(08)

- [13].锗衬底表面圆柱形仿生蛾眼抗反射微结构的研制[J]. 光学学报 2016(05)

- [14].疏水性微结构表面的抗结冰特性仿真研究[J]. 表面技术 2016(09)

- [15].微结构固体中钟型与扭结孤立波的演化[J]. 力学学报 2012(01)

- [16].一维固结条件下黏土微结构再造过程研究和描述[J]. 岩土力学 2010(11)

- [17].微结构芯片对石墨粉吸附及3种口腔微生物黏附行为的影响[J]. 华西口腔医学杂志 2011(03)

- [18].颗粒增强复合材料微结构的数值模拟与虚拟失效[J]. 机械工程学报 2010(04)

- [19].航空制导武器上的光学微结构[J]. 航空科学技术 2010(03)

- [20].3D打印微结构工件的磁性复合流体抛光工艺研究[J]. 厦门大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [21].刀具表面混合型微结构的形状和密度对润滑状态影响的仿真研究[J]. 润滑与密封 2019(10)

- [22].液固撞击中锯齿状微结构对固体的保护作用[J]. 工程热物理学报 2018(06)

- [23].刀具表面微结构对流体润滑状态的仿真分析[J]. 润滑与密封 2018(07)

- [24].单晶硅微结构表面的制备及其减反射性能[J]. 微纳电子技术 2016(09)

- [25].垂直微结构剖面仪速度控制方法研究[J]. 机械科学与技术 2015(05)

- [26].增材制造:实现宏微结构一体化制造[J]. 机械工程学报 2013(06)

- [27].微重力下微结构表面池沸腾气泡动力学研究[J]. 工程热物理学报 2013(11)

- [28].功能性有序微结构的制备及潜在应用[J]. 中国科学:化学 2011(02)

- [29].微结构的各种测试技术的研究现状和发展趋势[J]. 三门峡职业技术学院学报 2010(01)

- [30].南沙地区软土物理力学性质指标与微结构参数的统计分析[J]. 广东工业大学学报 2010(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b34b21439a711fdce65913f.html