# 常州地铁车站基坑地下连续墙不同接头型式分析

### 论文摘要

基于常州地铁2号线怀德站基坑工程地下连续墙的设计,利用ABAQUS数值模拟软件,研究了不同接头型式作用下的地下连续墙接头位置的水平位移变化以及接头型式对地下连续墙、支护体系受力变形的影响规律。研究结果表明:接头处的最大水平位移多发生在基坑开挖的上部,据此可以指导工程设计与安全防控,避免接头位置的位移变形过大及大面积渗漏水情况的发生;较柔性接头而言,刚性接头与地下连续墙整体性更好,可以增强围护结构抵抗侧向变形的能力,降低支护体系受力,提升围护结构的稳定性。研究结果可为常州地铁车站基坑工程设计中接头型式的选用提供一定的参考。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 张思源,童立元,朱文骏,尤迪

关键词: 地铁车站,地下连续墙,接头型式,数值模拟

来源: 岩土工程学报 2019年S2期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 铁路运输

单位: 东南大学岩土工程研究所,常州市轨道交通发展有限公司,常州市规划设计院

分类号: U231.3

页码: 240-243+248

总页数: 5

文件大小: 1066K

下载量: 238

### 相关论文文献

- [1].地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用[J]. 地产 2019(18)

- [2].软硬交替地层超深地下连续墙施工技术[J]. 现代城市轨道交通 2020(03)

- [3].渠式切割装配式地下连续墙设计与施工技术[J]. 地基处理 2019(03)

- [4].港口航道工程软基开挖中地下连续墙技术[J]. 智能城市 2020(13)

- [5].地下连续墙施工技术在房屋建筑中的运用研究[J]. 住宅与房地产 2020(21)

- [6].能源地下连续墙温度应力的离心模型试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2020(04)

- [7].聚丙烯酰胺在超深地下连续墙施工中的研究与应用[J]. 建筑施工 2020(08)

- [8].浅谈建筑施工中的地下连续墙技术[J]. 四川水泥 2020(11)

- [9].中小尺寸竖井圆形地下连续墙的施工监测与数值分析[J]. 武汉工程大学学报 2020(05)

- [10].超深地下连续墙施工技术探讨[J]. 四川水泥 2018(12)

- [11].复杂工况环境下的地下连续墙施工[J]. 建筑科技 2018(03)

- [12].富水砂层超深地下连续墙断桩质量缺陷处理的研究[J]. 科学技术创新 2019(08)

- [13].超深地下连续墙钢筋笼吊装施工技术[J]. 建筑技术开发 2018(23)

- [14].试论地下连续墙施工技术在房屋建筑中的应用[J]. 智能城市 2019(13)

- [15].复杂条件下的地下连续墙成槽施工技术[J]. 建筑施工 2019(06)

- [16].高水位砂层地质条件下地下连续墙施工控制[J]. 山西建筑 2019(12)

- [17].建筑工程施工中的地下连续墙施工技术要点及难点探究[J]. 建材与装饰 2019(28)

- [18].地下连续墙施工常见问题及处理方式简析[J]. 现代制造技术与装备 2019(08)

- [19].复杂区域地下连续墙施工关键技术研究[J]. 建筑施工 2019(09)

- [20].浅析施工中地下连续墙的难点分析与措施[J]. 建筑技术开发 2019(S1)

- [21].地下连续墙“两墙合一”做法技术创新[J]. 建筑技术开发 2019(22)

- [22].香港地区地下连续墙设计研究[J]. 山西建筑 2017(34)

- [23].链刀式水泥土地下连续墙设备发展历程及展望[J]. 施工技术 2017(22)

- [24].地下连续墙施工关键技术研究[J]. 建材与装饰 2017(52)

- [25].地下连续墙施工关键技术研究[J]. 建材与装饰 2018(04)

- [26].地下连续墙施工质量控制[J]. 城市道桥与防洪 2018(01)

- [27].地下连续墙钢筋笼吊装施工技术研究[J]. 四川建材 2018(02)

- [28].超深超厚地下连续墙计算方法综述[J]. 市政技术 2018(02)

- [29].地下连续墙施工关键技术研究[J]. 技术与市场 2018(04)

- [30].福州富水含砂地层超深地下连续墙成槽阶段变形分析及控制[J]. 施工技术 2017(S2)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b7bf6b3c54c71a4f717e408.html