# 光子晶体异质结构偏振无关光波单向传输研究

### 论文摘要

集成光路,相比集成电路来说,有许多无法比拟的优点:信息容量大、处理速度快、开关响应速度很高、抗电磁干扰能力强。类比电二极管,集成光学系统也有一个基本器件:基于光波单向传输的光二极管,它是一种可以限制光沿特定方向传输的光学器件。目前光学集成器件朝着微纳尺度发展,因此设计微纳尺度的光学二极管已成为时代发展的迫切需求。而光子晶体（Photonic Crystal,PhC）可以用来集成光子芯片,为未来替代电子集成芯片提供了可能性,具有很大的应用价值。在理论上,新型的二维PhC光波单向传输器件应该具备高对比度、低插入损耗、宽工作带宽、偏振无关、微纳尺寸和易于制造等优点,但是同时满足以上优点的设计还在研究创新中。本文提出了三种基于二维PhC异质结构的偏振无关光波单向传输器件的方案。基于光子晶体材料,打破结构的空间对称性实现光的单向传输。论文具体的设计思想是:设定界面倾斜角度,满足全反射（Total Reflection,TR）条件,从而拓宽光波单向传输器件的传输带宽,消除反向光的偏振选择性,并降低反向透射率;分析光子晶体能带特性与等频特性,进而提高正向透射率;选择集成材料,利用材料对波长的不敏感性,进一步拓宽工作带宽,得到PhC异质结构的TE和TM线偏振光波单向传输。内容及模拟计算结果分为三个部分:1.异质结构的线偏振光波单向传输异质结构由折射率相差较大的空气与硅组成,硅作为一种电子集成芯片中的关键材料,其折射率受近红外波段光波影响较小,因此在微纳光电器件的制备中起着桥梁的作用,具有与电子器件的可兼容性。首先提出了一种二维硅材料PhC异质结构利用全反射界面,实现了效果较好的偏振无关单向传输。目前的最优结果是:在TE、TM两种线偏振模式下,近157 nm带宽,正向透射率>0.5,在光通信波长1550nm的正向透射率>0.5,透射对比度>0.9。对于两种模式光波入射此结构的正向透射率还需进一步提高,达到高透射的目的。硅材料异质结构偏振无关光波单向传输构想适用于光子晶体二极管的实际制备,为接下来展开正向透射率高、宽带宽的光波单向传输的深入研究奠定了基础。2.异质结构的圆偏振光波单向传输设计了一种可实现圆偏振光波单向传输的光子晶体异质结构,通过优化异质结构的参数,在TE和TM两种线偏振模式下,均实现宽波长范围内的光波单向传输。在两种偏振光均能实现单向传输的基础上,构建圆偏振光源需要满足的条件是两个偏振态工作光谱范围相同;透射率相同;相位差相同;场强分布在空间上重叠。结合光子晶体异质结构的卓越特性,在分析了光波在异质结构中光强的变化以及光的偏振态分布后,证实了圆偏振光在异质结构中可以进行单向传输。计算结果如下:圆偏振光入射二维异质结构时,从1497 nm1666 nm（带宽169 nm）波长范围内,正向透射率保持在0.6以上,且正向透射谱线平滑,在1550 nm处正向透射率为0.65,对比度接近于1。这一设计思想为实际光二极管的制备提供了新的思路。3.异质结构的任意线偏振光波单向传输构筑了一种可实现任意线偏振光（包括TM、TE和45°线偏振光）单向传输的异质结构,在计算TE偏振模式下光子晶体PhC1的能带时,归一化频率为0.274a/λ（即目标波长1550 nm）处存在一个水平方向的禁带。因此,旋转PhC1晶格的波矢方向,增大光波在PhC1中的衍射作用,结合光子晶体PhC2具有的自准直效应,让光波在异质结构中始终沿着水平方向传输。同时,引入TR界面限制反向光传输,最终得到任意线偏振态光波的单向传输。光子晶体异质结构的传输性能,最终优化结果,光波单向传输在光通信波长1550 nm处,正向透射率>0.66,对比度>0.9。在波段为1533 nm1634 nm（带宽101 nm）达到正向透射率>0.6,透射对比度>0.9,进一步为单向传输器件的设计奠定了理论基础。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 光子晶体的基本概念

- 1.2 光子晶体的分类

- 1.3 光子晶体的理论研究方法

- 1.4 光子晶体的应用

- 1.5 本文的主要工作

- 第二章 光波单向传输的理论研究

- 2.1 光波单向传输的研究现状

- 2.2 光子晶体异质结构的设计原理

- 2.3 光子晶体异质结构的制备方法

- 第三章 异质结构的线偏振光波单向传输

- 3.1 异质结构模型的建立

- 3.2 能带图和等频图的理论分析

- 3.3 异质结构在TE和 TM线偏振模式下的传输性能

- 3.4 本章小结

- 第四章 异质结构的圆偏振光波单向传输

- 4.1 异质结构模型的建立及光源的设计

- 4.2 能带图和等频图的理论分析

- 4.3 传输特性研究及结构优化

- 4.3.1 两种线偏振光在异质结构中的单向传输及结构优化

- 4.3.2 圆偏振光在异质结构中的单向传输性能

- 4.4 本章小结

- 第五章 异质结构的任意线偏振光波单向传输

- 5.1 异质结构模型的建立

- 5.2 能带图和等频图的理论分析

- 5.3 任意线偏振光在二维和三维异质结构的传输性能

- 5.4 本章小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 总结

- 6.2 展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间发表的论文

### 文章来源

类型: 硕士论文

作者: 武敏

导师: 费宏明

关键词: 光子晶体,异质结构,偏振无关,单向传输,全反射原理

来源: 太原理工大学

年度: 2019

分类: 基础科学,工程科技Ⅰ辑

专业: 物理学,化学

单位: 太原理工大学

基金: 国家自然科学青年基金项目(61505135),国家自然科学基金面上项目(61575138),山西省自然科学基金项目(2016011048),太原理工大学校基金项目(2015QN074)

分类号: O734

总页数: 64

文件大小: 4993K

下载量: 59

### 相关论文文献

- [1].高速可靠的单向传输系统的研究与设计[J]. 计算机与数字工程 2020(02)

- [2].基于可见光通信的数据单向传输系统研究[J]. 网络安全技术与应用 2018(10)

- [3].网络信息安全单向传输系统的设计与实现[J]. 计算机安全 2010(03)

- [4].信息单向传输过程网络安全趋势感知研究[J]. 计算机仿真 2018(06)

- [5].基于光纤通信技术的数据单向传输可靠性研究[J]. 信息网络安全 2016(10)

- [6].架构软件级别的无反馈单向传输系统[J]. 信息网络安全 2011(09)

- [7].一种网络单向传输文件夹的方法[J]. 科学技术创新 2019(33)

- [8].网络信息安全单向传输系统的设计应用[J]. 民营科技 2014(05)

- [9].实现双偏振光波信号单向传输的二维光子晶体异质结构设计[J]. 太原理工大学学报 2018(04)

- [10].基于光闸单向传输数据交换技术研究[J]. 激光杂志 2018(04)

- [11].一种基于双单向传输通道的网络隔离方案[J]. 信息网络安全 2014(01)

- [12].串行数据高速单向传输的差错控制[J]. 微电子学与计算机 2015(05)

- [13].基于光纤通信技术的数据单向传输可靠性研究[J]. 数字技术与应用 2018(10)

- [14].基于光子晶体波导和腔耦合的光单向传输结构[J]. 固体电子学研究与进展 2018(04)

- [15].基于双纤单向传输的授时方法[J]. 中国激光 2020(06)

- [16].基于全反射的二维光子晶体异质结的光波单向传输研究[J]. 山西大学学报(自然科学版) 2015(01)

- [17].基于多通道条码技术的单向传输系统[J]. 通信技术 2009(10)

- [18].基于FPGA的多通道高可靠高速单向传输系统设计[J]. 计算机应用 2017(S2)

- [19].水下亚波长广角声单向传输结构设计与优化[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [20].基于RS-Turbo级联码的单向传输系统的可靠性研究[J]. 电子设计工程 2018(09)

- [21].基于BLP模型的单向传输系统安全性分析[J]. 计算机安全 2010(06)

- [22].功率单向传输的多绕组共铁芯磁集成高频隔离变换器[J]. 矿业科学学报 2018(03)

- [23].基于无物理连接的跨网单向传输技术[J]. 通信技术 2018(10)

- [24].EPON需求渐趋明显[J]. 通信世界 2008(11)

- [25].基于全反射的波导异质结构单向传输性能研究[J]. 光学学报 2018(03)

- [26].舰船电子系统信息传输单向防御加密技术[J]. 舰船科学技术 2020(06)

- [27].MSPs单向传输性能在光学隔离上的应用研究[J]. 南通大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [28].巧用网络,改进农村教学的方式[J]. 中国信息技术教育 2013(12)

- [29].“四学”教学结构及操作策略[J]. 中学数学教学参考 2016(21)

- [30].可实现偏振无关单向传输的二维硅基环形孔光子晶体[J]. 物理学报 2019(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b835a024cdb500adbff6c45.html