# 大倾角综采工作面设备快速安装技术研究

青海能源发展（集团）有限责任公司安全环保监察局816200

摘要：文章以某煤矿中的大倾角综采工作面切眼安装为例，介绍其综采工作面中比较重要的刮板输送机、液压支架以及采煤机等设备的快速安装技术以及相关的安装技术要求，并提出了安装过程中的安全技术措施，希望能给同行同类工作面设备安装提供一定的借鉴作用。

关键词：大倾角综采工作面；设备快速安装技术；切眼

1工作面概况

以某煤业有限公司的某煤矿生产为例，其设计生产能力为150万t/a，而且在灭狂，开采生产中采用的是两斜一立的开拓方式。其中的某以工作面在其中一个煤层中布置，由于地质条件存在较大的变化的特点，而且经过现场实测之后表明工作面的切眼倾角在33°～42°的范围之内，属于大倾角的范围，这就增加了工作面设备的安装难度。而且此工作面的设计采高为3m，走向长度超过1500m，此工作面的开切眼倾斜长度也在270m以上，切眼宽度为7900mm，高度为3.05m。在对工作面设备进行安装时，需要对现场进行勘察以及及逆行地面试验之后进行具有方案的落实和优化，为了确保工作面设备的正常和快速安装，需要通过相应的快速安装技术措施的实施以及确保大倾角工作面切眼安全方案的落实来实现。

2大倾角综采工作面设备安装顺序

在大倾角综采工作面中进行设备安装时，需要按照自下而上的方式采用后退式的方式来进行绞车、胶带输送机、刮板机以及采煤机等设备的安装，而且安装顺序需要按照以下顺序进行：绞车一供电、供液系统一机头2架端头支架一胶带输送机及设备列车、破碎机、转载机一刮板机机头及传动部、过渡槽、变线槽一机头3架过渡支架一刮板机中部槽、开天窗槽、附件一中间基本支架一采煤机一刮板机机尾变线槽、机尾及传动部一机尾3架过渡支架。

3大倾角综采工作面设备快速安装技术要点

3.1刮板输送机的安装

在对刮板输送机进行安装时，首先需要按照设计测量部门规定的中心线来进行整机的铺设，并且确保此铺设过程中的平、稳和直等要求。然后在在使用风钻进行打眼生根并且掉挂对接的过程中，避免出现斜拉的现象。确保在对连接件进行连接时要入槽到位并进行紧固。按照安装要求将所有零部件进行完整和齐全的安装，确保联动闭锁保护的灵敏性和可靠性。保证刮板输送机与支架进行正确连接，而且保持与转载机的搭接高度以及吐煤距离的正确性，并确保运输机机头以及机尾电机的运转方向一致。刮板输送机中所用的各种油类需要确保其质量达标而且用量也符合标准要求，并且确保冷却水路中具有足够的水压以及水量。机尾、机头的特殊销轨需要进行正确的安装，而且需要将链条的张紧程度调节为机尾链轮之后的两环，保证链条的安装不会出现扭结的问题而且松紧程度合适，刮板的方向要进行正确安装并保证其运转中不会出现卡阻的问题。在整个刮板机进行运输的过程中确保各个连接部件的牢固以及可靠，进行一班的运转之后就需要对各个紧固件进行检查和紧固处理。

3.2液压支架的安装

在对液压支架进行安装时，需要确保液压支架的安装间距应该控制在1500mm±10mm的范围之内，而且要确保液压支架能够成为一条直线进行整齐排列，液压支架的前后错间距也需要控制在±50mm的范围之内。由于此综采工作面具有较大的倾角，这就需要在对液压支架进行安装时，先对一架液压支架进行安装完成之后就需要将其与浅部溜槽进行连接对位。在对液压支架进行安装时需要确保与顶板进行牢固的连接，并且发挥出前探梁和护帮板的作用，避免出现对液压支架进行挤咬的问题。不仅要确保液压支架的稳固性，还要在对液压管路和阀件进行安装时要确保齐全以及手把操作的灵活性、销轴定位的合理性，避免安装完成之后出现阀组窜漏液问题的发生，也不允许采用单腿销或者铁丝来对U型销来进行代替的现象。液压支架的安装还需要保证与面溜保持良好的连接，而且上面要与横竖销、限位销或者螺帽平齐，并且与面溜处于垂直的状态。安装完成之后需要对液压支架前面之后支架之间的杂物进行清理，还要将液压支架上的浮尘等进行冲刷，确保面溜电缆槽内的清洁。

3.3采煤机的安装

在对采煤机进行安装时，首先需要严格执行说明书中的安装顺序以及相关规定来进行安装，而且要确保电机控制系统的接线正确以及密封良好，保证内外喷雾以及冷却装置进行正确以及可靠的安装。在对上下滚筒进行安装时，需要对滚筒的旋转方向进行确定，保证两个滚筒的旋转方向相反而且统一向外。不同连接部件之间采用螺栓进行连接时需要确保每个螺栓连接的紧固性以及可靠性，并且保证对口的严密性，液压管的连接也需要进行上齐以及保证密封的良好性，而且在对各个液压管进行安装之前需要对其内部进行清理并对接头进行擦拭干净。在对采煤机进行接线时需要按照接线工艺来确保其符合要求，避免在安装之后出现失爆以及不合格等问题。在对采煤机进行全部安装完成之后需要对其进行全面检查，在检查通过之后再进行液压油以及润滑油的添加，在确保油质合格以及油位达标之后进行开机试运行。在试运行的期间需要对保护装置的灵敏性和考行以及是否出现漏油问题进行检查，而且在操作时需要具有专业操作资格的人员按照相应的操作规程来进行操作，在试运行和实际操作中需要确保整机的各个零部件完整和齐全而且进行平稳以及灵活的转动，不会发出异常声响而且确保电机的运行温度处于合理的范围之内。

3.4综采工作面设备安装中的安全技术措施

在大倾角综采工作面设备安装之前，需要针对不同设备的快速安装技术的不同要点对安装技术人员进行培训以及考核，在考核通过之后才能持证进行上岗安装和操作。在设备安装现场需要加强现场指挥的管理，而且要对现场的隐患进行排查，安装运输管理等需要由专人负责，而且确保运输范围之内严禁人员从事无关工作以及进行自由行走。通过声光信号以及无线对讲机通话的双重联系方式来确保绞车的作业安全，并且保证绞车司机持证上岗，并严格执行绞车操作的相关规定。设备安装之前需要对所用的各种设备以及器具的质量和安全性进行检查，而且在支架下放时要确保人员撤离至安全位置在进行。起吊作业也是特别需要管理和控制的环节，严禁起吊时下方以及两侧站人，而且要做好起吊过程中防滑工作，所有设备在不使用时需要在支架或者刮板机槽上进行栓牢和固定。

4结语

大倾角综采工作面由于具有较大的倾角而增加了工作面设备安装的难度，尤其是针对综采工作面中比较重要的刮板输送机、液压支架以及采煤机等重要的设备来说，不仅需要严格执行设备安装操作流程和工艺，确保说明书中的要求达成与落实，而且要采用快速安装技术来对其中的关键设备和部件进行正确以及可靠的安装，确保安装质量。此外，还要加强对安装技术方案和措施的学习以及安装现场的管理，对现场的安全隐患进行排查和处理，通过严格的现场安全和质量检查以及防滑等安全措施的实施来确保大倾角综采工作面设备安装质量与安全。在此煤矿中按照上述要求并对设备快速安装技术进行应用之后，执行了相应的安装技术措施确保了大倾角工作面切眼的安全和快速安装，并且在施工中也对快速安装技术的安全性和可行性进行了充分验证，为同类工作面设备安装提供借鉴作用。

参考文献：

[1]李昶昶.大倾角综采工作面设备安装技术研究[J].华东科技：学术版,2016(9):232-232.

[2]杨杰明.大倾角综采工作面设备安装技术研究[J].中国高新区,2017(16).

[3]张二方,赵永祥,王凤岭.大倾角综采工作面设备快速安装技术研究与应用[J].山东煤炭科技,2018(3):116-118.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7b8adbe50511c3ab8d999266.html