# 高层住宅外墙复合保温板施工分析

怀远投资集团有限公司安徽省蚌埠市233000

摘要：本文主要以高层住宅外墙复合保温板设计施工为重点进行阐述，以高层住宅外墙复合保温板设计施工特点以及流程为主要依据，从充分利用安装固定技术、保证混凝土浇筑技术的合理性以及科学性、结构锚固施工以及细部处理技术、科学控制保温板施工质量几个方面进行研究分析，其目的主要在于有效降低高层住宅内部的能源消耗，提高建筑施工质量，进而推动我国高层住宅行业的稳步发展。

关键词：高层住宅；住宅外墙；复合保温板；复合保温板技术

引言

近些年，随着人们生活质量水平的不断提升，高层住宅数量也由此增加，为给人们提供更好的生活环境及室内环境，同时降低室内的能源消耗，就需要对高层住宅外墙复合保温板施工时，进行深层次的研究及分析。现阶段，通常为了保证高层住宅的保温性，一般都会在高层住宅外墙施工的过程中应用墙体外保温技术，从而利于室内更好的节约能源消耗，为实现绿色建筑的目标奠定良好基础。因此，在高层住宅建设的过程中，为充分突出外墙复合保温板的技术优势，有效提高建筑施工质量并满足高层住宅的使用要求，就需要加强对高层住宅外墙复合保温板施工技术进行研究分析。

一、高层住宅外墙复合保温板施工特点以及流程

（一）高层住宅外墙复合保温板施工特点

客观的说，高层住宅外墙复合保温板的施工特点具有一定的综合性及特殊性。首先，需要注重保温板设计过程的统一性，同时对保温板制作过程进行合理的规范，对于施工现场需要使用的复合保温板，在进行购买以及投入现场时，需要对尺寸的误差率进行严格的控制，保证其不能够超出规定的误差标准范围，同时还需要尽量满足施工整体的需求，最大程度地节约施工的时间成本以及材料成本，为提高工程项目的经济效益奠定良好基础，同时在施工阶段，还需要提高对施工进度的关注，根据设计中的施工进度进行施工。为了有效保障施工的便捷性，还需要将复合保温板的长度或宽度控制在1m的范围内，单块板面积不宜大于0.5平方米。其次，在浇筑高层住宅混凝土前期，需要提前对保温板进行安装，而保温板作为混凝土浇筑的外侧模板，在保障施工工序兼顾简洁性及科学性的同时，还能够有效保障施工的进度，同时利于促进施工质量及施工效率的提高。最后，外墙复合保温板结构不仅能够充分发挥出抗压作用，还具有良好的变形能力，同时外墙复合保温板还能够承受一定的重量，既可显著提高高层住宅外墙的消防防火功能，又具有良好的保温效果等多方面的优势，而这些优势主要是由于复合保温板结构体系具有合理的结构设计。在轻质混凝土结构层内部安装一定量的钢丝网，对水平拉筋以及锚栓固定方法进行合理的运用，从而充分保障高层住宅外墙复合保温板的质量[1]。

（二）高层住宅外墙复合保温板施工流程

为使高层住宅具有良好的保温性能，在进行外墙复合保温板施工阶段，就需要提高对施工流程的重视程度。通常而言，在高层住宅外墙复合保温板进行施工的过程中，首先就需要注重同实际情况的结合，然后对外墙复合保温板进行科学合理的设计，设计完成后，开始施工。具体施工流程为：1、外墙面不平处，1;3水泥砂浆找平；2、外墙面弹墙面分格线；3、根据分格线定位板材外框及固定件的固定孔；4、钻固定孔并在板材外框及固定孔点涂抹粘接砂浆；5、板材与外墙粘贴；6、在相邻板材间的板缝交叉处，安装排气通道的排气孔；7、已安装板块之间填塞泡沫棒；8、耐候性密封硅胶密封板缝。

二、高层住宅外墙复合保温板施工要点

（一）充分利用安装固定技术

在对复合保温板进行安全固定的过程中，首先需要注意对实际施工特点以及要求进行充分的了解与掌握，并且对于不同的安装部位还需要选择不同的安装方法及技术。另外，还需要在施工前就进行排版设计，从而充分保障高层住宅的安装质量，使其能够充分满足设计的要求。另外，在安装复合保温板的过程中，不仅需要其具备平整的表面，还需要注意安装的整齐性。

在对复合保温板进行安装的过程中，还需要对基层中的杂质进行适当清理，而且需要按照由下而上、从左至右的顺序对复合保温板进行安装。同时，在对其进行安装的过程中，还需要严格控制支撑条以及钢筋绑扎的质量，密切关注阴阳角等特殊区域的安装质量。

（二）保证混凝土浇筑技术的合理性以及科学性

在固定模板之后，就可以进行混凝土浇筑施工，但是由于混凝土浇筑工作具有一定的综合性以及复杂性，因此就需要具有相关工作经验的技术人员进行操作。而且，为了提高浇筑质量，需要对振捣棒进行严格的控制，使得操作的深度及频率都能够充分符合相关要求。另外，在实际进行浇筑的过程中，为了有效避免保温板同振捣棒之间的接触，就需要严格遵守快插慢拔的原则，对振捣棒急性操作，并且对于浇筑厚度进行科学合理的控制，充分保障振捣作业具有均匀性，为混凝土浇筑强度的提高奠定良好基础[2]。

（三）结构锚固施工以及细部处理技术

复合保温板在进行施工的过程中，结构层同保温板具有一定强度的粘结力是其中的关键，因此，为了保障保温板同结构层之间具有良好的固定性，可以采用尼龙膨胀螺栓，对二者进行锚固，每平米至少具有6个锚固点，并且每个锚栓还需要能够承受80KN的载荷，并且在投入使用之前，还需要进行严格的拉力测试，然后才能够将其投入到施工现场进行使用。在对模具进行拆完之后，可以对刮糙层涂抹防水砂浆面层。然后在对分隔缝进行处理的过程中，就可以对原有的混凝土涂层进行切断，并且将铝合金条也嵌入到其中，对其进行处理。另外，门和窗等洞口位置，也需要进行保温处理。

（四）科学控制保温板施工质量

复合保温板在高层住宅中的应用，同整体保温性及节能性具有密切的关联，因此，需要加强对高层住宅施工质量的控制。在高层住宅外墙复合保温板在进行施工的过程中，为有效提升施工质量，需要注重合理选择施工材料，对施工材料的质量进行合理控制，从而有效避免不合格的材料进入到施工现场。另外，还需要采用科学合理的施工工艺，为提高复合保温板的施工质量奠定良好基础。因此，就需要集合实际的施工工程特点，设计科学合理的施工工艺以及施工步骤，注重现场作业人员培训力度的加强，让相关施工人员能够充分了解复合保温板施工过程中的关键点以及难点，进而有效对复合保温板施工质量进行严格控制[3]。

结束语

近几年，我国高层住宅的建设项目不断增加，为了有效保证高层住宅的室内温度，降低室内的能源消耗，就需要注重高层住宅外墙复合保温板施工技术的提高，从而充分发挥出外墙复合保温板施工技术的积极作用。与此同时，还需要加强对外墙复合保温板施工技术深层次的研究与分析，从而促进我国高层住宅外墙复合保温板施工技术水平的提升，充分保障复合保温板的施工质量，为推动我国高层住宅行业的稳步发展提供有利条件。

参考文献

[1]邵征,颜宏亮.上海既有高层住宅外墙更新改造调研与分析[J].住宅科技,2018,38(11):17-20.

[2]宋志慧,李鑫.FS保温与外墙模板一体化施工技术在高层住宅中的应用[J].城市住宅,2017,24(12):100-102+107.

[3]徐立斌.外墙内保温技术探析[J].城市住宅,2017,24(02):115-117.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7bfa6085c2a01d7f6bcb41d7.html