# 基于限流级差配合的城市配电网高选择性继电保护方案

### 论文摘要

为了解决供电半径短的城市配电网继电保护配合困难问题,提出了一种基于限流级差配合高选择性继电保护方案。在变电站出线断路器和联络开关配置限流保护装置,发生相间短路故障时,出线断路器限流保护装置迅速限流并与配置于馈线分段开关的保护装置实现多级级差继电保护配合;若为永久性故障,联络开关配置限流保护装置可以在限流条件下实现故障区域的隔离和健全区域恢复供电。结合实例详细论述了限流保护装置的组成和工作原理,着重论述了参数整定方法。分析结果表明:所建议的方法能够有效降低故障处理期间的短路电流水平和对设备的损害,不仅适用于架空配电网,而且也适用于电缆配电网。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 基本原理

- 2 关键技术原则

- 1)限流阻抗

- 2)电流整定值

- 3)延时时间整定值

- 3 算例分析

- 4 进一步讨论

- 5 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘健,张志华,芮骏,张小庆,吴飞成,余银刚

关键词: 配电网,继电保护,重合闸,相间短路,开关,架空线路,电缆

来源: 电力系统自动化 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,信息科技

专业: 电力工业

单位: 西安理工大学自动化与信息工程学院,国网陕西省电力公司电力科学研究院,安徽一天电气技术股份有限公司

基金: 国家自然科学基金资助项目(U1766208),国家电网公司科技项目(5226SX1600U9)~~

分类号: TM727.2

页码: 101-106

总页数: 6

文件大小: 1260K

下载量: 277

### 相关论文文献

- [1].“限流人数”或是一种“复工抗疫双赢模式”[J]. 中国就业 2020(03)

- [2].单相限流式固态断路器的研究[J]. 科技创新与应用 2016(34)

- [3].网红书店限流:引得来还要留得住[J]. 当代旅游 2019(03)

- [4].限流法与分压法探析[J]. 新课程导学 2017(02)

- [5].无限流:在别人的故事中穿越[J]. 出版人 2013(05)

- [6].城市轨道交通网络限流方案的制定与评估及其应用[J]. 城市轨道交通研究 2017(03)

- [7].一种新型限流式高压直流断路器拓扑[J]. 电工技术学报 2017(17)

- [8].基于零损耗深度限流技术提升变压器抗短路能力研究[J]. 高压电器 2017(10)

- [9].“网红”书店限流,引得来还要留得住[J]. 课堂内外创新作文(高中版) 2019(08)

- [10].500kV电网分布式限流方案[J]. 高电压技术 2020(12)

- [11].饱和电抗器限流波形的特征[J]. 电气技术 2009(11)

- [12].零损耗深度限流装置的性能特点及应用分析[J]. 电力安全技术 2017(06)

- [13].车用天然气瓶阀限流装置流量的分析与研究[J]. 阀门 2011(02)

- [14].柔性直流电网紧急限流控制策略研究[J]. 中国电机工程学报 2020(11)

- [15].基于限流指数的城市轨道交通常态限流方案评估[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2019(04)

- [16].柔性直流电网故障限流技术分析与探讨[J]. 电力自动化设备 2020(04)

- [17].深度限流装置在电力工程设计中的应用[J]. 科技与创新 2016(08)

- [18].进气限流阀体结构分析[J]. 汽车实用技术 2019(17)

- [19].超导限流式无弧分断直流断路器研究[J]. 低温与超导 2019(11)

- [20].零损深度限流装置在220kV变电站的应用[J]. 科技广场 2015(08)

- [21].如何突破限流接法中滑动变阻器的选择问题[J]. 物理通报 2012(10)

- [22].渭河流域主要控制断面旱限流量确定[J]. 水资源与水工程学报 2013(03)

- [23].大功率组合式逆变器限流技术研究[J]. 电力电子技术 2008(05)

- [24].限流式固态断路器及其实验装置研制与应用[J]. 实验技术与管理 2017(09)

- [25].微秒级快速限流技术在电气防火领域中的应用[J]. 智能建筑电气技术 2016(04)

- [26].一种新型限流式统一潮流控制器的设计与研究[J]. 电网技术 2013(08)

- [27].短路限流装置与保护配合及经济性分析[J]. 电工技术 2008(08)

- [28].考虑乘客感知的公交驻站和限流组合策略研究[J]. 交通运输系统工程与信息 2019(06)

- [29].多功能串联补偿器虚拟阻抗柔性限流及其运行机理[J]. 电源学报 2019(03)

- [30].一种简易液压挖掘机回转马达限流装置[J]. 工程机械 2015(06)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7c06645f233198b855708cf1.html