# 建筑工程混凝土浇筑施工技术要点分析魏双喜

魏双喜

泛华建设集团有限公司北京100053

摘要：近年来，随着我国建筑工程的快速发展，而现代建筑楼层愈来愈高，建筑工程施工过程中会使用到混凝土，国内大部分建筑的结构为钢筋混凝土，因为混凝土有着较为坚固的特点，可以让建筑更加的牢固和稳定。所以在建筑施工过程中，混凝土浇筑施工技术极其重要，本文主要对建筑工程混凝土浇筑施工技术进行探讨。

关键词：建筑工程；混凝土浇筑；施工技术要点

引言

混凝土作为现代建筑施工中最常见的施工材料，混凝土材质与施工质量对建筑的稳定性以及坚固性有直接影响。在建筑施工的实际应用中，混凝土浇筑施工技术对混凝土的整体强度产生巨大的影响。混凝土浇筑施工技术实施工程中的规范程度影响着混凝土建筑的质量，因此，很有必要研究混凝土浇筑施工技术在建筑工程中的应用。本文对混凝土浇筑技术在建筑施工中的应用作出简要分析。

1建筑工程混凝土浇筑施工技术概述

混凝土浇筑施工技术是指根据一定的比例，将水泥﹑砂﹑石等材料与水和一定的添加剂进行充分的搅拌，使其混合在一起形成混凝土，再在建筑工程中特定部位将混凝土进行浇筑搅拌的施工技术。由于混凝土结构在我国的建筑工程中应用较为广泛，因此，混凝土浇筑施工广泛的存在于建筑工程的施工中。要想保证建筑工程的整体质量，必须做好混凝土的浇筑施工，正确合理的运用混凝土浇筑施工技术。但现阶段，我国的建筑工程混凝土浇筑施工中还存在一些问题，使得浇筑工程和混凝土结构的质量难以保证。基于此，必须从实际情况的基础上，不断研究建筑工程混凝土浇筑施工技术，保证混凝土结构和建筑工程的整体质量。

2混凝土浇筑技术在建筑工程施工前的准备

2.1混凝土浇筑准备工作

原材料质量对于任何一种产品的质量都有直接的影响，建筑工程也是如此。混凝土浇筑技术是建筑施工的基础。混凝土材料对建筑工程的整体质量以及日后的实际使用起到关键作用。关于水泥、石、砂原材料的选择，要选择质量好、强度高的原材料。它们决定了混凝土的强度与质量。我们要理性地去选择混凝土原材料。在制备过程中，混凝土的温度会升高，为了避免因温度升高而导致混凝土产生裂纹，我们在选择原材料时，应当选择能够让混凝土温度降低的水泥、掺合剂与外加剂，以避免由于材料质量问题而产生不必要损失。另外，我们应该注重监督把控原材料质量与基本性能。

2.2准备好需要使用的机械装置

在混凝土浇筑前泵管必须搭设完毕，并检查泵管的稳定性，连接的卡箍是否牢固，楼层使用的布料机按照施工部署的位置架设稳定，下方均要有支座，可用成品混凝土方块将布料机下方钢筋支持牢固，在钢筋上方垫好木方。振捣器具准备到位，接好电源预先试用，标准层混凝土浇筑必须试用2个以上的振捣器，并预留一个备用，以防止其他突发损坏的情况。铁抹子、铝合金刮尺、长尼龙线、卷尺等这些都是混凝土混合时经常需要使用的装置设备。

2.3混凝土运输

制作好混凝土以后需要运输混凝土，为了方便运输，施工现场可以设立托泵和移动泵，技术人员通过泵来运输和浇筑混凝土。在安装泵管之前要保证设施里面没有残留物，如果有混凝土残留物应该及时清理干净，泵管的连接处应该确保严密性，避免混凝土漏出。另外在运输混凝土之前要对泵管做湿化处理，保持管道内部湿润。当管道出现了问题，相关技术人员应该及时去修理。

3混凝土浇筑施工中施工技术的应用要点

3.1基础浇灌

为了应对建筑工程的多样性，应当按需求对混凝土浇灌技术进行分类，通常以阶梯式、大体积以及条形3种形式呈现。按照台阶分布一次性完成浇灌，不得有丝毫缝隙是阶梯式浇灌的技术要点；在大面积浇灌施工时，采用分段分层的浇灌技术进行浇灌，要连续浇筑，不得有离析现象出现。混凝土在凝固过程中，容易出现收缩或者膨胀，应当注意并采取有效措施。而构件施工中，由于通常水平距离较长，因此在浇筑施工过程中，应当在模版两侧做出明显的标记。

3.2剪力墙浇筑

剪力墙浇筑一般适用长条形流水线方式。其具体的使用程序如下：首先在墙体地面浇筑一层水平的混凝土，厚度一般在5cm左右，这项工作主要是为之后的墙体浇筑工作打基础，但是这样的施工方式通常会出现缝隙的问题，因此针对缝隙的各种情况需要明确，尤其是其所在的位置。剪力墙的浇筑需要切实的保证其连续性，除此之外，接口处的振捣强度要达到标准以上，促使混凝土的夯实程度能够切实的符合接口。孔洞位置和洞口所在混凝土的程度要在一个水平上，内外墙墙柱和墙体的浇筑能够实现同步完成。在振捣进行的过程中，洞口与振捣棒之间应该具有30cm左右的距离，洞口两侧的振动也是需要同步进行的，从而降低振捣力度过大而产生洞口形变的问题。想要促使钢筋保护层的厚度具有相应程度的保障，减轻浇筑对于剪力墙结构的不良影响，对于钢筋的位置需要严格的把控，而对于施工过程中的各方面问题需要进行全方面的监控，对于出现的问题作出及时的反应。

3.3混凝土的搅拌

混凝土搅拌是否充分对混凝土在施工过程中施工技术的应用会产生直接影响，混凝土在进行搅拌过程中，在混凝土中应该根据相关比例在其中加入石子、水泥、沙等。混凝土搅拌需要加入水，加水方式有两种，一种是在进料的过程中加入水，还有一种是先加水。此外混凝土的搅拌对混凝土使用质量有直接影响，所以作为施工人员应当对所使用的外加剂特性和质量有全面了解，同时保证在施工过程中所使用的外加剂的正确性。在进行混凝土的搅拌过程中注意事项为搅拌均匀、颜色一致。想要达到这一要求，需要施工人员掌握搅拌时间，保证混凝土的实用性，只有这样，才能为后期施工的质量奠定良好基础。

3.4建筑工程混凝土施工中浇筑施工技术探讨

在推进建筑工程混凝土浇筑施工前，要求对其配合比进行合理的筛选，应该将开始之时的凝固时间做好把控，再将混凝土运送到施工现场的环节中，要求注意不能又出现加水的情况，在混凝土运输到施工场地后，在进行浇筑施工中，要求处理施工混凝土时合理处理，严格依照浇筑的实际顺序。在开始振捣工序时，要求进行咬住接着速度较快将其插入，在将其拔出时做到速度慢一些，如此就会保证混凝土的密实度符合施工要求。在混凝土进行凝固以前要求做好所有的施工浇筑施工，如此就可以减量降表面有裂缝的可能。混凝土在实际浇筑施工中，要求注意不能出现中断的问题，一旦无法进行连续浇筑施工时，应该及时采取紧急以及合理的措施，进而可以确保建筑工程的整体质量。在混凝土进行浇筑施工结束后，要求做好混凝土中的中心温度和混凝土表面温、大气温度之间的差距测量工作。

结束语

总之，混凝土施工是建筑工程施工的重要组成部分，其施工质量会对最终工程施工质量产生直接影响。在实际的施工中，施工单位需要做好施工前的施工材料质量控制等准备工作，同时结合实际情况，灵活选择和应用全面分层和分段分层等施工技术，强化温度控制等施工养护管理，确保从整体上提升混凝土浇筑施工质量和效率。

参考文献：

[1]冯永胜.混凝土浇筑施工技术在建筑工程中的应用[J].山西建筑，2018（04）：92-93.

[2]康维平.谈道路桥梁冬季施工中混凝土浇筑的具体措施[J].山西建筑，2017，45（03）：149-151.

[3]李运正.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用[J].技术与市场，2017，26（01）：150+152.

[4]张津伟，孔令，储潇姝.混凝土浇筑施工技术在建筑工程施工中的应用效果[J].中华建设，2018（12）：144-145，共2页.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7c0dacaf277eb96854539592.html