# 变电站设备基础地脚螺栓预埋的可行性研究

### 论文摘要

110千伏变电站中断路器及隔离开关的基础地脚螺栓预埋难度系数较大,为确保工程质量[1],本文根据工程中存在的实际情况及有关问题,依据设计规范和有关文献资料,对地脚螺栓预埋方案进行了论证,建议螺栓应露出螺母,其露出的长度宜为螺栓直径的2/3。受拉钢筋的锚固长度[2]应按(2)式计算。并且结合工程实例着重阐述了设计中的一些关键问题,供此后土建工程施工、设计人员参考借鉴。

### 论文目录

- 1 地脚螺栓预埋的常规处理

- 1.1 断路器基础中的螺栓预埋

- 1.2 隔离开关基础中的螺栓预埋

- 1.3 厂家资料中螺栓预埋的常规处理

- 2 规范规定中螺栓预埋的常规处理

- 3 差异化

- 3.1 国家电网公司标准

- 3.2 国家标准

- 3.3 主要差异

- 4 国家电网公司标准工艺

- 5 土建施工中的可行性建议

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘艳生,华俊红,柳绍军,李江峰,苗雨

关键词: 变电站,断路器,结构,设计

来源: 河南电力 2019年S1期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 国网河南省电力公司平顶山平顶山供电公司,华中科技大学控制结构湖北省重点实验室

分类号: TM63

DOI: 10.19755/j.cnki.hnep.2019.s1.008

页码: 29-31

总页数: 3

文件大小: 1504K

### 相关论文文献

- [1].立式轧机减速机地脚螺栓的选取[J]. 重工与起重技术 2015(04)

- [2].地脚螺栓组合体式安装[J]. 莱钢科技 2011(04)

- [3].10.9级高强地脚螺栓质量控制研究[J]. 工程建设与设计 2020(05)

- [4].带式输送机储带仓地脚螺栓组设计[J]. 煤矿机电 2020(03)

- [5].大直径地脚螺栓安装定位工装在核电站工程建造中的应用[J]. 建筑技术开发 2018(21)

- [6].盾式地脚螺栓在大型动设备施工中的应用[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(11)

- [7].模具法安装地脚螺栓施工工法[J]. 四川建材 2017(11)

- [8].地脚螺栓级差优化及管控[J]. 农村电气化 2018(11)

- [9].大型钢结构厂房超大、超长地脚螺栓预埋精度控制方法[J]. 施工技术 2016(04)

- [10].防破坏防水层地脚螺栓群施工技术[J]. 中国建筑金属结构 2016(03)

- [11].地脚螺栓度盘控制基础偏心的研究与应用[J]. 科技经济导刊 2019(04)

- [12].焊接锚板型地脚螺栓抗拔承载力的试验研究及理论分析[J]. 钢结构(中英文) 2019(11)

- [13].预埋地脚螺栓可调式矩形定位模具设计与研究[J]. 科技经济导刊 2017(12)

- [14].钻孔灌注环氧砂浆粘结地脚螺栓施工要点[J]. 科技创新导报 2015(34)

- [15].塔吊地脚螺栓断裂事故的原因分析及处理措施[J]. 江西建材 2016(16)

- [16].钢结构地脚螺栓预埋的质量控制[J]. 民营科技 2014(04)

- [17].可调整胎具装置在成组地脚螺栓安装中的应用[J]. 工程建设 2014(03)

- [18].巨型地脚螺栓组的安装定位技术[J]. 钢结构 2013(11)

- [19].斜柱斜顶面斜地脚螺栓基础施工技术[J]. 工业建筑 2013(10)

- [20].地脚螺栓的施工及产生问题处理[J]. 科技风 2010(06)

- [21].钢柱预埋地脚螺栓的准确控制[J]. 山西建筑 2009(18)

- [22].磨机传动部位地脚螺栓断裂的原因分析[J]. 四川水泥 2009(04)

- [23].L型及J型地脚螺栓抗拔试验及理论分析[J]. 土木工程与管理学报 2018(06)

- [24].钢柱预埋地脚螺栓的准确控制研究[J]. 四川水泥 2019(01)

- [25].地脚螺栓施工全过程管控策略[J]. 中国电力企业管理 2018(27)

- [26].锅炉高精度预埋地脚螺栓施工工艺[J]. 价值工程 2015(10)

- [27].矩阵式群锚地脚螺栓预埋安装施工技术[J]. 山西建筑 2015(17)

- [28].空压机地脚螺栓断浅析及修复[J]. 科学中国人 2014(18)

- [29].球磨机地脚螺栓断裂修复[J]. 矿山机械 2014(06)

- [30].管架基础地脚螺栓的精确安装方法探讨[J]. 科技传播 2014(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7ca29724edaaaa0c73a1053d.html