# 深埋隧洞让压支护结构的锚固机理探究

### 论文摘要

为研究层状岩性下深埋隧洞让压支护结构对围岩分区破裂的影响及其锚固机理,文章开展了高应力条件下深埋隧洞三维相似物理模型试验。选取3∶3和4∶3两种配比的相似材料分层铺设夯实,对4种支护结构形式（刚性衬砌支护、刚性衬砌+让压锚杆支护、柔性衬砌支护和柔性衬砌+让压锚杆支护）进行对比研究。应力试验结果表明,采用刚性衬砌与柔性衬砌支护时,隧洞拱顶、拱肩和侧墙应力均出现波峰与波谷的波浪变化,围岩依然存在分区破裂趋势。而刚性衬砌+让压锚杆组合支护下应力波浪变化趋势减弱,表明支护结构抑制了围岩分区破裂趋势。让压锚杆应变监测结果表明,刚性衬砌和柔性衬砌拱顶位置,让压锚杆均出现了拉压应变交替变化规律,而柔性衬砌支护时隧洞拱肩与侧墙位置让压锚杆只出现拉应变现象。刚性衬砌+让压锚杆的新型让压组合支护结构对抑制深埋隧洞围岩分区破裂有重要意义。

### 论文目录

- 1 引言

- 2 模型试验设计

- 2.1 试验相似材料模拟

- 2.2 模型支护材料的选取和布设

- 2.3 模型加载设计

- 3 试验测试结果分析与机理研究

- 3.1 洞周径向应力测试结果分析与研究

- 3.2 让压锚杆应变测量结果分析与研究

- 4 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 陈卓立,朱训国,赵德深,王云平

关键词: 深埋隧洞,层状岩体,让压支护,分区破裂,锚固机理

来源: 现代隧道技术 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程

单位: 大连大学建筑工程学院,大连大学复杂结构系统灾害预测与控制辽宁省重点实验室

基金: 国家自然科学基金项目(51374045),大连大学博士专项基金资助项目(08-6)

分类号: TD353

DOI: 10.13807/j.cnki.mtt.2019.04.003

页码: 16-22+29

总页数: 8

文件大小: 3804K

下载量: 168

### 相关论文文献

- [1].软岩隧道大变形环向让压支护机制研究[J]. 岩土力学 2020(03)

- [2].新型锚索让压器让压性能研究[J]. 煤矿安全 2020(09)

- [3].正旺煤业11102材料巷让压支护方案设计[J]. 现代矿业 2020(02)

- [4].流变岩体中让压支护作用下隧道力学行为研究[J]. 力学学报 2020(03)

- [5].深部高应力围岩动压巷道让压支护技术应用[J]. 煤矿现代化 2015(04)

- [6].大变形回采巷道耦合让压支护技术研究[J]. 煤炭技术 2015(09)

- [7].金川矿区副井工程让压支护数值分析与参数优化[J]. 矿冶工程 2010(01)

- [8].锚杆(索)支护体让压减震技术研究[J]. 金属矿山 2019(09)

- [9].让压支护技术在车集煤矿的应用[J]. 西北煤炭 2008(03)

- [10].深井小煤柱沿空掘巷整体耦合让压支护实践研究[J]. 矿业安全与环保 2017(03)

- [11].让压锚索在边坡支护中的应用试验研究及摩阻力问题的探讨[J]. 岩土力学 2014(12)

- [12].让压支护技术在软岩大变形隧道中的应用探讨[J]. 公路交通科技 2015(05)

- [13].新型锚杆(索)让压减震环的试验分析[J]. 煤矿安全 2014(03)

- [14].大埋深高应力巷道让压支护技术研究[J]. 科技资讯 2014(15)

- [15].考虑软岩强度时效弱化的缓冲层让压支护设计研究[J]. 岩土力学 2020(S1)

- [16].深井高地应力让压支护技术及应用[J]. 矿业研究与开发 2017(03)

- [17].高应力大变形巷道让压锚索支护技术及装置研制[J]. 采矿与安全工程学报 2016(01)

- [18].联合让压支护技术在矿井的研究与应用[J]. 科技致富向导 2015(18)

- [19].框架式让压风门在高压力矿井中的应用[J]. 河南科技 2013(08)

- [20].神东浅埋综采面末采段让压开采原理及应用[J]. 采矿与安全工程学报 2012(02)

- [21].锚杆(索)让压装置作用原理及力学特性实验研究[J]. 金属矿山 2011(06)

- [22].巷道锚杆（索）支护新型让压减震装置试验研究[J]. 金属矿山 2020(03)

- [23].让压锚索力学特性及支护机理探讨[J]. 煤 2020(07)

- [24].软岩大变形地质条件下的让压支护体系试验研究[J]. 地下空间与工程学报 2020(S1)

- [25].坡积体开挖支护中自进式让压锚杆施工工艺探讨[J]. 工程建设与设计 2018(23)

- [26].让压管材料特性参数敏感度正交试验研究[J]. 煤矿安全 2019(04)

- [27].城郊煤矿岩巷预留变形量让压工程应用研究[J]. 山东工业技术 2017(20)

- [28].基于胡克理论的让压锚杆作用机理分析[J]. 山东煤炭科技 2014(06)

- [29].预应力让压锚杆设计参数对深埋巷道稳定性影响分析[J]. 岩土工程学报 2013(S2)

- [30].煤矿新型让压锚杆研究及应用[J]. 煤矿机械 2020(01)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d48928254246c5350c49278.html