# 煤矿密闭墙抗暴冲击压力的数值模拟及实验分析

### 论文摘要

煤矿隔爆密闭墙是保障采空区安全的重要设施,为保证矿井安全生产并为密闭墙设计提供科学依据,以山西某矿隔爆密闭墙为研究对象,通过球形爆炸测试装置进行密闭的抗暴压力实验,得出爆炸室内最大理论压力;并基于Fluent软件进行瓦斯爆炸冲击压力的数值模拟分析,得出瓦斯煤尘爆炸对密闭墙的最大冲击压力,以验证其安全性。结果表明,爆炸实验与数值模拟测得的压力分别为1.04、0.7 MPa,皆远远小于该矿密闭墙设计方案中的5.3 MPa,安全系数达到了5.1。

### 论文目录

- 1 实验室瓦斯及煤尘爆炸冲击压力实验

- 1.1 爆炸实验

- 1.2 球形爆炸室内爆炸压力理论计算

- 2 瓦斯爆炸对密闭墙影响的数值模拟分析

- 2.1 建立物理模型

- 2.2 边界及初始条件

- 2.3 网格划分

- 2.4 建立数学模型

- 2.5 数值计算结果分析

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘凤翔

关键词: 瓦斯爆炸,冲击压力,密闭墙,数值模拟,抗暴压力实验

来源: 煤矿安全 2019年10期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 矿业工程,安全科学与灾害防治

单位: 阳泉煤业集团有限责任公司

分类号: TD712.7;TD79

DOI: 10.13347/j.cnki.mkaq.2019.10.005

页码: 18-21

总页数: 4

文件大小: 504K

下载量: 81

### 相关论文文献

- [1].低载液率液体晃荡冲击压力的试验研究[J]. 振动与冲击 2019(14)

- [2].不同水头高度洪水冲击乡村建筑模型试验研究[J]. 大连理工大学学报 2012(05)

- [3].围压对高压水射流冲击压力影响规律[J]. 实验流体力学 2017(02)

- [4].围压对水射流冲击压力的影响研究[J]. 中国科技信息 2013(12)

- [5].岩石冲击损伤特性与冲击压力的实验研究[J]. 现代矿业 2009(06)

- [6].某型管接头系统的动强度分析及优化设计[J]. 飞机设计 2013(01)

- [7].滚石对垫层材料的冲击特性研究[J]. 安徽农业科学 2009(17)

- [8].液压凿岩机降低冲击压力的改进[J]. 凿岩机械气动工具 2019(02)

- [9].冲击压力及加载速率对沟槽微射流的影响[J]. 计算物理 2010(02)

- [10].钢轨高压水除鳞过程射流冲击流场及冲击压力分布研究[J]. 塑性工程学报 2020(02)

- [11].摆动淹没射流对底床脉动冲击的实验研究[J]. 合肥工业大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [12].耦合运动下液货舱晃荡压力预报研究[J]. 船舶力学 2016(07)

- [13].煤矿巷道爆炸冲击过程障碍物影响研究[J]. 科技创新导报 2011(33)

- [14].超大型储液舱内晃荡载荷实验研究[J]. 海洋工程装备与技术 2014(01)

- [15].高压水射流冲击压力分布规律的研究[J]. 矿业安全与环保 2008(01)

- [16].滑坡涌浪对坝面冲击压力的影响因素研究[J]. 水利学报 2018(02)

- [17].飞机压力加油冲击压力周期及采样率选择分析[J]. 现代机械 2013(06)

- [18].局部冲击压力下多层包扎容器弹性动力响应分析[J]. 石油化工设备 2012(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d60d7a832e1568cd2694dec.html