# 对金属矿通风安全系统稳定性改进措施的探讨

杜贵荣

核工业井巷建设公司

摘要：金属矿生产是我国国民经济建设中重要组成部分，随着科学技术的发展，金属矿生产过程中安全事故发生率已经降低很多，但是，金属矿通风安全问题仍然是制约金属矿健康发展的重要影响因素，本文阐述了金属矿通风系统建设的重要性，并根据其安全性和稳定性进行了分析。

关键词：金属矿；通风系统；安全问题；稳定性

金属矿通风系统对金属矿安全生产具有重要影响，主要包括通风网络、动力以及控制设施等。在生产过程中由通风系统来对矿内空气进行更换，保证矿内新鲜空气的流通。如果通风系统不稳定就会影响矿内风量供应，易发生安全事故，这就对通风系统的安全问题以及稳定性具有严格的要求。那么在日常的矿井通风安全及稳定性应对方面，该采取怎样的措施才能够保证金属矿井的生产安全呢？这是本文要研究的重要内容。

1.通风系统稳定安全对金属矿生产的意义

在金属矿安全生产过程中通风系统具有重要的作用，主要是将地上新鲜空气传输到矿内施工地点，保证施工地具有充足的新鲜空气，保证施工地点的安全性，保证施工人员的身心安全。但是由于金属矿通风系统本身就比较复杂，并且是一个随机的非稳定性系统，在运行过程中如果稳定性出现问题，就会造成矿内空气传输出现问题，易造成瓦斯爆炸等安全事故。因此，想要提升金属矿安全生产就必须要提升通风系统安全性，不断加强对通风系统的巡查，保证其安全运行。在金属矿生产中必须要认识到通风系统具有的重要性，应该执行“以风定产”生产理念，真正实现安全生产。

2.影响通风系统稳定性因素

要想保证矿井通风的安全性和稳定性，就必须找出通风系统稳定性的影响因素，以确保能够找出正确的解决方法。

2.1.通风机动力影响

在金属矿通风系统建立过程中，如果系统内某一风机动力发生改变，无论是主通风机还是辅助通风机都会造成矿内风量发生变化，这其中不但包括通风机所在巷道，同时也包括整个风网内其他分支风量也会发生变化，进而影响整个矿内通风系统的稳定，增加安全事故发生的概率[1]。针对这一问题，如果矿内某些巷道内风机施工不便，可以选择在风网内其他部位加上一定的风力，以此来改变风网内风流分布情况，保证整个通风系统的稳定性。

2.2.风网结构变化

风网就是通风系统向矿内传输空气在巷道内形成的通风网络，在对金属矿通风安全进行分析时，风网就成为重要依据。金属矿内风网主要是点和分支集合而成，在分析时本身就存在一定的复杂性，再加上部分矿道念旧失修，以及地理位置特殊地压过大，使风道断面严重变形以及缩小，不但造成矿内回风系统稳定性降低并且增加了通风消耗，对整个矿井安全生产都会造成不良影响。

2.3.工作人员专业素质较低

金属矿生产中部分企业因受规模所限并在利益驱使下不能配备专业工作人员，一般工作人员不具备专业知识或者是专业素质比较低[2]。这样在风网建设以及系统使用过程中就容易出现问题，例如通风机安装位置不合理，或者是使用过程中发现问题不能及时解决，影响通风系统使用的稳定性和安全性。另外，因为专业素质比较低，在进行风、尘测量时，不能合理应用科学手段，完全凭个人感觉，测量结果没有科学检测依据，影响系统运行的安全性。

3.增强金属矿通风系统稳定性改进措施

3.1.加强金属矿环境因素控制

环境是影响金属矿安全生产的重要因素之一，想要提升金属矿通风系统的稳定性和安全性，首先要做的就是要加强对环境因素的控制。其中因为环境因素不稳定造成的隐患主要包括火灾和爆炸等，对金属矿内环境因素进行控制既是定量的同时还是动态的，整个过程具有一定的难度[3]。主要可以在两个方面进行，第一方面是加强对金属矿通风安全管理方案的管理，根据金属矿生产实际情况，利用各种专业技术和设备对矿内环境进行检测，并根据检测结果进行科学分析、预测，对存在问题的部分加强重视度，采取实时监控政策。通过各种管理手段将所有问题和隐患掌握在控制范围内，提高通风系统的稳定性。第二方面，加强对矿内瓦斯、煤尘等重点控制，对于瓦斯浓度比较高的矿井，必须要建立专门的通风巷，并保证瓦斯抽放系统的稳定运行。另外，针对煤尘必须要保证每个通风巷都有水管，并保证水管内水随用随有。同时，为保证通风系统稳定运行还要加强对电机的管理，保证矿内具有充足的风量，实现安全生产。

3.2.加强网络优化

一般情况下金属矿在中后期风网复杂性会增高，主要是因为随着金属矿生产的逐渐进行需要增加通风点，形成大量并联、串联以及串并联通风巷道。同时，在整个生产过程中因为施工时间比较长，巷道失修造成巷道断面增加，使通风阻力不断上升。因此，想要做好金属矿通风系统稳定性和安全性，就必须要加强对风网的优化。首先，应该加强通风管理，选择金属矿中回风联络巷以等适宜地点设置风网调节风扇、风门等设施，控制好风网流通性，降低回风阻力。其次，还应加强对采空地点以及废旧巷道的管理，可以选择将部分巷道关闭来降低短路现象发生的概率，提高通风系统的稳定性。

3.3.加强人为因素控制

金属矿通风系统的控制都是由工作人员来完成，人员是保持系统稳定性和安全性的重要因素，因此必须提升工作人员的专业素质水平，使其可以熟练掌握各种操作技术以及专业知识，能及时清除的了解到矿下开采情况，并根据检测结果进行分析寻找最有效解决措施，保证生产过程中的安全性。加强人为因素控制，首先应建立完善管理制度，要求所有施工操作必须按照规定执行。同时还应建立及时有效的救援体系，加强金属矿内通风防灾控制，保证在事故发生的第一时间采取有效措施，降低事故影响；其次加强工作人员专业培训，根据金属矿生产实际需要，结合理论知识，不断提升工作人员专业素质。

结束语

金属矿生产是我国经济建设中的重要组成部分，而保证通风系统稳定性，解决金属矿生产中存在的安全隐患，是影响金属矿安全生产的主要途径。金属矿生产必须要加强通风管理，通过环境和人为两个方面的控制，在生产过程中遵循规章制度，保证通风系统稳定运行，降低生产事故发生率。

参考文献：

[1]王占青，郑宝，史卫明.金属矿安全通风管理及通风事故的防范措施[J].中国能源.2011（06）.

[2]陈文礼.预先危险性分析在金属矿通风系统安全预评价中的应用[J].安全与健康.2010（15）.

[3]贾敏远，杜润魁，甘信锋，温英明.矿井通风系统稳定性影响因素分析[J].中州煤炭.2011（08）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d64eff5c9011f4dc3cb4a9b.html