# 关于GSM-R系统通信铁塔安全检测的探讨

（浙江钢信检测技术有限公司杭州市310018）

摘要：本文首先分析了GSM-R通信铁塔安全检测所存在的突出问题，指出了公共电信对此领域安全检测方面的具体要求，最后给出了安全检测的相关建议，望能经此论述为该领域研究、实践有所借鉴。

关键词：铁路数字综合移动通信系统；通信铁塔；安全检测

伴随当今铁路事业的高速发展，在全国范围内已有多条GSM-R线路投入实运，而在铁路沿线，设置有几千座大大小小的通信铁塔，高度通常在15~60m内，位置与铁路线非常近，与轨道之间距离近十几米。近年来，通信塔桅倒塌事件时有出现，所以，相关部门对GSM-R铁塔安全问题给予了高度关注。本文针对GSM-R通信铁塔的安全检测与维护策略作一探讨。

1.GSM-R通信铁塔安全检测所存在的突出问题

（1）铁塔与钢轨之间的距离没有达到倒杆距。GSM-R通信系统有着许多的铁塔，针对传统单网覆盖的线路来讲，一般每间隔5.5km便需要建一座铁塔，而对于单网交织覆盖线路而言，则需要每2.5km建一座。为了切实保障GSM-R系统通信质量，确保设施安全，此些铁塔通常会建于轨旁（相距10多米），这样使铁路正线所征用的区间设施，如铁塔、土地等，充分整合在一起，便于区间设施的维护与管理，如区间通信设备用房、电力箱变及通信铁塔等。但对于此种设计而言，如若出现铁塔倒塌情况，便有可能倒向铁路正线内，当高速行驶的火车从此处通行时，便极易发生事故，因而危机铁路运营安全。（2）与铁塔建设相配套的安全控制手段比较缺乏。现阶段，关于铁路通信铁塔招标工作，尤其是技术文件的评标与审定，许多铁路设计院没有参与其中，在整个招标阶段，无法结构设计专业人员参与，因而会出现对厂家所提供图纸及产品材质等，缺乏有效、合理把控的情况，这势必会带来严重的质量隐患。在铁塔的生产与安装中，工程监理主要监理的是铁塔基础工程的施工，而对于上部钢结构的具体材质，以及各项指标与设计图纸是否相符，缺乏行之有效、全面的监测手段。若出现偷工减料现象，便会给整个工程质量埋下严重的隐患。另外，在通信铁塔最后的验收上，当前，仍无用于工程质量验收的专业检测手段，多通过第三方来评估通信铁塔的安全性。

2.公网通信铁塔安全评估检测的具体要求

依据现行评估标准与设计规范，评估、检测公网通信铁塔安全，主要包含有：找出其中的薄弱环节，揭示隐患，划定等级，制定具体措施。要想将这些工作做好，须全面了解所使用通信塔在耐久性、适用性及安全方面方面所存在的突出问题，只有这样，才能制定出更为经济、合理且安全的评估方案，才能有效解决通信铁塔安全评估检测所需解决的问题。评估、检测通信铁塔安全，需要满足如下要求：（1）施工质量验收。在制造通信铁塔中，其质量好坏会对其使用安全性产生直接影响，因此，整个过程的质量监控尤为必要与重要。而对于施工监理而言，其在工程验收以及建造中的工程量，仅起到相应的见证作用，而对于整个建造过程，其未能全部见证。所以，进行关于第三方面的安全评估与检测尤为重要。其无论对在造塔的建设，还是其质量，均会发挥监造的作用，另外，对于已经完成施工的铁塔，其还能进行质量验收与评定。（2）塔体安全储备评估。通过对铁塔进行安全评估与检测，可以对铁塔进行等级划分，并能从中全面、深入了解其健康状况，进而根据铁塔的不同状况，制定针对性处理方案。若塔体钢结构的安全性已经严重缺失，那么此铁塔便为危险塔，需及时将其拆除，无需再进行加固处理；若为适用性不佳或欠安全，那么可以进行加固与维修；若使用年限已不多，则不建议改造。（3）减少维护成本。通过开展系统化的安全评估，能够从中了解到那些塔暂时无需维护，知道哪些为薄弱环节，需及时维护，进行有针对性、目的性的维护，除了可以减少人财物资源的浪费之外，还能降低整体维护成本。（4）指导通信铁塔的维护工作。经安全评估所制定的安全评估报告，能够为具体维护工作提供合理化、高质量建议，切实做到维护管理的有的放矢。在所制定的报告中，应明确铁塔哪些部位需维护，怎样去维护，这样能够最大程度减少维护的盲目性。

3.GSM-R通信铁塔安全检测的具体建议

（1）焊缝质量检测。因铁塔在制造安装或使用中，均有可能出现裂缝或裂纹，所以，不管是在具体的使用中，还是在制造安全阶段，均需针对塔体的各受力焊接部位，进行全面、深入的超声波无损探伤，特别是支座法兰筋板角焊缝，需要对其开展磁粉探伤操作；另外，针对角钢塔，需要对连接螺栓开展系统化的预拉力检测。（2）钢构件检测。检测塔桅钢构件，主要包含构件缺陷、变形情况检测、损伤及尺寸等内容的检测。（3）连接节点检测。针对塔桅钢结构的性能与连接质量方面的检测，可划分为单管塔插接质量检测、螺栓连接质量检测、焊接连接质量检测及高强度螺栓连接质量检测等。（4）钢结构锈蚀减薄量检测。钢板经过长时间的锈蚀，其厚度会便的越来越薄，因此，需要测试钢板锈蚀之后的实际厚度，方便后续使用中的强度计算。（5）结构整体变形检测。针对整体结构所开展的变形检测，主要包含振动监测、挠度检测、沉降观测、垂直度检测以及位移观测。（5）支座基础检测。需要检测的内容有铁塔基础的混凝土尺寸与偏差、保护层厚度、变形与损伤情况及混凝土强度等。（6）接地电阻检测。检测塔桅防雷接地电阻量，并对其与防雷接地规范是否相符进行判断。

4.结语

综上，怎样采取有效措施，确保整个GSM-R系统通信铁塔的安全运作，始终是通信部门所需迫切解决的重难点问题。因此，应强化通信铁塔建设工程质量的各项管理工作，提升建设的安全性与可靠性，完善相关标准，明确各阶段分工，做好铁塔各方面的总体评估工作，推动GSM-R系统通信铁塔使用效能的最大化提升。

参考文献：

[1]李会亮,郭勇,李颖.GSM-R系统通信铁塔日常巡检维护与定期检测[J].铁路技术创新,2011(6):60-64.

[2]于景妍,滕守君.高速铁路GSM-R通信铁塔选型及安全性浅析[J].科技信息,2014(8):228-229.

[3]张瑞霞,高悦飞,阎雍勃,等.对影响高速铁路GSM-R系统通信质量的仿真技术的研究[J].信息通信,2014(11):40-41.

作者简介：欧海刚（1983-04-17），男，汉族，籍贯：杭州市余杭区，当前职务：副总经理，当前职称：中级，学历：本科，研究方向：工程检测

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d887374f0df1b4f7c5e1b13.html