# 风电叶片新型雷击防护系统的实验与模拟研究

### 论文摘要

针对大型风电机组叶片接闪器失效率高这一问题,创新提出一种新型外置人工定位雷击防护系统。首先,对新型接闪系统进行了高电压放电实验,用以研究雷击防护效果。分别对有/无加装新型雷击防护系统的风力机叶片进行了10次放电实验,从叶片击中概率来判定防护系统的防护效果。实验结果表明:在实验条件下,10次放电实验10次击中新型防护系统,新型防护系统的雷击接闪率大幅提高。并对有/无雷击防护系统的叶片进行了静电场计算,计算结果表明:雷击防护系统可以对叶片下引线周围电场起到屏蔽作用,有效降低下引线电场强度,从而提高新型雷击防护系统的防护效率。其次,在明确新型雷击防护系统的防护效果基础上,对有新型雷击防护系统的翼型段进行了气动计算。计算结果表明:在攻角0°～19°范围内,新型防护系统对翼型气动性能影响很小,这也进一步验证了新型雷击防护系统的可行性。

### 论文目录

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 李新凯,石可重,李苏威,何天宇

关键词: 接闪器,叶片,雷击,气动性能

来源: 工程热物理学报 2019年03期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 中国科学院工程热物理研究所,中国科学院大学,中国科学院风能利用重点实验室,中国电力科学研究院

基金: 国家自然科学基金资助项目(No.51806221),国家自然科学基金资助项目(No.51705498),国家电网公司科技项目(No.5442GY160050)

分类号: TM614

页码: 529-536

总页数: 8

文件大小: 1828K

下载量: 86

### 相关论文文献

- [1].终端信息安全的防护系统实现原理分析[J]. 科技经济导刊 2020(19)

- [2].人员出入口防护系统研究[J]. 中国个体防护装备 2019(03)

- [3].构建电力设施防护体系研究[J]. 现代工业经济和信息化 2018(01)

- [4].探究网络安全智能防护系统的设计及实现[J]. 信息通信 2017(10)

- [5].小时候 小小骑士系列安全座椅[J]. 时尚育儿 2016(12)

- [6].重要目标工程防护系统防护技术综合集成度初探[J]. 防护工程 2015(04)

- [7].个体新风防护系统在粉末喷涂中的应用[J]. 现代涂料与涂装 2020(01)

- [8].利用安全监控防护系统实现矿山后勤保障智能化管理[J]. 煤 2017(09)

- [9].分支行安全专用防护系统试点实践[J]. 金融电子化 2015(07)

- [10].矿山地质环境治理中柔性防护系统的应用探究[J]. 河南科技 2013(08)

- [11].国青生产力促进中心推出单机综合防护系统[J]. 中国信息安全 2011(10)

- [12].全天候太阳辐射计自动防护系统的研制[J]. 大气与环境光学学报 2014(04)

- [13].隧道仰坡柔性防护系统施工技术[J]. 公路交通科技(应用技术版) 2012(11)

- [14].新型周界防护系统的应用[J]. 内蒙古石油化工 2010(03)

- [15].大型油罐主动安全防护系统设计[J]. 化工设计通讯 2020(03)

- [16].基于光幕传感器的高压试验防护系统[J]. 农村电工 2020(04)

- [17].儿童安全智能门窗的防护系统研发[J]. 电脑知识与技术 2020(19)

- [18].高速铁路防零星落块刚性防护系统试验与数值分析[J]. 铁道标准设计 2013(10)

- [19].动车段调车防护系统设计方案[J]. 铁道通信信号 2012(08)

- [20].柔性防护系统在高边坡处理中的应用[J]. 水电与新能源 2011(02)

- [21].柔性防护系统在水电站危岩体治理中的应用[J]. 青海大学学报(自然科学版) 2009(04)

- [22].光缆防护系统在天然气管道安全管理的应用[J]. 石化技术 2017(04)

- [23].泥石流柔性防护系统破坏原因分析与设计对策[J]. 水利与建筑工程学报 2017(05)

- [24].可视化驻站防护系统研究[J]. 高速铁路技术 2014(02)

- [25].边坡柔性防护系统在工程中的应用与研究[J]. 交通科技 2013(04)

- [26].平交道口智能防护系统开发与实践教学应用[J]. 实验技术与管理 2019(11)

- [27].数据泄露防护系统的设计分析[J]. 内蒙古电力技术 2016(04)

- [28].医院综合火灾防护系统研究[J]. 工程建设与设计 2013(12)

- [29].柔性防护系统在城市公路高边坡中的应用研究[J]. 贵州大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].矿井避难硐室防护系统研究[J]. 中国安全生产科学技术 2011(11)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7d9165ec24f4f683fbf63d19.html