# 热轧管线钢高温开裂及改进

### 论文摘要

介绍了热轧管线钢管在二次高温加工过程中的开裂现象,分析了典型规格出现的典型缺陷的形成原因,指出提高热轧管线钢管在二次高温加工过程的高温延塑性是减少开裂现象的根本解决方法。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 开裂钢管的特点

- 2 高温加工过程中的开裂原因分析

- 2.1 厚壁管开裂缺陷部位分析

- 2.2 薄壁管开裂缺陷部位分析

- 2.3 开裂管线钢高温延塑性能力分析

- 3 高温加工过程中的开裂改进分析

- 4 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 魏进利,王培龙

关键词: 开裂,高温韧性,塑性,延展性,管线,钢管

来源: 天津冶金 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 天津钢管集团股份有限公司

分类号: TG142.1;TG335

页码: 33-36

总页数: 4

文件大小: 845K

下载量: 21

### 相关论文文献

- [1].锤头高度对管线钢落锤性能的影响[J]. 莱钢科技 2013(01)

- [2].管线钢中锰的影响[J]. 涟钢科技与管理 2013(05)

- [3].管线钢中硫的影响[J]. 涟钢科技与管理 2013(06)

- [4].管线钢中碳含量要求[J]. 涟钢科技与管理 2013(06)

- [5].管线钢专利技术分析[J]. 河北冶金 2019(02)

- [6].高级别管线钢中碳磷硫控制工艺研究与应用[J]. 河北冶金 2017(05)

- [7].管线钢中磷的影响[J]. 涟钢科技与管理 2014(06)

- [8].弹塑性应力作用下X80管线钢的菌致开裂行为[J]. 表面技术 2019(07)

- [9].第二相粒子对管线钢组织及抗腐蚀性能影响的研究进展[J]. 铸造技术 2017(08)

- [10].高级别管线钢等温相变动力学研究[J]. 中国冶金 2015(12)

- [11].管线钢[J]. 企业改革与管理 2012(07)

- [12].本钢石油管线钢、集装箱钢生产创造新纪录[J]. 本钢技术 2011(03)

- [13].本溪钢厂以铌代钼的高铌管线钢技术攻关成功[J]. 中国钼业 2009(03)

- [14].减少铸坯裂纹是提高管线钢质量的有力措施[J]. 内蒙古科技大学学报 2008(03)

- [15].X80管线钢在安钢开发成功[J]. 连铸 2008(01)

- [16].厚规格X70管线钢卷塔形缺陷分析[J]. 金属世界 2019(01)

- [17].X80管线钢性能特征及技术挑战[J]. 油气储运 2019(05)

- [18].X80管线钢管体缺陷极限承载能力[J]. 油气储运 2017(12)

- [19].铬对厚规格管线钢组织和性能的影响[J]. 金属世界 2018(05)

- [20].高级别耐酸管线钢的开发现状及发展趋势[J]. 钢铁研究 2014(04)

- [21].低P低S管线钢生产难关被攻克[J]. 焊管 2010(09)

- [22].管线钢的碳硫成分控制[J]. 鄂钢科技 2011(04)

- [23].用炉卷轧机生产高强韧管线钢的生产技术[J]. 中国金属通报 2020(07)

- [24].石油化工管线钢的热处理与耐蚀性能研究[J]. 热加工工艺 2018(02)

- [25].X系列管线钢的力学性能和显微组织比较[J]. 管道技术与设备 2015(05)

- [26].沙钢成功开发抗硫化氢高级别管线钢[J]. 钢铁 2010(01)

- [27].管线钢的质量要求[J]. 涟钢科技与管理 2013(05)

- [28].X70管线钢落锤不合格原因浅析[J]. 南钢科技与管理 2008(02)

- [29].屈强比升高对管线钢使用安全性的影响[J]. 机械工程材料 2012(08)

- [30].管线钢落锤性能不合原因分析[J]. 安徽冶金 2009(02)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7e35d6e5d27f0f9652b304dd.html