# 电梯检测及对急停故障的诊断体会

嘉兴市特种设备检验检测院浙江嘉兴314001

摘要：随着社会的发展，城市的建设，电梯已成为我们生活中的必备运输工具，尤其是一些公共场所，使用人数以及次数都相应较多。因此确保电梯运行安全，通过检测及时排除电梯故障是我们需要不断研究学习的地方，通过不断的技术提升，确保每位电梯乘坐者的安全是我们的主要发展目标

关键词：电梯监测；急停故障；诊断体会；分析

1相关技术论述

电梯检测技术需要由专业人员进行，一般使用的技术基本包括：①对于电梯在运行启动、电梯制动以及振动加速度的相关检测技术。这项技术主要是利用微分法对电梯在单层或者多层的重载所通过的位移进行测算，从而对电梯加速度进行检测。这种方式还能够用于电梯全程加速度的检测，也能够检测相关的振动加速度。②电梯运行过程中导轨的优劣能够影响到电梯的安全性能以及乘坐舒适性。利用线锤法和激光技术对导轨进行检测，是目前检测导轨无损的主要方法。通过这两种方式的检测能够有效地确保电梯导轨状态符合电梯运行标准[1]。③平衡测定是电梯检测过程中的又一技术检测方式，它所针对的主要方向在于电梯箱体在运行过程中的平衡度，通过直流和交流两种不同的拖动方式来测定电梯在运行过程中的平衡系

数，从而对电梯更好地进行监控、安全测定以及数据分析。

2检测工作开展前的准备工作

2.1相关资料的准备

目前建筑工程所使用的电梯种类相对较多，无论是在型号上还是安装方式上都有所不同。因此，在开展工作之前，必须准备相应的电梯资料以及辅助资料，如井道动力电路图等，以便于检测工作的顺利开展。

2.2检查对应设备及装置

电梯属于特种设备，对于电梯电源以及电压的检测工作需要确保相应的电力电压达到电梯正常运行的基本条件和相关规范。同时，在电源箱安装位置的选取方面，要求其要靠近电梯机房门附近。电梯电源的安装电路需要进行科学设计，确保其能够与地面接触的同时符合规范要求。在电力供应方面，需要对供电容量以及电线线径进行检验以确保其安装符合运行要求[2]。

2.3做好现场准备

在电梯检测工作开展之前，需要提前进行维修公示，以便于用户能够做好准备。另外要做好检测区域的卫生清理工作，以便于检测的顺利开展。检测过程中，需要在现场安放相应的暂停使用通知牌。

3电梯检测的主要内容分析

3.1参数检测

当预备过程结束之后，应当对电梯结构及技术参数实施检定过程，它的实际内容包括：（1）实施电梯运行过程中平衡状态的检查，且对电梯设备的功能水平展开检查过程。（2）检查电梯设备的安全型回路控制、电源型回路控制以及通信式回路控制状况等。（3）查验电梯设备电气控制运行开关、安全部件以及电路继电装置等并实施详细检定，真正使其处在健康运作状况之中。（4）查验保护性电路所处的工作状态，倘若发现故障问题须立刻对其展开处置过程。（5）对控制电源本身的完好情况展开详细的检查过程。（6）进行震动型检查模式及温升型检查模式。（7）电梯设备的运作频次需达到12万次之上，因为其是在电梯设备性能检查环节中最为关键的，而且还是最为主要的技术参数指标之一。

3.2电梯安全部件检测

电梯结构中的安全保护型器件检查是确保实现电梯设备安全运作的基本检测程序之一。由电梯设备的安全器件组成元素上去观察其重点囊括了四项主要内容，也就是运行限速机构、缓冲控制机构、门锁器件以及安全操作钳[3]。在运行限速机构的性能检查过程中重点是对电气设备运行速度的复验运作程序实施检查。在电梯设备本体开启并产生运行过程之后，其钢丝绳部件以及其中的夹绳机构会产生相应的缓冲过程，其缓冲动作过程重点是依托本身结构力来发出，所以尚应当对其本身结构内产生的应力实施检测方可确认限速机构可否达到正常展示功能的水平。再有对于其中限速机构内的齿轮部件、轴承部件等基础组成元素实施检测，其目的之一是为了判定限速机构本身的机动性，其目的之二是判别其限速机构是否能够完整的实现其限速性操作。为了达到限速机构能够进行圆满的工作过程，在日常养护管理过称中通常会充实一定量的润滑油来确保其实现充分的安全稳固运行过程。对于各种电气连接部件之间接触点的清洁性应当进行随时检查过程，如果在其接触点表观层集聚着大量灰尘以及金属氧化物杂质等须马上将其清除干净且重复查验触点部位存在的偏差。对于其中钢丝绳部件和制动滑块之间的摩擦效果实施检测以确保他们两者能够实现常态化动作。在对缓冲机构的检查测试环节中，其中需要重点阐释一下弹簧式蓄能态缓冲装置的动作性能检查，第一须查验缓冲机构的出厂品牌，看其选型状况可否满足电梯装备运作对缓冲时间指标的要求；尔后通过对电梯的承载重量调整及运行速度改变来检测其缓冲装置的效能情况。

3.3振动性能检测

在电梯设备的运行环节中，由于其运行结构中的牵引机构所产生的震动效应是不可迴避的，所以在实施电梯设备的安全性能检定环节中，需确保电梯设备本身运行时产生的震动情况能够控制在工程允许的区间之内。通常条件下，牵引机构设置在引轮之间的钢丝绳沟槽表现出的误差偏大，而且其机构中的导向轮偏离程度严重时，都可以造成振动强度增大。再有，钢丝绳部件本身的品质情况、导向靴的状态以及牵引机构中绳索本身承受的张力不统一，或者是空况轿厢有不匀称等情况，亦可造成电梯本身在运行时的振动强度增大。

4电梯急停故障原因诊断分析

电梯设备出现中途停运的重点表现形式有，在轿厢运作的环节中，瞬间发生急停状况，而且还可以在很短时候内复原到原来的运行状态。此种条件下，电梯设备通常不可能实现长久性的停运，它是作为电梯设备所发生故障类型中的一种软式故障，造成这一问题出现的基本致因比较不易于察觉到。对其实施判别的手段重点包括：（1）检验电梯结构部件，门口部位的光谱感应器，确保其传送感应机构和轿厢结构之间的线盒内对接的通讯完好状况。（2）由于电梯的急停状况属于偶发性状况，因此需要在轿厢顶端的位置的接线盒传感器和机房控制柜之间井道随行电缆的单线发生断裂，很有可能导致电梯出现急停故障。（3）如果上述来两种情况均被排除，则需要进行门区传感器自身的检测，检查其是否存在问题，进行这项内容检测的过程中，可以利用替换检测法进行。

比如某电梯运行一年之后，此故障发生的频率显著上升，在一个月有效运行时间内该故障发生的次数约为5-8次。由该故障引起电梯不正常运行的外在表象是：轿厢运行过程中会出现瞬间的急停，然后立即自动恢复正常，没有出现长时间停梯现象。由于该故障不会导致电梯彻底的停机，而是偶尔，瞬间出现极短时间的急停，又立即自动恢复正常运行，属于软故障一类，故障根本原因检查起来比较复杂，耗时。所以首先检查门区传感器。在确认门区传感器到轿顶接线盒接线畅通，并且消除该线段外来干扰后，再检查轿顶接线盒内的门区传感器端子到机房控制柜与之对应端子间的连接线（井道随行电缆）是否正常，此时出现某根单线断丝导致该故障的可能性非常大。

5结语

综上，在以后的电梯检测工作中，强化电梯安全性能检测，保证电梯设备稳定运行，依托对电梯故障诊断理论的深入探究，提出更加先进有效的检测方法，保证电梯乘坐人员的安全是每个工作者所共同追求的目标。

参考文献：

[1]王智康，姚望.电梯检测及对急停故障的诊断体会[J].化工管理，2016（09）：177.

[2]王益成.探究电梯检测及对急停故障的诊断[J].山东工业技术，2015（02）：308.

[3]谢知坚.基于ANN的电梯故障诊断系统的研究[J].质量技术监督研究，2016（06）.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7e35f3aafaffba0957ed3d55.html