# 稠油热采工艺配套紧凑型连续管悬挂密封装置的研制

### 论文摘要

稠油热力开采过程中,为了进行连续管井下测试以掌握井下温度和压力数据并实现温压调控,需在井口配套相应的悬挂密封装置。针对原有的连续管井口密封器存在的问题,结合稠油热采井口装置高温高压工况(14 MPa,240℃),研制适合■19 mm、■32 mm的紧凑型连续管井口悬挂密封器。采用Solidworks进行实体建模,利用Workbench软件进行模拟分析,进行应力应变校核。通过室内和现场试验,验证了该装置的可靠性。

### 论文目录

- 1 工艺概述

- 2 悬挂密封器结构设计

- 2.1 技术参数

- 2.2 结构设计及优化

- 3关键零部件的三维建模及强度校核

- 3.1三维建模及定义

- 3.2条件约束及载荷施加

- 3.3 分析计算及结果

- 4 室内试验及现场应用情况

- 4.1 室内试验

- 4.2现场应用

- 5结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 傅登伟,邱福寿,翟亚锋,蒙永立

关键词: 连续管,悬挂密封装置,紧凑型,模拟分析,校核,可靠性

来源: 石油工程建设 2019年04期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 石油天然气工业

单位: 新疆油田公司实验检测研究院,西部钻探工程技术研究院

分类号: TE931

页码: 45-48

总页数: 4

文件大小: 1470K

下载量: 31

### 相关论文文献

- [1].烧结机头尾密封装置的改造[J]. 冶金管理 2020(15)

- [2].宣钢副枪头密封装置改造[J]. 中国新技术新产品 2017(01)

- [3].烧结机新型首尾密封装置的设计[J]. 机床与液压 2017(14)

- [4].自动化式烧结机首尾密封装置的设计[J]. 烧结球团 2015(06)

- [5].自动补偿式密封装置在烧结机上的应用[J]. 通讯世界 2016(06)

- [6].浮顶罐密封装置专利技术综述[J]. 科技与企业 2015(13)

- [7].一体化清水池人孔密封装置的研发与应用[J]. 给水排水 2015(08)

- [8].船舶尾轴环机械密封装置端面变形分析[J]. 舰船科学技术 2019(24)

- [9].高温风机用机械密封装置及系统的设计与应用研究[J]. 内燃机与配件 2020(13)

- [10].新型侧密封装置在台车加热炉上的应用[J]. 工业炉 2017(05)

- [11].浅谈密封装置在石化行业的应用[J]. 广州化工 2015(01)

- [12].“具有槽盖密封装置萃取槽”技术获国家专利[J]. 新疆有色金属 2013(02)

- [13].储柜自动密封装置的设计与应用[J]. 科技风 2013(17)

- [14].全金属柔磁性密封装置的应用特点[J]. 柳钢科技 2009(03)

- [15].基于物联网技术的智能定量密封装置的开发研究[J]. 科学技术创新 2019(35)

- [16].大型外浮顶储罐密封装置存在问题分析及对策探讨[J]. 油气田地面工程 2017(12)

- [17].侯庄矿胶充系统立式搅拌机底部密封装置改造实践[J]. 现代制造技术与装备 2017(04)

- [18].一种用于干燥机进料系统的密封装置[J]. 橡塑技术与装备 2017(13)

- [19].单级离心泵机械密封装置的改进[J]. 中国石油和化工标准与质量 2013(04)

- [20].莱钢烧结机头尾密封装置的改造[J]. 烧结球团 2008(01)

- [21].辛泼莱克司密封装置的维修探讨[J]. 中国修船 2016(01)

- [22].不可忽视的密封装置[J]. 摩托车 2013(04)

- [23].机械密封装置在实际工作中的应用[J]. 科技传播 2011(03)

- [24].一种隔爆型隔离密封装置的设计[J]. 防爆电机 2019(03)

- [25].浅谈离心泵机械密封的选取与维修[J]. 科技致富向导 2013(12)

- [26].地铁轨道密封装置设计与运用[J]. 城市轨道交通研究 2012(07)

- [27].矿热炉电极把持器系统绝缘密封装置设计中的一些问题[J]. 工业加热 2009(04)

- [28].南钢炼铁厂32m~2烧结机头尾密封装置改造[J]. 江苏冶金 2008(04)

- [29].大型外浮顶油罐密封装置技术对比与优化[J]. 化工设计通讯 2019(07)

- [30].接触式侧密封装置在链条炉中的应用[J]. 环球市场信息导报 2017(43)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7e554c9f055a4158c6e5b809.html