# 泥石流沟危险度定量评价研究——以白龙江陇南两河口镇至桔柑乡段为例

### 论文摘要

泥石流的危险度是认识、防控泥石流的重要因素,针对反映泥石流危险度的特征函数进行分析,运用量纲分析方法,建立了基于泥石流势能的单沟危险度计算模型。同时考虑到防治工程的减危效果,增加了拦砂坝和排导槽对泥石流的拦挡排疏功能来修正模型,并以白龙江陇南两河口镇至桔柑乡段138条泥石流沟为例来验证模型的有效性,得到了研究区域单沟泥石流危险度值。结果表明:修正模型能计算增加防治工程后单沟泥石流的危险度,具有较好的实用性;沿白龙江流域的泥石流沟中,极高危险区占研究区范围的17.39%,高度危险区占研究区范围的21.74%,且危险区大多集中于白龙江北岸,计算值与野外实际情况基本吻合;然而由于防治工程减危值受历史条件的影响,对于极高危险区的泥石流沟,应及时做好防范。

### 论文目录

- 1 泥石流沟危险度的特征函数

- 2 量纲分析和评价模型的建立

- 3 泥石流沟危险度计算

- 3.1 研究区概况

- 3.2 单沟泥石流危险度计算

- 3.3 修正模型减危值

- （1） 坝体正常运行、未达到满库状态。

- （2） 坝体满库、失去拦挡作用状态。

- 4 讨 论

- 5 结 论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 焦亮,柳金峰,游勇,袁东,周文兵

关键词: 泥石流危险度,特征函数,拦砂坝,排导槽,泥石流防治,白龙江流域

来源: 人民长江 2019年06期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑,基础科学

专业: 地质学,工业通用技术及设备

单位: 中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所,中国科学院山地灾害与地表过程重点实验室,中国科学院大学

基金: 国家基金委面上项目(41772343),中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所“一三五”项目(SDS-135-1701)

分类号: P642.23

DOI: 10.16232/j.cnki.1001-4179.2019.06.022

页码: 118-123

总页数: 6

文件大小: 7521K

下载量: 132

### 相关论文文献

- [1].基于地貌特征的青藏高原边缘泥石流沟分类[J]. 地理学报 2020(07)

- [2].黄河上游某水电站坝前泥石流沟特征研究[J]. 西北水电 2020(04)

- [3].油气管道穿越泥石流沟道的防治措施[J]. 化工设计通讯 2020(09)

- [4].火后泥石流成灾特点及研究现状[J]. 工程地质学报 2018(06)

- [5].震区泥石流物源泥石流转化率初步研究[J]. 水力发电 2018(12)

- [6].泥石流的危害及防治[J]. 世界有色金属 2019(01)

- [7].青海省察德高速公路泥石流病害防治措施研究[J]. 青海大学学报 2019(03)

- [8].某水电站某泥石流沟综合治理概述[J]. 甘肃地质 2018(01)

- [9].北京市密云区龙潭沟流域泥石流灾害成因与动力学特征[J]. 北京林业大学学报 2018(07)

- [10].浅析金斗泥石流的特征及其对某高速公路的影响[J]. 黑龙江交通科技 2018(08)

- [11].金沙江下游某泥石流沟对拟迁建集镇的危险性评价[J]. 中国水运(下半月) 2017(04)

- [12].蒋家沟泥石流沟道年际冲淤变化特征分析[J]. 长江科学院院报 2017(09)

- [13].北京市密云县前火石岭泥石流沟形成条件及特征分析[J]. 城市地质 2015(04)

- [14].泥石流通常在何处肆虐?[J]. 地球 2017(01)

- [15].龙门山映秀—北川断裂带泥石流灾害特征——以青林沟泥石流为例[J]. 城市地理 2017(14)

- [16].沿河路基冲蚀槽内泥石流吸力研究[J]. 城市地理 2017(12)

- [17].浅谈甘肃舟曲泥石流的成因[J]. 城市地理 2017(14)

- [18].安县地区泥石流与地质因素的关系[J]. 城市地理 2017(18)

- [19].北京泥石流沟道现状调查及特征分析[J]. 中国水利 2013(21)

- [20].震后泥石流沟松散物质量与最大冲出总量的关系[J]. 自然灾害学报 2013(06)

- [21].高密度电法对泥石流沟内物源厚度解译效果分析[J]. 内蒙古煤炭经济 2020(02)

- [22].凤县关门沟泥石流基本特征及治理研究[J]. 科技创新与应用 2019(02)

- [23].强震区泥石流沟道堆积坝堵溃特征与机理研究——以四川省石棉县熊家沟溃决型泥石流为例[J]. 科学技术创新 2019(06)

- [24].半方差函数模型在滑坡、泥石流沟分布识别中的应用——以四川洪溪河流域为例[J]. 地理与地理信息科学 2019(02)

- [25].基于历史观测数据的泥石流突变起动模式研究——以陇南山区白龙江流域为例[J]. 灾害学 2019(02)

- [26].溃坝泥石流起动过程及其动力学特征[J]. 水利学报 2019(06)

- [27].北京市泥石流特点及专业监测体系建设初探[J]. 城市地质 2019(02)

- [28].川藏公路波密段九绒沟泥石流形成机制研究[J]. 灾害学 2019(03)

- [29].凉山州冕宁县修理营泥石流成因分析及防治方案建议[J]. 工程技术研究 2019(16)

- [30].岷江杂谷脑河跨过沟泥石流致灾机理及发展趋势[J]. 人民长江 2019(10)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7ea9f2eed326d25daba14804.html