# 基于模糊PID的车载充电DC/DC变换器控制策略研究

### 论文摘要

车载充电电源因体积小、低成本等优势被广泛应用。针对其核心部分DC/DC变换器存在软开关范围受限、电压过充及充电切换时充电电流断续等问题,设计了新型软开关PWMDC/DC移相全桥变换器。并提出一种恒流恒压切换充电控制策略控制,在恒流阶段采用电流控制方式,恒压阶段采用模糊PID的电压控制方式,对PID参数进行实时整定。仿真和实验结果表明该DC/DC变换器实现了宽范围的软开关,降低了开关损耗,避免了充电切换过程中电压过充和充电电流断流问题,提高了动态响应速度和抗干扰能力,优化了电源效率。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 车载充电电源DC/DC变换器

- 1.1 车载充电电源拓扑

- 1.2 DC/DC变换器主电路拓扑

- 2 磷酸铁锂电池特性分析

- 2.1 电池模型及其充电方式

- 2.2 磷酸铁锂电池的充电特性

- 2.3 主电路小信号分析

- 3 恒流恒压切换充电控制策略分析

- 3.1 控制系统结构

- 3.2 恒流充电控制阶段

- 3.3 恒压充电控制阶段

- 4 仿真结果

- 5 实验验证

- 6 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 郑征,秦熙东,陶海军

关键词: 车载充电电源,变换器,软开关,模糊

来源: 制造业自动化 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅱ辑

专业: 电力工业

单位: 河南理工大学电气工程及自动化学院

基金: 河南省矿山电力电子装置与控制创新型科技团队,河南省高等学校重点科研项目资助计划(18A410001)

分类号: TM46

页码: 130-134

总页数: 5

文件大小: 2528K

下载量: 251

### 相关论文文献

- [1].一种智能室内湿度调节器的设计与实现[J]. 科学家 2016(16)

- [2].变负荷重载四缸模糊PID同步控制分析及应用[J]. 液压气动与密封 2019(07)

- [3].农药喷洒四轴飞行器的模糊PID姿态控制[J]. 排灌机械工程学报 2018(05)

- [4].四旋翼农药喷洒飞行器模糊PID姿态控制[J]. 湖北工业大学学报 2019(01)

- [5].模糊PID双组份流量控制方法研究[J]. 现代电子技术 2019(05)

- [6].基于柔性神经网络模糊PID的永磁同步电机调速研究[J]. 制造业自动化 2018(10)

- [7].基于神经模糊PID的ABS控制策略研究[J]. 重庆理工大学学报(自然科学) 2018(09)

- [8].基于模糊PID在土壤湿度中的研究[J]. 仪表技术 2017(11)

- [9].基于自适应模糊PID的二级倒立摆稳定控制研究[J]. 工业仪表与自动化装置 2017(06)

- [10].热水器模糊PID水温控制系统的设计[J]. 贵州师范学院学报 2019(03)

- [11].工业炸药生产线中硝酸铵溶液温度的模糊PID控制[J]. 自动化应用 2018(04)

- [12].基于模糊PID的双注浆泵同步系统的仿真与研究[J]. 石家庄铁道大学学报(自然科学版) 2019(01)

- [13].基于模糊PID控制的水肥一体化实验系统设计[J]. 实验室研究与探索 2019(09)

- [14].基于模糊PID控制液压机床滑台伺服控制稳定性研究[J]. 液压气动与密封 2018(08)

- [15].中央空调电气控制系统研究[J]. 河南科技 2014(04)

- [16].基于模糊PID的多电机控制系统仿真[J]. 电子测试 2019(17)

- [17].基于模糊PID的模切机系统的设计与实现[J]. 电子测量技术 2018(02)

- [18].无刷直流电机的模糊PID控制研究[J]. 变频器世界 2018(06)

- [19].基于模糊PID的水泥装车机定位机构控制方法研究[J]. 工业控制计算机 2018(07)

- [20].基于复合前馈模糊PID的位置伺服系统研究[J]. 测控技术 2018(12)

- [21].电动助力转向控制策略研究[J]. 汽车实用技术 2017(24)

- [22].模糊PID控制器MATLAB仿真探讨[J]. 中国仪器仪表 2009(S1)

- [23].集成式电子液压制动系统液压力控制[J]. 机电一体化 2019(03)

- [24].基于专家-模糊PID算法的温度控制器的设计与研究[J]. 福建质量管理 2016(05)

- [25].基于模糊PID的FSW下压力控制系统设计与实现[J]. 自动化与仪表 2018(07)

- [26].基于模糊PID的清扫车液压行驶系统控制研究[J]. 机电技术 2018(04)

- [27].PLC实现的模糊PID控制器研究[J]. 榆林学院学报 2009(02)

- [28].基于Faster R-CNN和模糊PID的巡检机器人云台控制研究[J]. 微电子学与计算机 2019(03)

- [29].模糊PID在智能调节阀控制系统中的应用[J]. 机床与液压 2018(01)

- [30].模糊PID控制策略在汽车助力转向系统中的应用[J]. 电子技术与软件工程 2016(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7ec7ad3da26dde699952a7e9.html