# 软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工技术

1.2.4.昆明市建设工程质量安全监督管理总站云南省昆明市650000

3.中国建筑第八工程局有限公司广西分公司云南省昆明市650000

摘要：以昆明恒隆广场项目工程为例，系统介绍了软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工基本原理、安装步骤、监测结果，为下一步的推广应用积累了工程实践经验。

关键词：软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工

软钢屈服型阻尼器具有能有效耗散地震能量、性能可靠、价格低廉、便于维护等特点，作为金属消能器中的一种阻尼器,近年来已被广泛的应用在抗震设防地区各类消能减震结构中；研究表明与传统的抗震结构相比，消能减震结构能有效减小结构的地震反应20%--40%，在相同的结构可靠度下，采用消能减震技术能减少结构构件的截面尺寸和配筋率，达到节约材料，降低造价的目的。因此这几年昆明地区也开始在工程中大量使用软钢屈服型阻尼器，但是目前我国并没有相应的金属屈服阻尼器施工、验收等统一标准,本文结合昆明恒隆广场项目工程实例，介绍软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工技术。

1.工程概况

昆明恒隆广场商场部分建筑面积141082m²，地下四层，地上六层，建筑高度44.10m；该工程设置了8种类型2289个金属软钢屈服型阻尼器，单个阻尼器最大屈服承载力2690kN，为当前我国在施项目中金属屈服阻尼器应用规模最大的工程。

2.逆作法安装事由和原理

由于软钢屈服型阻尼器为水平受力构件，理论上软钢屈服型阻尼器不能承受竖向荷载，否则会破坏阻尼器内部结构，严重影响阻尼器的消能减震作用。若采用传统的安装方法，即先施工下墩台，然后安装软钢屈服型阻尼器，再施工上墩台，这样上墩台型钢板、型钢梁自身重量产生的下挠必然会对阻尼器形成竖向荷载。若先施工上、下墩台，再安装阻尼器，由于上、下墩台在施工过程中的产生的位移，会造成阻尼器连接板与型钢板有偏差无法安装就位，且阻尼器上、下连接板焊接质量很难保证，二次浇筑混凝土增加人工费用。

逆作法安装原理即先施工上墩台，然后将阻尼器与上、下墩台连接，随后再将阻尼器下墩台连接，最后完成下墩台的混凝土施工；这样既能保证阻尼器不会承受竖向荷载，也能保证阻尼器的安装精度和焊接质量。

3.施工安装步骤

3.1阻尼器翼缘连接件的制作和焊接

阻尼器进场后，应对阻尼器按照《建筑消能阻尼器》（JG/T209-2012）标准进行外观检查，然后根据阻尼器翼缘尺寸下料制作阻尼器上、下翼缘连接件，并在连接件加劲肋上焊接二小块定位件，最后将连接件与阻尼器上、下翼缘焊接连接，焊接时阻尼器应平放于枕木上，确保阻尼器不受压。

3.2下墩台焊接临时支承板

在下墩台型钢板上部焊接阻尼器临时支承板，根据不同跨度使支承板伸出型钢板的高度保证阻尼器下连接件加劲肋底部与型钢板顶面有5～10mm的间隙，该间隙是预留上墩台混凝土浇筑完成拆模后的下挠尺寸，防止阻尼器受到竖向荷载。每个阻尼器设置四个临时支承板。

3.3阻尼器临时固定

将下墩台吊装就位，完成其钢筋绑扎，然后采用塔吊将阻尼器吊装在下墩台上部临时支承板上（见图1），由于阻尼器连接件加劲肋卡在支承板中间，因此可约束阻尼器平面外位移。

3.4上墩台型钢板吊装

采用塔吊将上墩台型钢板吊至安装位置，通过预先设置的定位耳板进行型钢板定位，耳板设置的位置要使上墩台型钢板底面与阻尼器上连接件加劲肋上部有3～5mm的间隙，以防止上墩台型钢板吊装产生的偏差和就位后的下挠尺寸使阻尼器受到竖向荷载。

3.5阻尼器定位并与上墩台型钢板连接

先将阻尼器连接件加劲肋上的定位件与上墩台型钢板上的定位件进行阻尼器定位（见图2），然后采用导链提升使阻尼器上连接件加劲肋与上墩台型钢板底面贴合，采用10mm厚角焊缝将阻尼器上连接件与上墩台型钢板焊接。

3.6切割下墩台型钢板上部临时支承板

在安装上墩台侧模、底模及浇筑混凝土前，先切割下墩台型钢板上部临时支承板。注意顺序严禁反过来操作。

3.7上墩台侧模、底模安装及浇筑混凝土

侧模采用木模，底模用槽钢，模板应牢固可靠。混凝土为细石混凝土，分三次浇筑，第一次浇筑20～30公分高，剩余部分平分两次进行浇筑，间隔时间约1个小时。混凝土振捣时应尽量减少对连接件的影响，避免泵管对连接件产生明显冲击。

3.8阻尼器与下墩台型钢板连接

拆除上墩台的侧模和底模，待上墩台变形稳定后，采用10mm厚角焊缝将阻尼器下连接件与下墩台型钢板焊接。

3.9下墩台侧模安装及浇筑混凝土

安装下墩台侧模，模板牢固可靠，浇筑混凝土，待混凝土强度满足拆模时，拆除下墩台侧模；到此整个逆作法安装工序全部完成。

4.监测

为分析逆作法安装施工技术对软钢屈服型阻尼器有多少竖向应力的影响。选择六个阻尼器（每层一个），监测其核心区中点施工过程中竖向应力的变化情况，每个阻尼器试件共布置6个应力测点，应力传感器选用表面式应变计（即JTM-Y5000C型）。通过监测阻尼器最大竖向压力仅为0.3Mpa，阻尼器几乎不受压。

5.结语

通过昆明恒隆广场工程实例，我们可以看到软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工技术具有施工方法独特、工艺流程合理、施工操作简单、工程质量可靠、技术成果易于推广等优点，它完全解决了传统的顺序法施工的竖向荷载问题和后塞法有偏差无法安装就位及焊接问题；昆明恒隆广场工程软钢屈服型阻尼器逆作法安装施工技术的成功应用，为云南省今后应用逆作法安装阻尼器积累了一些经验。

参考文献

［1］JG/T209-2012.建筑消能阻尼器.中国标准出版社，2012

［2］JGJ297-2013.建筑消能减震技术规程.中国建筑工业出版社，2013

［3］杨明飞，徐赵东.金属阻尼器的实验研究与应用.安徽理工大学学报.2014

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7f3b43b442cfe2233aa3304d.html