# 联轴器论文_宣元,何琳,廖健

导读:本文包含了联轴器论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:联轴器,万向,运动学,对中,永磁,偏角,静力。

### 联轴器论文文献综述

宣元,何琳,廖健[1]（2019）在《梅花形弹性联轴器液压泵机组不对中故障振动分析》一文中研究指出电液舵机的核心动力单元是由电机-泵构成的液压泵机组,可靠性和安静性是其关键性能指标。液压泵机组不对中会造成轴承磨损,降低液压泵机组可靠性,产生故障特征振动线谱,降低舰船安静性。梅花形弹性联轴器具有结构简单、补偿能力强、减振缓冲性能好等优点,已应用于舰船电液舵机动力单元。建立梅花形弹性联轴器偏角不对中的力学模型,理论分析了液压泵机组的振动特性,通过实测结果验证了理论分析的正确性,为使用梅花形弹性联轴器的液压泵机组不对中故障诊断提供理论基础与试验依据。(本文来源于《国防科技大学学报》期刊2019年06期）

徐永帅,陈纯,房舟,王佳伟,徐慧茹[2]（2019）在《十字轴式万向联轴器运动学再研究》一文中研究指出根据十字轴式万向联轴器的叁维模型建立了其空间几何模型,运用向量法推导出了该联轴器的运动学方程。对该联轴器做了运动学仿真,得出十字轴式万向联轴器的一个完整的运动周期内包含着两个运动状态完全相同的半周期;在其任何一个半周期内输出轴角速度关于转角为90°处呈轴对称关系,角加速度关于转角为90°处呈中心对称关系;随着输入、输出轴间夹角的增大,输出轴运动状态曲线偏离输入轴的程度越大,但在输入轴运动状态曲线的两侧周期性波动。分析对比了不同输入、输出轴夹角状态下联轴器转动的角度、角速度以及角加速度的理论值与仿真值,验证了结论的正确性与运动学模型的准确性。(本文来源于《陕西理工大学学报(自然科学版)》期刊2019年06期）

马计委,史洪扬,殷磊,孙宇[3]（2019）在《多层永磁体无背铁涡流联轴器的设计与研究》一文中研究指出针对传统单层永磁体涡流联轴器转矩相对较小的问题,提出一种新型可变多层永磁体上无背铁结构的涡流联轴器。多层永磁体盘通过中间轴连接,且永磁体盘上的磁极以N-S对应安装,这种永磁体盘-空气-永磁体盘的无背铁结构易于改变永磁体盘数,进而改变有效磁感应强度,调整转矩范围。基于层模型理论,利用矢量磁位法分别建立了多层永磁体结构的数学模型,并利用电磁仿真软件Maxwell进行验证。最后通过仿真对比分析得到该涡流联轴器主要参数的变化规律,为多层永磁体涡流联轴器的进一步研究奠定了基础。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年06期）

孙宇,史洪扬,张国军[4]（2019）在《盘式Halbach异步磁力联轴器解析建模和分析》一文中研究指出将Halbach阵列应用于盘式磁力联轴器,采用等效磁路法建立关于盘式Halbach磁力联轴器的理论解析模型,推导出联轴器输出转矩与转速差等联轴器特性参数的关系式。并对Halbach阵列盘式磁力联轴器进行有限元分析,通过解析结果与有限元分析结果的比较,验证了该解析方法的可靠性与合理性。研究结果可为此类盘式Halbach磁力联轴器的设计与分析提供理论参考。(本文来源于《机械工程与自动化》期刊2019年06期）

朱安康,李松梅[5]（2019）在《减振型叁叉式万向联轴器的静力仿真分析》一文中研究指出建立减振型叁叉式万向联轴器的简化模型,通过获取橡胶减振元件单轴拉伸和等双轴拉伸试验数据,采用非线性最小二乘法对数据进行拟合而确定材料的本构模型;对减振型叁叉式万向联轴器的关键部件橡胶减振元件、滑块主体、滑块约束层和连接盘导向槽进行非线性静力仿真分析。结果表明:在不超出橡胶材料的强度和刚度许用范围时,橡胶减振元件的厚度越大,其对减振型叁叉式万向联轴器的减振效果越好。(本文来源于《橡胶工业》期刊2019年11期）

贾刚,白鹏,杨慧[6]（2019）在《煤矿刮板运输机联轴器选型与启动方式选择的应用研究》一文中研究指出刮板运输机是煤矿综采工作面的重要生产设备,而刮板运输机的联轴器形式的选择,又是决定这台刮板运输机能否正常运行的关键性部件,因此,如何选择一台刮板运输机的联轴器,是刮板运输机关键中的关键。(本文来源于《科技创新与应用》期刊2019年32期）

冯照和,葛惠亭,陈峰,马晓飞[7]（2019）在《汽轮机联轴器护罩的分析与改进》一文中研究指出针对某机组现场运行时联轴器护罩温度过高,同时存在油气泄漏的问题,利用有限元分析方法,建立护罩数字模型,给出恰当的边界条件,并对护罩的流场进行了模拟、求解,对护罩结构进行了改进设计。通过现场的测试,验证改进结果的合理性,达到预期目的。(本文来源于《电站系统工程》期刊2019年06期）

张胜国,张绍英,傅立峰,朱秀庆,周建顺[8]（2019）在《终聚釜搅拌轴用联轴器技术改造及对中措施》一文中研究指出在PET装置中,终聚釜搅拌轴采用鼓形齿联轴器传动,在更换故障减速机和半联轴器后,发现联轴器连接端面不匹配。通过增加传动盘和定位螺钉的技术改造,实现了联轴器的对接,同时保证了联轴器的对中精度。(本文来源于《聚酯工业》期刊2019年06期）

褚凯,刘蛟,孟令强[9]（2019）在《引风机联轴器膜片组断裂失效分析》一文中研究指出某火电厂锅炉引风机联轴器膜片组出现断裂现象,通过宏观形貌和显微组织观察、断口形貌分析、振动监测与频谱诊断分析等方法对断裂膜片组进行了根本原因分析。结果表明:联轴器膜片组断裂的根本原因为新电机基础结构下沉,引起联轴器两侧产生平行不对中现象,致使振动超标、联轴器负载增大,造成较大的交变应力,导致其疲劳断裂。通过改变电机基础结构以及精对中处理后,新的联轴器膜片组运行平稳,未再出现此类断裂失效问题。(本文来源于《设备管理与维修》期刊2019年21期）

赵强[10]（2019）在《冶金机械鼓形齿接轴联轴器减振设计》一文中研究指出冶金机械鼓形齿接轴联轴器在重工机械设备的传动装置中应用较为广泛,其减震设计对于鼓形齿接轴联轴器的性能和寿命有着重要的影响。优化减震设计可以延长鼓形齿接轴联轴器的使用寿命。本文主要介绍了鼓形齿接轴联轴器及其振动,分析了影响鼓形齿接轴联轴器产生振动的因素,并针对鼓形齿接轴联轴器的振动问题详细说明了鼓形齿接轴联轴器的减震设计。(本文来源于《中国金属通报》期刊2019年10期）

### 联轴器论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

根据十字轴式万向联轴器的叁维模型建立了其空间几何模型,运用向量法推导出了该联轴器的运动学方程。对该联轴器做了运动学仿真,得出十字轴式万向联轴器的一个完整的运动周期内包含着两个运动状态完全相同的半周期;在其任何一个半周期内输出轴角速度关于转角为90°处呈轴对称关系,角加速度关于转角为90°处呈中心对称关系;随着输入、输出轴间夹角的增大,输出轴运动状态曲线偏离输入轴的程度越大,但在输入轴运动状态曲线的两侧周期性波动。分析对比了不同输入、输出轴夹角状态下联轴器转动的角度、角速度以及角加速度的理论值与仿真值,验证了结论的正确性与运动学模型的准确性。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 联轴器论文参考文献

[1].宣元,何琳,廖健.梅花形弹性联轴器液压泵机组不对中故障振动分析[J].国防科技大学学报.2019

[2].徐永帅,陈纯,房舟,王佳伟,徐慧茹.十字轴式万向联轴器运动学再研究[J].陕西理工大学学报(自然科学版).2019

[3].马计委,史洪扬,殷磊,孙宇.多层永磁体无背铁涡流联轴器的设计与研究[J].机械工程与自动化.2019

[4].孙宇,史洪扬,张国军.盘式Halbach异步磁力联轴器解析建模和分析[J].机械工程与自动化.2019

[5].朱安康,李松梅.减振型叁叉式万向联轴器的静力仿真分析[J].橡胶工业.2019

[6].贾刚,白鹏,杨慧.煤矿刮板运输机联轴器选型与启动方式选择的应用研究[J].科技创新与应用.2019

[7].冯照和,葛惠亭,陈峰,马晓飞.汽轮机联轴器护罩的分析与改进[J].电站系统工程.2019

[8].张胜国,张绍英,傅立峰,朱秀庆,周建顺.终聚釜搅拌轴用联轴器技术改造及对中措施[J].聚酯工业.2019

[9].褚凯,刘蛟,孟令强.引风机联轴器膜片组断裂失效分析[J].设备管理与维修.2019

[10].赵强.冶金机械鼓形齿接轴联轴器减振设计[J].中国金属通报.2019

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7f96641bdaa6aa1b7675ae7c.html