# 汽提塔工艺对羟胺肟化装置废水中总磷含量的影响

### 论文摘要

分析了己内酰胺生产中羟胺肟化装置外排废水中总磷含量偏高的原因,重点探讨了汽提塔工艺对装置外排废水中总磷含量的影响,以汽提塔顶部气相冷凝液中磷酸根（H2PO4-）含量来表征外排废水中总磷含量并作为控制指标,提出了汽提塔工艺优化措施。结果表明:汽提塔无机液液位、蒸汽加入量、塔顶压力是影响汽提塔顶部气相冷凝液中H2PO4-含量的主要因素;实际生产中,在稳定控制蒸汽加入量为11 t/h时,通过稳定羟胺肟化装置无机液总量液位来调整汽提塔进料负荷,汽提塔顶部压力（表压）控制在120～125 kPa,无机液液位控制在40%,塔进料无机液时连续补加脱盐水0.8～1.0 m3/h,可以有效降低汽提塔顶部气相冷凝液中H2PO4-含量,实现HPO装置外排废水中总磷含量稳定达标。

### 论文目录

- 1 试验

- 1.1 原料与仪器

- 1.2 汽提塔工艺流程与工艺控制

- 1.3 分析方法

- 2 结果与讨论

- 2.1 汽提塔夹带磷酸盐的原因分析

- 2.2 汽提塔工艺控制

- 2.2.1 汽提塔液位

- 2.2.2 蒸汽加入量

- 2.2.3 塔顶压力

- 2.2.4 脱盐水补加量

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 刘卫东

关键词: 己内酰胺,羟胺肟化,汽提塔,废水,总磷含量

来源: 合成纤维工业 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 有机化工

单位: 中国石油化工股份有限公司巴陵分公司己内酰胺部

分类号: TQ225.261

页码: 81-84

总页数: 4

文件大小: 192K

下载量: 19

### 相关论文文献

- [1].尿素汽提塔旋流器的改造及应用[J]. 西部煤化工 2010(01)

- [2].烷基苯装置氢氟酸汽提塔塔釜温度低原因分析及整改措施[J]. 石油石化节能 2019(12)

- [3].预加氢氧汽提塔腐蚀及防护措施[J]. 科技创新导报 2020(08)

- [4].尿素氨汽提塔的泄漏原因分析[J]. 化肥设计 2020(03)

- [5].汽提塔工艺运行比较[J]. 中国氯碱 2019(10)

- [6].汽提塔存在问题及解决措施[J]. 化学工程与装备 2018(03)

- [7].汽提塔出液温度低的原因分析[J]. 化肥设计 2017(03)

- [8].加氢裂化装置汽提塔事故分析及风险管控[J]. 广东化工 2020(22)

- [9].重整装置预处理增设氧汽提塔系工艺流程设计[J]. 化工管理 2020(29)

- [10].尿素氨汽提塔新材料运用与技术改进[J]. 山东化工 2019(02)

- [11].汽提塔吊装分析与研究[J]. 化工管理 2019(28)

- [12].汽提塔近年的腐蚀分析及建议[J]. 氮肥技术 2018(03)

- [13].浸出车间筛孔式汽提塔设计与应用[J]. 中国油脂 2017(11)

- [14].变换汽提塔改进总结[J]. 化肥设计 2014(02)

- [15].汽提塔出液温度降低的原因分析研究[J]. 山东化工 2014(02)

- [16].一种新型混合油汽提塔的研发与实践[J]. 中国油脂 2012(01)

- [17].氨汽提塔调头与化学清洗[J]. 甘肃科技 2011(13)

- [18].三聚氰胺氨汽提塔塔盘变形原因分析及对策[J]. 硅谷 2011(14)

- [19].氨汽提塔液体分配器的改进[J]. 中国石油和化工标准与质量 2011(08)

- [20].穿流板式汽提塔的应用与改进[J]. 聚氯乙烯 2010(03)

- [21].延长汽提塔的运行周期[J]. 石油工业技术监督 2010(08)

- [22].4种硫化氢汽提塔顶材料耐腐蚀性能分析[J]. 河南化工 2010(10)

- [23].二氧化碳汽提塔效率降低原因分析及对策[J]. 川化 2008(04)

- [24].氨汽提塔腐蚀分析及对策[J]. 大氮肥 2008(01)

- [25].硫化氢汽提塔筒体泄漏原因分析及对策[J]. 石油化工设备技术 2019(01)

- [26].酸水汽提塔的制造[J]. 中国化工装备 2019(02)

- [27].汽提塔尾气冷凝液分离罐液位的优化[J]. 氮肥与合成气 2017(11)

- [28].浅谈变换工段汽提塔的设计[J]. 石油和化工设备 2018(09)

- [29].加氢装置脱硫化氢汽提塔系统腐蚀调查——腐蚀问题概况[J]. 石油化工腐蚀与防护 2016(05)

- [30].大型穿流式汽提塔的理论探讨[J]. 广东化工 2013(12)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fa0a9dcde9ed6e06a0305ee.html