# 塑料电镀论文_潘建飞,钱雪伟,顾炜,沈加峰,屠烨锋

导读:本文包含了塑料电镀论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:塑料,胶体,镀层,废水处理,合金,应力,石墨。

### 塑料电镀论文文献综述

潘建飞,钱雪伟,顾炜,沈加峰,屠烨锋[1]（2019）在《塑料电镀饰件工艺及膜厚测试方法》一文中研究指出随着时代的进步,工业化的不断提高和生产方式的多样化、细分化,新的工艺和新的材料在不断的完善和出现,在实际生产和运用中有着不可取代的价值。其中塑料电镀在这几十年的发展中起到了至关重要的作用。塑料电镀的广泛应用也促使了电镀工艺流程在发生着翻天覆地的变化。现代企业及工业为了追求美观又实用的产品,对塑料件的模型进行不同的改造和成型,再经过电镀在其表面上表现出不同的金属质感,例如:镀仿金、仿银或仿白金、仿古铜、古银、亚光镍或枪色镀层等。塑料电镀制品,轻巧、美观、更新换代快速等特点,已经在生活的方方面中出现。在汽车的内外饰、外壳、生活工具、灯具、文具和首饰珠宝等方面获得了广泛的应用。(本文来源于《日用电器》期刊2019年08期）

盖彦青,刘小斐,王慧[2]（2019）在《汽车塑料件电镀镍-铬合金镀层的研究》一文中研究指出在汽车塑料件上电镀镍-铬合金镀层,并研究了电流密度对镍-铬合金镀层性能的影响。研究发现:增大电流密度,有利于加快沉积速率并提高镍-铬合金镀层中铬的质量分数,从而提高镍-铬合金镀层的硬度。当电流密度大于30 A/dm~2时,由于阴极表面析氢严重,使得镍-铬合金镀层表面变得疏松、粗糙,硬度降低。镍-铬合金镀层表面呈现出晶化的颗粒结构。随着电流密度的提高,镍-铬合金镀层表面出现典型的裂纹结构。当电流密度为30 A/dm~2时,镍-铬合金镀层具有最小的自腐蚀电流密度,耐蚀性最佳。(本文来源于《电镀与环保》期刊2019年04期）

刘文芬[3]（2018）在《塑料电镀Cu/Ni/Cr废水处理新工艺研究与应用》一文中研究指出塑料电镀是一种融合了电化学、化学等方法吸附塑料表面的铜金属及镍之后才采取常规电镀法的方法。当前在电子、装饰装潢以及汽车制造等领域均已经充分运用了该技术。众所周知塑料电镀废水中含有十分复杂的水质成分,具体包括各类危险废物(氰化物、氧化物、酸、碱)各类重金属离子(如金、镍、铬)等。如直接将未经处理的塑料电镀废水排放至周边环境,其毒性不仅会对环境造成较大的污染,同时还会给人民身心健康造成较大的隐患。基于此,本文以国内电镀行业为例,剖析行业处理废水工艺,基于中和沉淀法、化学还原法的原理,对塑料电镀Cu/Ni/Cr废水处理进行工艺优化,研究了在塑料电镀中,含铜、镍、铬、COD、氨氮、废水处理中的工艺参数,研究了汽车装饰件塑料电镀废水中污染物成分对废水处理难度的影响,通过分组优化工艺流程及技术参数,确定废水处理流程。研究了塑料电镀清洗水回收再利用回生产线上的方法及效果,评价了塑料电镀废水处理中各种方法应用的经济性和安全性,从而降低汽车装饰件等塑料电镀企业环保风险及生产成本,优化了废水处理流程,为电镀行业废水处理的设计提供技术途径和参考。取得了如下研究成果:1.含铬废水处理工艺中重点研究含六价铬电镀废水处理,pH值控制2±0.2,六价铬还原电位150左右,含六价铬废水排放的浓度都会经常性变化,不是恒定值,六价铬还原剂的投入会存在滞后现象,所以还原剂(以亚硫酸氢钠计)投入量是理论值的1.4~1.5倍,反应时间为30分钟,准确的投入量要根据不同系统的流量通过实验微调确定。2.含镍废水处理工艺中重点研究化学镍废液中氨根络合离子对氨氮及镍去除的影响,通过优化工艺流程,形成首先去除氨根离子再进行镍去除的工艺参数:选用氨氮吹脱工艺,pH值控制在11.0左右,吹脱后与电镀镍废水混合进行沉淀反应,PH值9.5~10.0左右,先沉淀后再进行重金属捕捉,最后混凝沉降。3.含铜废水处理工艺中重点研究含铜废水中COD的去除,对于塑料电镀COD的主要来源是前处理的脱脂清洗水,这部分水本文采用预处理的方法,先进行电絮凝预处理,预处理后再与其它综合水混合,进行常规的沉淀反应,pH值7.0~9.0,最后混凝沉降。4.废水处理后达标准排放是环境保护法中最基本的要求,但重污染行业节能减排才是技术人员最终研究的方向,是国家发展最高级的目标。回收再利用污染物浓度较低的废水,是本次研究另一成果。(本文来源于《吉林大学》期刊2018-12-01）

Madoka,NAKAGAMI,Kazuo,IBATA[4]（2018）在《用于塑料电镀的低钯催化剂（英文）》一文中研究指出Plastic materials have the advantages of easy processing, light weight and low cost compared to metal materials. Therefore, resin composition are used for plating substrate in various fields. However, resin materials are not electrically conductive, so cannot be electroplated directly in an untreated condition. In order to plate the resin materials and make their surface conductive, Pd is initially adsorbed on the surface which serves as the electroless plating catalyst. However, since Pd is an extremely expensive metal, there is a compelling need to lower the Pd concentration in solutions used to deposit the catalyst. We succeeded in decreasing the Pd concentration by applying an additional promoting substance*, which can promote the adsorption of Pd catalyst. The decrease of 40% Pd concentration compared to our conventional bath and the enhanced catalyst performance was achieved using the developed catalyst bath. In addition, resistance to metallic impurity such as Cr(VI) ion was improved and therefore stable deposition of chemical Ni plating was obtained in comparison with this method. In addition to reduced Pd cost, cost saving in catalyst bath waste treatment and reduction in environmental impact could also be expected.(本文来源于《APAC Interfinish 2018 亚太表面精饰大会 暨 ProSF 2018 国际表面工程论坛论文集》期刊2018-10-31）

李鹏[5]（2018）在《塑料材料电镀及缺陷分析》一文中研究指出通过常见几种电镀制品出现的典型缺陷,与生产实际相结合,从影响电镀制品表面质量的因素(塑料材料,产品设计,模具制造,模具设计,电镀工艺)分析,深入浅出地归纳、总结电镀制品常见缺陷产生的原因,并列举了消除缺陷的改进措施。(本文来源于《汽车与驾驶维修(维修版)》期刊2018年03期）

[6]（2017）在《新技术结合塑料、3D打印和电镀》一文中研究指出3D打印的应用以令人晕眩的速度增长。近来,一项新策略将塑料、3D打印和电镀结合,可轻松生成复杂的研发仪器,用于操控每个分子。研究人员Andeas Osterwalder采用3D打印,用塑料创建出了分子束分裂器,然后再电镀上镍,使仪器看起来细密精致,机械强度和导电性都能满足实验需求。Osterwalder和他的同事在最近一期《应用物理研究》杂(本文来源于《塑料工业》期刊2017年11期）

郭伟荣,项昕,曾鑫[7]（2017）在《ABS塑料直接电镀的前处理工艺》一文中研究指出介绍了一种高稳定性的ABS塑料直接电镀前处理工艺。与传统工艺不同,它主要采用胶体钯活化液和高稳定性、长寿命的铜置换溶液。该工艺无须解胶、流程短、废水处理方便。塑料电镀产品和金属电镀件相比,具有轻质、易加工、表面光泽性和整平性好等优点,在汽车、摩托车、五金、日常家用品等方面有广泛的用途,而且应用领域会越来越广,对电镀质量的要求也会越来越高。(本文来源于《2017浙江省腐蚀与防护学术与技术发展论坛——现代表面技术推广应用学术研讨会主题报告及交流论文选编》期刊2017-11-04）

郭伟荣,曾鑫,项昕[8]（2017）在《ABS塑料胶体钯-化学镍电镀前处理工艺》一文中研究指出介绍了一种低成本、高稳定性ABS塑料胶体钯-化学镍电镀前处理工艺。与传统工艺不同之处在于,它主要采用含钯量低、活性高的活化液,高效解胶性的解胶剂和高稳定性、长寿命的碱性化学镀镍溶液。此活化液中的钯含量低于18 mg/L时,仍可正常使用。(本文来源于《2017浙江省腐蚀与防护学术与技术发展论坛——现代表面技术推广应用学术研讨会主题报告及交流论文选编》期刊2017-11-04）

卢振光[9]（2017）在《汽车塑料出风口的电镀性能分析》一文中研究指出从产品结构、电镀工艺、装配方式等方面对3款出风口的电镀性能进行分析。得出具有最佳电镀性能的出风口设计,并对选材、电镀、装配等提出了建议。(本文来源于《电镀与涂饰》期刊2017年20期）

[10]（2017）在《一种塑料电镀件及其制备方法》一文中研究指出本发明公开了一种塑料电镀件,其特征在于,该塑料电镀件的表面带有微孔或(和)附着有含阴离子官能团的氧化石墨烯,微孔为圆形或不规则形,官能团包括羟基、羧基、环氧基、磺酸根、硫酸根等。制备方法是将塑料树脂或改性塑料树脂(质量百分比含量90%~99.95%)与氧化石墨烯或还原氧化石墨烯(质量百分含量0.05%~10%)(本文来源于《橡塑技术与装备》期刊2017年18期）

### 塑料电镀论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

在汽车塑料件上电镀镍-铬合金镀层,并研究了电流密度对镍-铬合金镀层性能的影响。研究发现:增大电流密度,有利于加快沉积速率并提高镍-铬合金镀层中铬的质量分数,从而提高镍-铬合金镀层的硬度。当电流密度大于30 A/dm~2时,由于阴极表面析氢严重,使得镍-铬合金镀层表面变得疏松、粗糙,硬度降低。镍-铬合金镀层表面呈现出晶化的颗粒结构。随着电流密度的提高,镍-铬合金镀层表面出现典型的裂纹结构。当电流密度为30 A/dm~2时,镍-铬合金镀层具有最小的自腐蚀电流密度,耐蚀性最佳。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 塑料电镀论文参考文献

[1].潘建飞,钱雪伟,顾炜,沈加峰,屠烨锋.塑料电镀饰件工艺及膜厚测试方法[J].日用电器.2019

[2].盖彦青,刘小斐,王慧.汽车塑料件电镀镍-铬合金镀层的研究[J].电镀与环保.2019

[3].刘文芬.塑料电镀Cu/Ni/Cr废水处理新工艺研究与应用[D].吉林大学.2018

[4].Madoka,NAKAGAMI,Kazuo,IBATA.用于塑料电镀的低钯催化剂（英文）[C].APACInterfinish2018亚太表面精饰大会暨ProSF2018国际表面工程论坛论文集.2018

[5].李鹏.塑料材料电镀及缺陷分析[J].汽车与驾驶维修(维修版).2018

[6]..新技术结合塑料、3D打印和电镀[J].塑料工业.2017

[7].郭伟荣,项昕,曾鑫.ABS塑料直接电镀的前处理工艺[C].2017浙江省腐蚀与防护学术与技术发展论坛——现代表面技术推广应用学术研讨会主题报告及交流论文选编.2017

[8].郭伟荣,曾鑫,项昕.ABS塑料胶体钯-化学镍电镀前处理工艺[C].2017浙江省腐蚀与防护学术与技术发展论坛——现代表面技术推广应用学术研讨会主题报告及交流论文选编.2017

[9].卢振光.汽车塑料出风口的电镀性能分析[J].电镀与涂饰.2017

[10]..一种塑料电镀件及其制备方法[J].橡塑技术与装备.2017

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fade699a868d13ae5e1c24e.html