# 建筑施工混凝土裂缝成因与治理措施庄家兴

中建八局第一建设有限公司山东省济南市250000

摘要：人们生活质量的提高，促使座座高楼拔地而起，建筑工程结构形式的复杂性的增加，使人们对于建筑工程质量有更加严苛的要求。因此，为促进我国建筑行业的可持续发展，工程单位应积极探索影响工程质量的原因。混凝土对于保证建筑工程稳定性有十分重要的作用，但由于各种客观原因造成混凝土裂缝，从而影响工程质量，因此，在实际施工过程中，要善于发现并解决造成混凝土裂缝的成因，结合工程实际施工进度和工程环境，从各个角度考虑问题，分析问题提出相应的解决方案，全面提升混凝土的质量和应用安全性，从而保证工程质量。

关键词：混凝土；裂缝成因；治理措施

随着我国经济的迅猛发展，建筑工程的建设也急剧增加，而在建筑工程中，保证工程质量是必须实行的管理制度，而在建筑工程的施工过程中，混凝土是建筑施工的重要原材料之一，而在施工过程中，保障混凝土的质量，是防止出现豆腐渣工程的重要原则之一，是保障建筑出现裂缝的重要因素之一，但在施工过程中，不可避免的会出现混凝土裂缝，而如何正确地处理和避免这类问题，本文进行简要的分析。

1建筑混凝土产生裂缝的主要原因

1.1设计的问题

在建筑工程施工过程中，设计方案是整个建筑工程的重中之重，设计方案是否合理同样影响着建筑中的裂缝产生，必须要在设计图纸上，对整个建筑进行综合的考虑，对各个环节的承重因素，都要有充分的考量，如此，才能确保在施工过程中，对不同环节的不同规格的混凝土进行打造，通常情况下，设计方案上哪怕是一个细小的失误，也会造成后期施工过程中极为严重的损伤，尤其是在混凝土结构方面，会产生天壤之别，进而令工程质量得不到保障，造成不可恢复的危害。

1.2施工和材料引起的裂缝

建筑工程建材大多选用混凝土，其应用的广泛程度导致建材市场混凝土种类和数量急剧增加，残次品混凝土混入其中。如果在施工过程中选购并使用了质量不好的混凝土，混凝土裂缝几率增加，建筑工程稳定性很难得到保证。还有，施工过程中施工人员的操作不规范，施工质量低劣，施工工艺不达标也会引起混凝土出现各种方向的裂缝，影响工程质量。

1.3建筑工程养护不足问题导致裂缝

建筑工程养护质量影响到建筑工程后续使用和质量。在建筑工程建造中，每天都需要对建筑工程进行养护，而建筑工程养护离不开成本消耗，尤其是大量建筑工程开工时，养护成本对于开发方是一项重大负担；所以很多开发方在例行养护时，要么偷工减料，要么不精心，导致建筑工程混凝土裂缝的发生。

2建筑工程中混凝土裂缝治理方法

2.1结构设计的完善

裂缝的产生有一部分的原因，就是由于图纸结构设计中存在缺陷，而导致各混凝土承受力不同，进而造成混凝土裂缝的产生，那么，在建筑工程的施工过程中，就必须要保证在具体操作作业之前，对施工图纸进行严格的检查，对具体的情况由经验丰富专业技能更强的工程时进行预估，让结构设计图纸趋于完美，如此，才能确保建筑的安全，是建筑工程中出现的质量问题降到最低，在延长混凝土使用寿命的同时，避免混凝土裂缝的产生。

2.2施工材料控制

在施工材料的选择上，应注重低强度的水泥，其中的含碱量应<0.6%；且在骨料选择的过程中，应选择合理的配比的原料，最好配合粗砂和中砂；掺合料可用磨细矿粉，这样能够有效的利用相应的水泥用量控制整个材料的结构特征，从而有效的促进混凝土收缩补偿的作用。

2.3优化混凝土配合比

对于施工现场的混凝土的塌落度应保持在相应的距离，例如总损失应<60mm，且应尽量的减小由于外界环境温度变化给整个混凝土结构产生的影响，低于混凝土的利用最好先进行相应的实验，选取有效的实验配比，促进和优化相应的材料质量的控制。混凝土混合配比材料的选择一般都是吸收率较大的骨料结构，针对其主要的性状，主要包含有干缩性、骨料的含泥量等，进而在一定的混合的状态下，能够有效增加混凝土的干缩性。在混凝土材料的选择过程中，如果选择使用的是粗骨料，则会在一定程度上，降低混凝土结构中水泥浆的用量，进而保证整体结构的干缩性。此外，在实际的用料搭配及配比的过程中，还可以加入粉煤灰，这样可以起到降低水化热的作用，同时能够促进相关混凝土结构能够自行进行收缩变形，并能够按照一定的设计要求和标准，增强混凝土的和易性。

2.4监测混凝土浇筑，确保符合施工方案

混凝土浇筑技术是指在实际工程施工当中，对目标项目进行混凝土的浇筑和灌填，所以直接关系到工程的整体质量。混凝土材料作为工程当中使用量最大的材料之一，在进行浇筑的过程中必须严格按照工程要求进行。在进行具体浇筑之前，施工人员应该对钢筋和模板进行检查，主要对尺寸进行测量，保证在规定的范围内，还结合钢筋结构特点来选择浇筑方式。例如，在进行平面浇筑时需要使用整体式浇筑方法，在对墙体施工时则需要采用分层浇筑法等。在进行混凝土浇筑的过程中，应尽量减少或避免接缝和接头的产生，混凝土的下落高度应控制在两米以内，更好的保证混凝土质量不会受到溅落影响。浇筑施工最重要的一点是要保证浇筑的连续性，如果无法有效保证浇筑的连续性，则应尽量缩短建筑时间，从而提高凝结的整体性。

2.5混凝土振捣

混凝土的施工人员应该在浇筑混凝土后进行振捣工作，以保证混凝土能够被填充到各个的施工环节，以确保工程整体的密实性与均匀性。在混凝土的施工过程中可以利用机器进行振捣工作，同时也可以利用人工进行振捣工作，在振捣工作当中，施工人员主要在下层混凝土中插入振捣棒，这是为了保证两层混凝土之间不会出现裂缝。在进行振捣的过程中，施工人员应快速插入振捣棒，但应缓慢拔出，以减少在混凝土中出现气泡，以保证建筑工程施工的质量。

2.6混凝土浇筑完毕，做到高效保养

混凝土浇筑完毕后，其后期的保养工作也是相当重要的一个环节，这关系到浇筑的混凝土能否达到预期标准，是否符合所需强度，所以，对此环节要足够重视。针对上述所分析的裂缝现象进行有针对性的保养工作。例如，对一些由于温差过大而产生的裂缝现象，施工人员可以采取保温措施，保证在混凝土凝结过程中处于一个较稳定的温度环境；针对一些由于失水过快而产生的裂缝现象，工作人员在保养过程中，及时补充水分，并用一些蓄水材料覆盖其表面，减少水分流失；对于一些因为恶劣天气而产生的裂缝现象，工作人员要及时了解天气的变化情况，及时采取防护措施，避免因这下恶劣天气造成混凝土开裂。总之，在混凝土工程维护养护阶段，工作人员要积极采取防护措施，这个前提是要了解产生裂缝现象的原因和保养工作方面的专业知识，才能对症下药，确保保养工作起到作用。

3结语

综上所述，建筑混凝土是现代建筑结构设计和施工中不可缺少的部分，因此其质量关乎建筑整体质量水平。而混凝土裂缝是衡量建筑项目施工质量的关键因素，所以，本文主要分析了建筑混凝土裂缝产生的原因，并针对性探究了裂缝处理相关施工技术，供相关领域技术人员参考。

参考文献：

[1]王磊.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理措施[J].科技创新与应用，2017（14）：00247-00247.

[2]林应淦.建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理措施分析[J].四川水泥，2018，No.262（6）：00289-00289.

[3]顾恒卫.浅谈建筑工程施工中混凝土裂缝的成因与治理[J].城市建设理论研究（电子版），2017（21）：00130-00130.

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fcd033c73eeabec1af18fb4.html