# 浅析锦州—兴城地区工程地质条件及分区评述

辽宁工程勘察设计院辽宁锦州121000

摘要：影响建筑、规划及布局的主要因素是区域地貌类型和直接制约建筑物稳定性的岩土体工程地质类型。综合研究区的地质条件，工程地质分区采用三级划分，将研究区四个工程地质区，9个工程地质亚区，13个工程地质地段。

关键词：工程地质；岩土体；稳定性

1.自然地理

1.1地理概况

研究区位于辽东湾西部，东南面濒海，西北部为陆地，西起兴城河，东至锦州开发区。包括兴城、葫芦岛、高桥、天桥、锦州经济技术开发区等地区，面积600km2，行政区划隶属葫芦岛市和锦州市。区内交通便利，沈山高速公路、102国道贯穿全区。

1.2气象水文

研究区属大陆性半湿润、半干旱季风气候区。多年平均气温9.0℃，多年平均降水量为613.7mm，多年平均蒸发量为1700mm，无霜期170天。

研究区内河流主要为兴城河，兴城市境内总长度59.30km，河流宽度300－600m，为长年性河流，自西北向东南流。据兴城水文站资料，多年平均迳流量达4.26m3/s，最大迳流量达1284m3/s，最小迳流量达0.826m3/s。

2工程地质分区原则

影响建筑、规划及布局的主要因素是区域地貌类型和直接制约建筑物稳定性的岩土体工程地质类型。综合研究区的地质条件，工程地质分区采用三级划分，具体分区原则如下：

（1）以地形坡度和一级地貌类型划分工程地质区。

（2）根据大区内的岩土工程地质岩土体特征的差异性分工程地质亚区；以岩石成因建造类型和控制工程地质特征的宏观岩体结构为划分依据；

（3）亚区内以不良工程地质问题、地基的稳定性及岩土体工程地质类型划分工程地质地段。

3工程地质分区评价

3.1陡坡低山、高丘工程地质区

分布于西南部砬子山兴城市北部的首山，东八里堡—滕家岭一带，葫芦岛市南部的夹山，孤山子-望海寺一带，其它地段呈零星分布。海拔一般100～311m，相对高差100～200m，山顶多呈尖顶状、长梁状，地势高耸，山势陡峻,坡角一般20～50°。按岩石成因建造类型和控制工程地质特征的宏观岩体结构差异分成三个亚区，并依据岩土体工程地质类型分成4个地段。

（1）稳定坚硬稀裂块状喷出岩工程地质地段

分布面积小，主要分布于研究区兴城市北部，构造不发育，岩性为义县组凝灰质安山岩、安山集块岩、凝灰质角砾岩，中厚层结构，块状构造，裂隙稀少且多闭合，存在辉绿岩、凝灰岩等软弱体，风化层厚度因岩性不同有所变化。强-中风化层地基承载力区间值为750－1500Kpa，属I类建筑物场地和抗震不利地段，适于山体工程和各类工业与民用建筑，但由于坡度陡，平整、开挖费用很大。

（2）稳定坚硬层状碳酸盐岩为主工程地质地段

分布面积小，呈零星分布，分布于葫芦岛市南部的韩家沟等地一带，构造不发育，岩性有雾迷山组中厚层燧石条白云岩，杨庄组厚层白云岩、高于庄组厚层白云岩，团山组灰白色厚层白云岩等，呈厚层、中厚层状，质地坚硬，工程地质性质良好。地基承载力区间值为1500－2500Kpa，属I类建筑场地和抗震不利地段，坡度陡，适宜山体工程和各类工业与民用建筑。

（3）稳定坚硬层状碎屑岩工程地质地段

分布面积小，主要分布于研究区兴城市北部东八里堡，葫芦岛市南部的夹山。构造不发育，岩性主要为大红峪组巨厚层石英岩夹长石砂岩，常州沟组长石砂岩。工程地质性质良好。地基承载力区间值为1500－2500Kpa，属I类建筑场地和抗震不利地段，坡度陡，适宜山体工程和各类工业与民用建筑。

(4)坚硬块状变质岩工程地质地段

分布面积广，主要分布于研究区兴城市北部八里堡，东北的纪家屯一带，葫芦岛市南部的老龙湾局部零星分布，构造不发育。岩性主要由绥中片麻状花岗岩组成，岩体风化强烈，具明显片麻状构造，强-中风化层地基承载力区间值为500－1200Kpa，属I类建筑场地和抗震不利地段，坡度陡，适宜山体工程和各类工业与民用建筑。

3.2缓坡低丘工程地质区

分布面积广，分布于葫芦岛市的大部分丘陵区，分布于杏山-梁家屯，高桥-兴隆屯一带，兴城市西南局部地段呈零星分布。绝对标高50～200m，相对高差20～100m。丘体多呈浑圆状，凸坡坡度平缓，坡角一般5～10°。按岩石成因建造类型和控制工程地质特征的宏观岩体结构差异分成三个亚区，并依据岩土体工程地质类型分成5个地段。

(1)稳定坚硬稀裂块状侵入岩工程地质地段

分布于天角山-北石壶山，梁家屯-崔庄子以及葫芦岛市北部的影壁山、东官沟村—瓦佛寺村一带，构造不发育。地基承载力区间值为750－1500Kpa，属I类建筑场地和抗震有利地段，适于山体工程和各类工业及民用建筑。

(2)稳定坚硬稀裂块状喷出岩工程地质地段

分布面积小，主要分布于兴城市西南的马皮山-丁家岭一带，零星分布于东青堡乡夏家屯、塔山乡的大东山及周流河子村西南，构造不发育。岩性主要为义县组凝灰质安山岩、安山集块岩，岩石完整，多呈块状，裂隙稀少且多闭合，存在辉绿岩、凝灰岩等软弱体，风化层厚度因岩性不同有所变化。地基承载力区间值为500－1500Kpa，属I类建筑场地和抗震有利地段，适于山体工程和各类工业及民用建筑。

(3)稳定坚硬层状碳酸盐岩为主工程地质地段

分布面积较大，呈条带状分布于常家屯-老官堡村，潘家屯、房深沟等地，零星分布于杏山镇东部一带，构造较发育，受构造影响，岩溶裂隙较发育。岩性主要有雾迷山组中厚层燧石条白云岩和寒武系紫色粉砂质页岩、粉砂岩夹白云质灰岩、泥晶灰岩、硅质灰岩、白云质结晶灰岩，低洼处覆盖薄层粉质粘土。工程地质性质良好，但对于断层破碎带附近，由于岩溶相对发育，对地基稳定性影响较大。地基承载力区间值为1500－2500Kpa，属I类建筑场地和抗震有利地段，适于各类工业及民用建筑。

(4)稳定坚硬-较坚硬层状碎屑岩工程地质地段

分布面积小，主要分布于龙港区的北大洼-灯塔山，任家窝铺-八家子一带，构造不发育。岩性为景儿峪组石英砂岩，大红峪组巨厚层石英岩夹长石砂岩，常州沟组长石砂岩和孙家湾组砾岩夹中粗砂长石砂岩。地基承载力区间值为500－1500Kpa，属I类建筑场地和抗震有利地段，适于各类工业及民用建筑。

(5)坚硬块状变质岩工程地质地段

分布面积大，主要分布于研究区的东北部，构造不发育。岩性有大岭组基性岩墙、绥中片麻状花岗岩、暖泉沟花岗杂岩、罕王殿片麻杂岩、空心台片麻杂岩。地基承载力区间值为750－1500Kpa，属I类建筑场地和抗震有利地段，适于各类工业及民用建筑。

3.3狭窄微倾坡洪积扇裙、台地工程地质区

分布面积广，呈裙裾状环绕低山丘陵和山间沟谷分布或呈条带状分布于河流的两面三刀侧，分布于青堡河上游、连山河两侧，兴城河两侧一带。按岩土体成因分成一个亚区，并依据岩土体工程地质条件稳定性分成1个工程地质地段。

(1)坡洪积粘性土单层结构工程地质地段

呈条带状分布于坡洪积扇裙地带，分布面积较大，厚度变化较大。岩性以粉质粘土为主体，从前缘向后缘厚度不一，底部为残积土。在坡洪积扇裙前缘，局部地段表层岩性以砾砂、碎石为主。地基承载力特征值fak=100kpa，为一般天然地基。该地段适宜做一般工业及民用建筑场地，地基稳定性较好，Ⅱ类建筑场地，为抗震有利地段。

3.4平坦开阔冲海积、冲洪积平原工程地质区

分布面积广，分布于兴城河、五里河等河谷地带及下游入海口处，地面平坦，较为开阔，略倾向河床及下游，坡降在1‰左右。阶地前缘与漫滩或河床呈陡坎接触，后缘与低山丘陵或山前坡洪积扇裙呈陡坎或陡坡接触。按岩土体成因分成二个亚区，并依据岩土体工程地质条件稳定性分成3个工程地质地段。

(1)稳定砾类土单层结构工程地质地段

分布于兴城河、塔山河等河流的河谷地带。地基承载力特征值fak=750kpa，该地段适宜做一般工业及民用建筑场地，地基稳定性较好，Ⅱ类建筑场地，为抗震有利地段.

(2)稳定粘性土、砂类土多层结构工程地质地段

主要分布于兴城河的四方台-兴城市，连山河的季家屯-稻池，五里河的钟家屯-稻池，东青堡河的二道河子-大河口一带。地基承载力特征值fak=480kpa。该地段适宜做一般工业及民用建筑场地，地基稳定性较好，Ⅱ类建筑场地，为抗震有利地段。

(3)较稳定粘性土、砂类土双层结构工程地质地段

分布于兴城河口、葫芦岛市北镇工业园区～葫芦岛锌厂一线、锦州市西海口～大河口一线。该地段适宜做一般工业及民用建筑场地，地基稳定性较好，Ⅱ类建筑场地，为抗震有利地段。

4.结论

综合研究区的地质条件，工程地质分区采用三级划分，将研究区四个工程地质区，9个工程地质亚区，13个工程地质地段。分别阐述了各个地段的工程地质性质，为城市规划和发展提供地质依据。

参考文献：

[1]安徽省长江流域铜陵段地质特点及工程实践[J].张万涛.山西建筑.2013(23)

[2]科学构建城市灾害管理新机制[J].陈柳钦.价格与市场.2010(10)

作者简介：苑雪峰，男，1984年出生，工程师，主要从事水文地质、工程地质、环境地质方面的研究工作。

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fd39ad3fff69742675205dd.html