# 电磁快速铸轧论文_张琪,凌玉华,廖力清

导读:本文包含了电磁快速铸轧论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:电磁,快速,电磁场,建模,图形化,周期,论文。

### 电磁快速铸轧论文文献综述

张琪,凌玉华,廖力清[1]（2010）在《基于CANopen的铝合金板带快速电磁铸轧通信系统设计》一文中研究指出针对以前铝合金板带快速电磁铸轧通信系统的数据帧格式不是按照一个规范进行定义所造成的后期设备的互联,以及不同厂家设计的CAN节点的兼容性欠佳的设计方法。给出了一种基于CANopen的新型铝合金板带快速电磁铸轧通信系统的设计方法。本系统通过CANopen协议的支持,可以对不同厂商的设备通过总线进行配置,因而具有很高的互用性和互换性。(本文来源于《电子元器件应用》期刊2010年08期）

杜磊[2]（2007）在《铝电磁快速铸轧系统磁场分析与特种电源控制系统仿真研究》一文中研究指出铝电磁铸轧技术是一种高效、节能的铝带坯生产高新技术，它将特殊的电磁场引入连续铸轧区，改变铝熔体的凝固结晶条件，从而达到细化晶粒、提高铸轧带坯性能的目的。铸轧特种电源控制系统是实现电磁铸轧技术的关键，本项目属于国家高技术研究发展计划(863计划)—“电磁场快速铸轧制备高性能铝板带材”。论文就铝电磁场快速铸轧系统中的电磁感应器的复合磁场、控制系统方案设计、变频控制系统的建模与仿真、控制系统及电磁感应器的磁场实验进行了详细的研究：1、分析了电磁场快速铸轧铸轧区的复合磁场，主要是电磁场快速铸轧对控制系统及电磁场的特殊要求及复合磁场的形成原理，另外对复合电磁场电磁力的力学特性进行了分析。2、针对电磁感应装置内部的独特结构，铸轧特种电源主电路以交-交变频主电路为基础，采用了一种改进的主电路结构形式，从根本上解决了环流问题。3、针对电磁感应装置难以建立精确数学模型的特点，采用MATLAB软件中的电力系统工具箱，提出一种面向变频系统的电气原理结构图的模块图形化建模仿真新方法。对仿真结果进行的分析表明，改进的交-交变频系统可以满足电磁感应器对电流的特殊要求，减少了电力系统中的谐波含量，也使得实际中的控制系统设计简单化，有利于电磁感应器中磁势的迭加，产生比较大的电磁力。4、对整个控制系统的性能进行了实验研究，实验结果表明，本铝电磁铸轧特种电源控制系统的研究和设计达到了预期效果，负载电流波形比较理想；另外对电磁感应器产生的复合电磁场进行了磁感应强度的测试，探讨了复合电磁场的分布规律。本论文的研究工作，可以为电磁铸轧系统的研究和设计提供一种新思路，缩短研发周期，有利于进一步探讨铸轧区磁感应强度的分布规律。系统的成功研制有助于铝电磁铸轧技术的推广应用和提高铝材质量的进一步研究。(本文来源于《中南大学》期刊2007-06-30）

郭运涛,毛大恒[3]（2005）在《铝带坯电磁快速铸轧换相周期选取的探讨》一文中研究指出通过对不同试验条件下铝带坯宏观组织的分析,探讨了换相周期对铸轧带坯晶粒细化的影响,试验结果表明:换相周期在电磁快速铸轧工艺中是一个重要的电磁参数,当换相周期数为1,电磁场频率为13Hz时,晶粒细化效果最好。(本文来源于《轻合金加工技术》期刊2005年03期）

### 电磁快速铸轧论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

铝电磁铸轧技术是一种高效、节能的铝带坯生产高新技术，它将特殊的电磁场引入连续铸轧区，改变铝熔体的凝固结晶条件，从而达到细化晶粒、提高铸轧带坯性能的目的。铸轧特种电源控制系统是实现电磁铸轧技术的关键，本项目属于国家高技术研究发展计划(863计划)—“电磁场快速铸轧制备高性能铝板带材”。论文就铝电磁场快速铸轧系统中的电磁感应器的复合磁场、控制系统方案设计、变频控制系统的建模与仿真、控制系统及电磁感应器的磁场实验进行了详细的研究：1、分析了电磁场快速铸轧铸轧区的复合磁场，主要是电磁场快速铸轧对控制系统及电磁场的特殊要求及复合磁场的形成原理，另外对复合电磁场电磁力的力学特性进行了分析。2、针对电磁感应装置内部的独特结构，铸轧特种电源主电路以交-交变频主电路为基础，采用了一种改进的主电路结构形式，从根本上解决了环流问题。3、针对电磁感应装置难以建立精确数学模型的特点，采用MATLAB软件中的电力系统工具箱，提出一种面向变频系统的电气原理结构图的模块图形化建模仿真新方法。对仿真结果进行的分析表明，改进的交-交变频系统可以满足电磁感应器对电流的特殊要求，减少了电力系统中的谐波含量，也使得实际中的控制系统设计简单化，有利于电磁感应器中磁势的迭加，产生比较大的电磁力。4、对整个控制系统的性能进行了实验研究，实验结果表明，本铝电磁铸轧特种电源控制系统的研究和设计达到了预期效果，负载电流波形比较理想；另外对电磁感应器产生的复合电磁场进行了磁感应强度的测试，探讨了复合电磁场的分布规律。本论文的研究工作，可以为电磁铸轧系统的研究和设计提供一种新思路，缩短研发周期，有利于进一步探讨铸轧区磁感应强度的分布规律。系统的成功研制有助于铝电磁铸轧技术的推广应用和提高铝材质量的进一步研究。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 电磁快速铸轧论文参考文献

[1].张琪,凌玉华,廖力清.基于CANopen的铝合金板带快速电磁铸轧通信系统设计[J].电子元器件应用.2010

[2].杜磊.铝电磁快速铸轧系统磁场分析与特种电源控制系统仿真研究[D].中南大学.2007

[3].郭运涛,毛大恒.铝带坯电磁快速铸轧换相周期选取的探讨[J].轻合金加工技术.2005

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7fd5ce80cfd40c808603e6e8.html