# 铝合金压铸件排气道减速结构的分析

### 论文摘要

为保证压铸件品质,常采用真空压铸,但真空阀芯受铝液的惯性冲击力会失灵,影响真空度,使抽真空效果降低。针对某压铸件的排气系统,利用Anycasting软件进行模拟,发现铝液达到真空阀时速度接近68m/s,速度极高。通过在铝液到达真空阀前端增加减速结构以解决真空阀堵塞和断裂问题。

### 论文目录

- 1 压铸件及浇排系统分析

- 2 问题分析及对策

- 2.1 存在问题及分析

- 2.2 模拟仿真分析

- 2.3 制定方案及优化方案

- 2.4 方案实施验证

- 3 结语

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 王东升,李华,吴艳生,张桂全

关键词: 排气系统,真空压铸,模拟仿真,高速,排气道减速

来源: 特种铸造及有色合金 2019年05期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 金属学及金属工艺

单位: 长城汽车股份有限公司技术中心河北省汽车工程技术研究中心

分类号: TG292

DOI: 10.15980/j.tzzz.2019.05.015

页码: 518-519

总页数: 2

文件大小: 1815K

下载量: 42

### 相关论文文献

- [1].铝合金真空压铸技术的开发及应用[J]. 山东工业技术 2016(14)

- [2].高真空压铸铝合金的研究进展[J]. 材料导报 2018(S2)

- [3].高真空压铸汽车底盘结构件的热处理[J]. 特种铸造及有色合金 2017(09)

- [4].真空压铸铝合金减震塔缺陷分析及改进[J]. 特种铸造及有色合金 2019(03)

- [5].真空压铸铝合金减震塔在铝车身上的应用[J]. 特种铸造及有色合金 2020(03)

- [6].高真空压铸铝合金减震塔工艺开发及应用[J]. 特种铸造及有色合金 2018(08)

- [7].高真空压铸在汽车结构件模具开发中的应用[J]. 轻工科技 2019(05)

- [8].高真空压铸铝合金轿车底盘部件的压射工艺试验及优化[J]. 铸造 2011(01)

- [9].真空压铸过程中不同工艺条件对界面换热行为的影响（英文）[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2018(12)

- [10].广东鸿图DCT300离合器壳体实现创新[J]. 铸造工程 2020(06)

- [11].高真空压铸技术在铸造行业的发展及应用[J]. 企业技术开发 2015(18)

- [12].美铝创新真空压铸模具技术获得应用[J]. 上海建材 2011(05)

- [13].美铝创新真空压铸模具技术获得应用[J]. 精密成形工程 2011(06)

- [14].铝合金高真空压铸技术的开发及应用[J]. 特种铸造及有色合金 2008(11)

- [15].型腔压力对通讯腔体压铸充型行为的影响[J]. 特种铸造及有色合金 2018(10)

- [16].热处理工艺对高真空压铸Mg–8Gd–3Y–0.4Zr镁合金组织及力学性能的影响(英文)[J]. Transactions of Nonferrous Metals Society of China 2014(12)

- [17].高真空压铸用真空截止阀及真空系统的设计和应用[J]. 特种铸造及有色合金 2008(S1)

- [18].基于FLOW-3D的减震塔真空压铸工艺设计与优化[J]. 特种铸造及有色合金 2019(06)

- [19].压铸高强韧铝合金汽车底盘结构件的组织与力学性能[J]. 特种铸造及有色合金 2016(06)

- [20].热处理对真空压铸Mg-7Al-2Sn合金组织性能的影响[J]. 材料热处理学报 2015(S1)

- [21].高真空压铸AlSi10MnMgFe合金的组织和力学性能[J]. 特种铸造及有色合金 2014(05)

- [22].高真空压铸汽车底盘结构件浇注系统分析[J]. 特种铸造及有色合金 2018(07)

- [23].氧含量对锆基非晶塑性性能的影响[J]. 科技视界 2018(13)

- [24].铝合金高真空压铸技术的开发及应用[J]. 特种铸造及有色合金 2008(S1)

- [25].轻合金成形制造技术浅析[J]. 机电信息 2017(24)

- [26].固溶处理对高真空压铸AlSi10MnMg铝合金组织及力学性能的影响[J]. 热加工工艺 2020(10)

- [27].压铸型腔排气率影响因素研究[J]. 特种铸造及有色合金 2016(04)

- [28].真空压铸AT72合金的热处理强化能力分析[J]. 特种铸造及有色合金 2014(12)

- [29].Mg含量对高真空压铸AlSi10MgMn合金时效强化的影响[J]. 中国有色金属学报 2020(07)

- [30].基于PLC的真空压力铸造智能控制[J]. 热加工工艺 2019(09)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/7ffcdd8068855c189e2dc3b2.html