# 直流漏电流法论文_戚继飞,阳桂蓉,罗志强

导读:本文包含了直流漏电流法论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译，主要关键词:支路,电流,相位差,调制器,绕组,谐波,互感器。

### 直流漏电流法论文文献综述

戚继飞,阳桂蓉,罗志强[1]（2018）在《相位差磁调制直流漏电流传感器误差分析》一文中研究指出为提升单磁环单绕组相位差磁调制漏电流传感器输出性能,从相位差磁调制直流漏电流传感器交流励磁电路-方波振荡器入手,采用理论分析及实验验证方法,从电路参数设计上分析了导致传感器输出误差的关键参数。通过优化参数设计,实现产品性能提升目的。(本文来源于《自动化与仪器仪表》期刊2018年09期）

王隆伟[2]（2016）在《磁调制直流漏电流传感器信号处理电路设计》一文中研究指出现代电子电力设备中,需要采用直流漏电流传感器对直流绝缘状况进行实时监测。常用的直流漏电流传感器主要基于磁调制原理,但其信号处理电路复杂,电路干扰大,有待得到改进。基于此,本文磁调制直流漏电流传感器的信号处理电路提出了一种新设计方法,以减少电路结构的复杂性,并降低电路系统的干扰,可有效提高磁调制直流漏电流传感器的性能。提出并探索了采用半波激励信号简化设计双磁芯磁调制传感器的思路和方法。传统磁调制传感器是在环形磁芯上绕以线圈,在一次绕组中通以完整激励信号,通过提取二次绕组中感应信号的二次谐波来对被测直流信号进行检测;若将激励信号变为半波激励信号,可反映被测直流信号的谐波由二次谐波变为一次谐波,此时相敏检波电路参考信号无需倍频,因而在电路系统中可省去倍频电路。本文分别采用方波、正弦波和锯齿波及其相应的半波作为激励信号进行了实验分析,结果表明,半波激励可以获得更为理想的检测波形,能更好地反映被测电流的大小,提高传感器的性能。此外,本文还设计了一种新型数字磁调制直流漏电流传感器,利用脉宽测量法对数字式磁调制传感器的信号处理电路进行了优化。脉宽测量法主要基于测试信号周期的不变性,对测量信号进行整流,整流后反映被测信号的参数由时间差值变为正负脉宽宽度,由于测试信号的周期不随被测直流电流的改变而改变,通过测量一个周期内正负脉宽的大小间接测量被测直流电流。此方法相较于传统的数字式磁调制传感器使用的时间间隔测量法,可以简化信号测量程序,从而有效降低测量误差。(本文来源于《华中科技大学》期刊2016-05-01）

陈鸣,肖慧明[3]（2016）在《基于直流漏电流检测的光伏汇流箱系统》一文中研究指出以C8051F020型单片机为控制中心,采用一种通过检测光伏直流系统对地漏电流来探测光伏回路正负极接地电阻和判断光伏回路接地故障支路的新方法,研制出新的光伏直流接地探测系统。利用光伏汇流的电流检测功能,寻找出光伏阵列电流数值不同的支路,结合探测光伏回路正负极接地电阻,从而发现光伏阵列回路的对地故障。该方法无须给光伏支路施加任何信号,对光伏系统无任何不良影响,检测结果不受分布电容的影响,检测电路相对简单。(本文来源于《现代电子技术》期刊2016年08期）

丁扣祥,王维,徐立[4]（2014）在《基于单磁芯结构的磁调制式直流漏电流互感器》一文中研究指出基于现有磁调制式电流互感器,以倍频磁调制器为核心且通常具有双磁芯结构复杂信号电路以及检测误差大等缺点,文中提出了一种单磁芯结构的相位差磁调制式直流互感器。首先,给出这种磁调制式直流漏电流互感器的电路图。其次,详细分析其工作原理和设计思路。最后验证,文中设计的磁调制式直流漏电流互感器的测量误差较小,能够满足直流系统接地故障巡回监测的要求。(本文来源于《信息技术》期刊2014年03期）

刘旗峰[5]（2013）在《泄漏电流测量仪直流漏电流示值误差测量结果不确定度评定》一文中研究指出本文根据JJG843-2007泄漏电流测量仪(表)检定规程对泄漏电流测量仪直流漏电流示值进行测量,并对测量过程中不确定度的来源进行分析,对各分量进行了详细量化,计算出该分析方法的合成标准不确定度,并给出结果的扩展不确定度。(本文来源于《计量与测试技术》期刊2013年06期）

王尧,李奎,郭志涛,岳大为,牛峰[6]（2012）在《磁调制式直流漏电流互感器》一文中研究指出针对现有磁调制式电流互感器结构和电路复杂的不足,提出一种单磁芯结构的磁调制式直流漏电流互感器。该互感器基于Atmega16单片机,通过检测二次绕组输出信号的直流分量来测量直流漏电流的大小和方向。其电路简单、测量精度高,并具有RS485通讯接口,可与上位机构成直流系统接地故障巡回监测系统。经试验验证,本文设计的磁调制式直流漏电流互感器的测量误差小于3%,能够满足直流系统接地故障巡回监测的要求。(本文来源于《电工电能新技术》期刊2012年02期）

赵梦欣,陈国峰,余伟成[7]（2009）在《直流系统绝缘监测的直流漏电流法改进方案》一文中研究指出支路巡检是确定接地点前的重要步骤。针对传统直流漏电流法所引发误报和漏报,文中归纳为5个方面的原因,并提出了一套改进方案。在分析漏电流传感器中电流分量和直流网络中各级母线电压差的基础上,通过对算法的优化,本方案不仅提高了测量精度,而且克服了传感器零点漂移的影响,回避了下级母线接地电压表导致的泄漏电流。通过对闭环状态下穿越电流和开环状态下电流分流的分析,改进的故障支路指示方式取代了传统的漏电流决定绝缘电阻、决定报警的工作方式,避免了对运行人员的误导。模拟试验验证了该方案算法的正确性,以及与多种母线绝缘监测方式配合的适应性。(本文来源于《电力系统自动化》期刊2009年14期）

魏朴[8]（2007）在《探测电缆老化的光纤直流漏电流法》一文中研究指出电力电缆绝缘可靠性直接影响电气化铁道及其设备供电的安全稳定运行。合理选择故障测试设备,准确、快速查找电缆老化故障已经引起国内外专家学者的广泛关注。本文在分析电力电缆老化现象的基础上,探讨当前常用的老化探测方法,提出了光纤直流漏电流探测法,通过与以往的探测方法进行比较,表明光纤直流漏电流探测法能够有效降低环境干扰,提高测量精度。(本文来源于《电气化铁道》期刊2007年05期）

范群国[9]（2001）在《直流漏电流传感器与新型直流绝缘监测装置》一文中研究指出随着我国电力事业的发展,发电厂、变电站规模来越大,直流系统的安全可靠性影响着电厂、变电站的安全运行。直流接地是电力系统直流操作电源易发生的常见故障之一,近几年来,直流系统绝缘监测技术的研究受到人们的普遍重视,对直流系统绝缘监测也提出了更高,更迫切的要求。(本文来源于《第五届全国智能化电器及应用研讨会论文汇编》期刊2001-11-01）

佘生能,任士焱[10]（1996）在《工业现场用直流漏电流比较仪》一文中研究指出介绍用单铁芯磁调制器原理测量漏电流的方法,存在的问题及解决方案.经测试,该比较仪精度等级为2级,最小分辨率为2毫安,可满足工业现场要求.(本文来源于《仪表技术》期刊1996年01期）

### 直流漏电流法论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

现代电子电力设备中,需要采用直流漏电流传感器对直流绝缘状况进行实时监测。常用的直流漏电流传感器主要基于磁调制原理,但其信号处理电路复杂,电路干扰大,有待得到改进。基于此,本文磁调制直流漏电流传感器的信号处理电路提出了一种新设计方法,以减少电路结构的复杂性,并降低电路系统的干扰,可有效提高磁调制直流漏电流传感器的性能。提出并探索了采用半波激励信号简化设计双磁芯磁调制传感器的思路和方法。传统磁调制传感器是在环形磁芯上绕以线圈,在一次绕组中通以完整激励信号,通过提取二次绕组中感应信号的二次谐波来对被测直流信号进行检测;若将激励信号变为半波激励信号,可反映被测直流信号的谐波由二次谐波变为一次谐波,此时相敏检波电路参考信号无需倍频,因而在电路系统中可省去倍频电路。本文分别采用方波、正弦波和锯齿波及其相应的半波作为激励信号进行了实验分析,结果表明,半波激励可以获得更为理想的检测波形,能更好地反映被测电流的大小,提高传感器的性能。此外,本文还设计了一种新型数字磁调制直流漏电流传感器,利用脉宽测量法对数字式磁调制传感器的信号处理电路进行了优化。脉宽测量法主要基于测试信号周期的不变性,对测量信号进行整流,整流后反映被测信号的参数由时间差值变为正负脉宽宽度,由于测试信号的周期不随被测直流电流的改变而改变,通过测量一个周期内正负脉宽的大小间接测量被测直流电流。此方法相较于传统的数字式磁调制传感器使用的时间间隔测量法,可以简化信号测量程序,从而有效降低测量误差。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 直流漏电流法论文参考文献

[1].戚继飞,阳桂蓉,罗志强.相位差磁调制直流漏电流传感器误差分析[J].自动化与仪器仪表.2018

[2].王隆伟.磁调制直流漏电流传感器信号处理电路设计[D].华中科技大学.2016

[3].陈鸣,肖慧明.基于直流漏电流检测的光伏汇流箱系统[J].现代电子技术.2016

[4].丁扣祥,王维,徐立.基于单磁芯结构的磁调制式直流漏电流互感器[J].信息技术.2014

[5].刘旗峰.泄漏电流测量仪直流漏电流示值误差测量结果不确定度评定[J].计量与测试技术.2013

[6].王尧,李奎,郭志涛,岳大为,牛峰.磁调制式直流漏电流互感器[J].电工电能新技术.2012

[7].赵梦欣,陈国峰,余伟成.直流系统绝缘监测的直流漏电流法改进方案[J].电力系统自动化.2009

[8].魏朴.探测电缆老化的光纤直流漏电流法[J].电气化铁道.2007

[9].范群国.直流漏电流传感器与新型直流绝缘监测装置[C].第五届全国智能化电器及应用研讨会论文汇编.2001

[10].佘生能,任士焱.工业现场用直流漏电流比较仪[J].仪表技术.1996

### 论文知识图

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/80437e981eb23f89cd7a658c.html