# 非晶带材论文-雷声,孙军,吴彦博,吴会燕,李帅

导读:本文包含了非晶带材论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:非晶合金,厚度,晶化行为,低温

### 非晶带材论文文献综述

雷声,孙军,吴彦博,吴会燕,李帅[1]（2019）在《两种不同厚度Fe_(70.43)Nb_(10.77)Si_(15.77)Cu_(2.34)B_(0.69)非晶带材的组织和低温磁性能》一文中研究指出Fe-Si-B非晶材料的低温磁性能是影响其在超导变压器中应用的关键之一。采用单辊甩带法制备两种不同厚度(25、35μm)的非晶带材Fe70.43Nb10.77Si15.77Cu2.34B0.69,使用X射线衍射仪、差示扫描量热仪和振动样品磁强计对非晶带材试样的显微组织、晶化行为和测试温度为20、300 K时的软磁性能进行分析与表征。结果表明:20 K比300 K温度时的非晶带材Fe70.43Nb10.77Si15.77Cu2.34B0.69具有更高的饱和磁感应强度和更低的矫顽力;当测试温度为20 K,25μm非晶带材具有更好的软磁性能,饱和磁感应强度Bs、矫顽力Hc、剩余磁感应强度Br分别为1.016 8 T、10.292 0 A/m、0.028 9 T。(本文来源于《兵器材料科学与工程》期刊2019年04期）

周佳,朱正吼,赵辉[2]（2019）在《FeCuNbSiB非晶带材/环氧树脂复合材料界面设计及其吸波性能（英文）》一文中研究指出针对FeCuNbSiB非晶带材与环氧树脂基体不浸润的难题,通过表面化学改性,在FeCuNbSiB非晶带材两面分别生成一层厚度5～10μm、相结构为Cu_(0.75)Fe_(2.25)O_4和Fe_3O_4的界面层。结果表明:界面层与带材结合强度高,与环氧树脂浸润性好;以FeCuNbSiB非晶带材为增强材料,同时按FSS网络设计的FeCuNbSiB非晶带材/环氧树脂铺层在13～18 GHz频带出现R=-5～-10 dB的吸收峰。增加铺层数,吸收峰值不变,但吸收峰频带往低频率方向移动。利用此特性可以修正其它复合材料的雷达波吸波特性,拓宽吸收频带,增加吸波性能。(本文来源于《稀有金属材料与工程》期刊2019年03期）

李百松,陈文智,赵沛[3]（2019）在《Fe-Si-B非晶带材高温氧化行为及回收工艺》一文中研究指出为了减少回收过程Fe78Si9B13非晶带材的氧化烧损,研究了Fe78Si9B13非晶带材的高温氧化行为。结果表明,Fe78Si9B13非晶带材高温氧化与升温速率有关,以5及10K/min从室温升至1 223K氧化增重分别为44%和31%;截面形貌显示试样与大气接触面存在质地疏松有少量微裂纹的氧化层;XRD分析出氧化层含大量Fe2O3和少量SiO2。氧化动力学曲线显示,试样在1 073和1 173K下5h内氧化增重遵循直线规律,之后遵循抛物线规律,而在1 273K下只遵循直线规律,且氧化速度非常快,12min氧化增重40%。通过降低炉气温度、压缩打包过程废带及不合格品以及吹氩减少炉内氧气分压可减少非晶带材回收过程的氧化增重,最终使回收1kg废带所产生的炉渣减少至9~10g,合金液Si的原子分数提高至8.9%。(本文来源于《钢铁研究学报》期刊2019年01期）

陈超,魏佩瑜,邹黎,刘逸,邹雪[4]（2018）在《永磁同步电机在非晶带材卷取上的设计与应用》一文中研究指出针对异步电机机械特性比较软,非晶带材精度很难达到系统要求的问题,提出使用永磁同步电机卷取伺服系统实现收卷的精度误差小于2%的方法。介绍非晶生产线带材抓取和卷取的工艺过程和要求,通过对叁项异步电机和永磁同步电机的机械特性曲线精度对比,对采用双闭环控制的永磁同步电机卷取伺服系统进行理论分析。实际应用过程中的生产数据验证了理论计算的正确性,证明永磁同步电机伺服系统达到了精确的收卷效果,使得系统精度误差小于2%。(本文来源于《铸造技术》期刊2018年12期）

孙小蕊,李德伟[5]（2018）在《非晶带材领域跑出“洛阳黑马”》一文中研究指出项目档案项目名称：洛阳中赫非晶科技项目项目概况：该项目分叁期建设：一期（2017年至2018年），投资5亿元，建设高性能母合金中试装置，从事纳米晶、非晶带材的开发和生产，可年产2500吨铁基纳米晶合金超薄带材。二期（2019年至202(本文来源于《洛阳日报》期刊2018-07-18）

张志达[6]（2018）在《双带式非晶带材连铸熔池流动传热行为研究》一文中研究指出非晶锆合金作为一种新型亚稳材料,因其具有诸多优异的性能而被誉为“世纪材料”。结合非晶锆合金的形成机理,自主设计研发了喷流冷却双带连铸机,以该新型双带连铸机为原型,以布流器及熔池内部的Zr_(41)Ti_(14)Ni_(10)Cu_(12.5)Be_(22.5)合金熔液为研究对象,采用VOF算法考虑了熔池自由液面与外界气体层之间的相互作用,建立熔池叁维瞬态热流耦合两相流模型,利用数值模拟的方法对熔池内部流场和温度场的分布规律进行了研究。本文的主要研究内容如下:(1)通过分析熔池叁维VOF模型的流场和温度场分布规律,发现该模型能够准确地预测熔池自由液面的波动形状,模拟熔池轴向流场和温度场的分布情况,但传统楔形布流器的端部布流方式并不合理,熔池出现侧封区液面波动剧烈且出口处边部温度过高的现象。针对上述问题,开发出一种新型布流器,从流场和温度场两方面验证了新型布流器的合理性。(2)以新型布流器熔池叁维模型为研究对象,考察了布流器水口倾角、水口浸入深度和布流器长度对熔池流动传热特性的影响规律,为双带连铸布流器工艺参数的设计提供指导。(3)以熔池自由液面最大波动幅值和熔池出口处轴向最大温差作为评价指标,通过正交模拟试验,获得布流器工艺参数最优组合方案:布流器长度为130mm,水口倾角为30°,水口浸入深度为25mm;布流器各因素对评价指标的影响程度从大到小依次为:布流器水口浸入深度＞布流器水口倾角＞布流器长度。(本文来源于《燕山大学》期刊2018-05-01）

仇灏,刘雨,刘和平[7]（2018）在《平面流铸法制备非晶带材过程中气流边界层影响熔潭行为的数值模拟研究》一文中研究指出基于连续性方程、动量方程、能量方程和VOF模型建立了平面流铸法制备非晶带材过程中的流动、传热和凝固模型,研究了非晶熔潭周围的气流边界层对非晶熔体流动、热量传递和凝固行为的影响。结果表明:气流边界层在熔潭形成过程中的不同时刻均会对熔潭行为产生影响。在距离辊面0.1 mm区域,气流冲击熔潭上弯月面的非晶熔体,并在下弯月面的熔潭侧部形成漩涡,影响非晶带材边部的等温线分布,降低非晶带材的边部质量。(本文来源于《热加工工艺》期刊2018年05期）

任廷志,张志达,金昕,刘大伟,杨二旭[8]（2018）在《双带式非晶带材连铸熔池热流耦合数值模拟》一文中研究指出以制备新型双带式非晶锆合金带材连铸机的熔池为研究对象,基于VOF算法,考虑了外界气体层与熔池自由液面的相互作用,建立了熔池内流动和传热的叁维耦合模型,对比分析了采用传统楔形布流系统和新型布流系统时熔池流场和温度场的分布情况。结果表明,采用新型布流系统进行浇注时,熔池侧封区域的自由液面更为平稳且熔池出口处的轴向最大温差从30℃减小到15℃左右,验证了新型布流系统的合理性。(本文来源于《特种铸造及有色合金》期刊2018年01期）

张华[9]（2017）在《青岛云路：“精雕”非晶带材》一文中研究指出一卷酷似钢卷带的材料，伸展开来，轻薄如纸，可以像撕纸一样撕开，用火烧也像烧纸一样简单。这些看似普通的材料因具有能耗更低、性能更高、精度更高的“两高一低”优势，有着“超级材料”的美誉。过去，这种新材料长期被国外企业垄断，如今全球仅有少数几家企业能(本文来源于《青岛日报》期刊2017-12-24）

肖阳,张磊,杜帅龙,张伟,孙继兵[10]（2017）在《Finemet型铁基非晶带材常见缺陷分析》一文中研究指出以Finemet型非晶带材为研究对象,针对单辊快淬法制备的宽度小于40mm的带材在实际生产中形成的缺陷进行了研究。结果表明,由于铜辊冷却能力以及冷却系统不稳定,带材会出现部分结晶并导致带材变脆;由于喷嘴被高温熔体热蚀、铜辊平整度变化以及漏钢包液面过低等原因会导致带材形成自由面发虚、毛边、条纹、孔洞等缺陷,这些缺陷都需要通过优化工艺来改善或消除。(本文来源于《金属功能材料》期刊2017年06期）

### 非晶带材论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

针对FeCuNbSiB非晶带材与环氧树脂基体不浸润的难题,通过表面化学改性,在FeCuNbSiB非晶带材两面分别生成一层厚度5～10μm、相结构为Cu_(0.75)Fe_(2.25)O_4和Fe_3O_4的界面层。结果表明:界面层与带材结合强度高,与环氧树脂浸润性好;以FeCuNbSiB非晶带材为增强材料,同时按FSS网络设计的FeCuNbSiB非晶带材/环氧树脂铺层在13～18 GHz频带出现R=-5～-10 dB的吸收峰。增加铺层数,吸收峰值不变,但吸收峰频带往低频率方向移动。利用此特性可以修正其它复合材料的雷达波吸波特性,拓宽吸收频带,增加吸波性能。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 非晶带材论文参考文献

[1].雷声,孙军,吴彦博,吴会燕,李帅.两种不同厚度Fe_(70.43)Nb_(10.77)Si_(15.77)Cu_(2.34)B_(0.69)非晶带材的组织和低温磁性能[J].兵器材料科学与工程.2019

[2].周佳,朱正吼,赵辉.FeCuNbSiB非晶带材/环氧树脂复合材料界面设计及其吸波性能（英文）[J].稀有金属材料与工程.2019

[3].李百松,陈文智,赵沛.Fe-Si-B非晶带材高温氧化行为及回收工艺[J].钢铁研究学报.2019

[4].陈超,魏佩瑜,邹黎,刘逸,邹雪.永磁同步电机在非晶带材卷取上的设计与应用[J].铸造技术.2018

[5].孙小蕊,李德伟.非晶带材领域跑出“洛阳黑马”[N].洛阳日报.2018

[6].张志达.双带式非晶带材连铸熔池流动传热行为研究[D].燕山大学.2018

[7].仇灏,刘雨,刘和平.平面流铸法制备非晶带材过程中气流边界层影响熔潭行为的数值模拟研究[J].热加工工艺.2018

[8].任廷志,张志达,金昕,刘大伟,杨二旭.双带式非晶带材连铸熔池热流耦合数值模拟[J].特种铸造及有色合金.2018

[9].张华.青岛云路：“精雕”非晶带材[N].青岛日报.2017

[10].肖阳,张磊,杜帅龙,张伟,孙继兵.Finemet型铁基非晶带材常见缺陷分析[J].金属功能材料.2017

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/80ed33cf7a70cd54503d374e.html