# 阴离子合成POSS端基官能化聚丁二烯与白炭黑相互作用

### 论文摘要

本工作采用氯丙基七异丁基多面体低聚倍半硅氧烷（Chloropropyllsobutyl POSS,Cl-POSS）为封端剂,以多面体低聚倍半硅氧烷（POSS）端基官能化聚丁二烯（PB-POSS）为模型聚合物,选用白炭黑为补强剂,通过溶剂法制备PB-POSS混合胶。系统考察了PB-POSS分子量、白炭黑含量、Si69含量对PB-POSS结合胶含量的影响。结果表明,所有PB-POSS样品结合胶含量均明显高于PB结合胶含量;当PB-POSS分子量为50 000、白炭黑含量为50份、Si69含量为2. 5份时,PB-POSS结合胶含量最高,为17. 50%,是PB结合胶的两倍多。通过FTIR系统研究PBPOSS与白炭黑之间的相互作用机理发现,随着白炭黑或Si69含量的增加,Si-OH键吸收峰波数发生明显变化,Si-O-Si键吸收峰强度也明显变化,这种变化与结合胶含量变化相一致,这一结果证明了白炭黑和POSS之间存在强的氢键相互作用。

### 论文目录

- 0 引言

- 1 实验

- 1.1 实验原料

- 1.2 实验方法

- 1.2.1 白炭黑改性

- 1.2.2 结合胶含量测定

- 1.3 表征

- 2 结果与讨论

- 2.1 PB-POSS结合胶含量影响因素的研究

- 2.1.1 PB-POSS分子量对结合胶含量的影响

- 2.1.2 白炭黑含量对PB-POSS结合胶含量的影响

- 2.1.3 Si69含量对PB-POSS结合胶含量的影响

- 2.2 白炭黑与PB-POSS相互作用机理研究

- 3 结论

### 文章来源

类型: 期刊论文

作者: 廖明义,宋雅婷

关键词: 多面体低聚倍半硅氧烷,端基官能化,聚丁二烯,白炭黑,相互作用

来源: 材料导报 2019年02期

年度: 2019

分类: 工程科技Ⅰ辑

专业: 化学

单位: 大连海事大学交通运输工程学院材料科学与工程系

基金: 国家自然科学基金委员会-中国石油天然气集团公司石油化工联合基金(U1462108)~~

分类号: O632.14

页码: 352-356

总页数: 5

文件大小: 534K

下载量: 89

### 相关论文文献

- [1].红外光谱法测定1,2-聚丁二烯中1,4-聚合物含量[J]. 橡胶工业 2016(09)

- [2].1,2-聚丁二烯的研究进展[J]. 弹性体 2009(03)

- [3].端胺基聚丁二烯的合成与表征[J]. 弹性体 2011(03)

- [4].赢创工业集团将扩大在德国的功能性聚丁二烯能力[J]. 精细石油化工进展 2011(07)

- [5].负离子聚合法合成α-羟基-ω-羧基聚丁二烯及其表征[J]. 合成橡胶工业 2010(05)

- [6].合成1,2-聚丁二烯的催化剂体系[J]. 合成橡胶工业 2009(02)

- [7].国内液体聚丁二烯产品加工工艺综述[J]. 广东化工 2008(04)

- [8].MoCl_5/TBP/AlEt_3体系引发丁二烯聚合制备含结晶的高乙烯基聚丁二烯[J]. 高分子材料科学与工程 2019(01)

- [9].高乙烯基聚丁二烯的加工流动行为[J]. 合成橡胶工业 2016(04)

- [10].原位法与超临界二氧化碳法合成聚丁二烯/蒙脱土纳米复合材料（英文）[J]. 合成橡胶工业 2015(03)

- [11].低顺式聚丁二烯[J]. 世界橡胶工业 2011(02)

- [12].聚丁二烯/蒙脱土纳米复合材料的研究[J]. 广州化工 2010(05)

- [13].间同1,2-聚丁二烯性能评价及改性研究[J]. 弹性体 2009(03)

- [14].马来酸酐官能化液体聚丁二烯助剂对高填充硅酮密封胶性能的影响[J]. 中国建筑防水 2017(10)

- [15].端环氧基聚丁二烯的合成研究[J]. 含能材料 2011(05)

- [16].端叠氮基聚丁二烯的合成与表征[J]. 高分子材料科学与工程 2015(09)

- [17].铁系间同1,2-聚丁二烯的合成与性能[J]. 合成橡胶工业 2009(04)

- [18].长春应化所开发出制备1,2-聚丁二烯的铬系催化剂[J]. 橡胶科技市场 2009(21)

- [19].中乙烯基聚丁二烯橡胶[J]. 世界橡胶工业 2008(07)

- [20].吡啶/喹啉单亚胺镍(Ⅱ)配合物的合成及液体聚丁二烯的制备[J]. 应用化学 2017(11)

- [21].浙江大学开发出调节气相法聚丁二烯产品乙烯基结构含量的方法[J]. 橡塑技术与装备 2015(04)

- [22].窄分布低乙烯基线型液体聚丁二烯的环氧化反应[J]. 合成橡胶工业 2009(06)

- [23].氢气对钼系催化剂合成1,2-聚丁二烯的影响[J]. 合成橡胶工业 2008(01)

- [24].羧基官能化聚丁二烯:点击化学合成及对环氧树脂的固化机理[J]. 材料导报 2018(06)

- [25].封闭型异氰酸酯固化马来酸酐聚丁二烯水性涂料的研究[J]. 中国涂料 2009(09)

- [26].过氧甲酸法低相对分子质量聚丁二烯环氧化的动力学研究[J]. 精细化工 2008(07)

- [27].化学改性液体聚丁二烯涂料用于镀锌板防腐蚀性能的研究[J]. 中国涂料 2008(08)

- [28].硅烷改性液体聚丁二烯对天然橡胶复合材料性能的影响[J]. 合成橡胶工业 2020(04)

- [29].含香豆素基团树形聚丁二烯的合成[J]. 染料与染色 2016(04)

- [30].沈阳化工大学开发出马来酸酐化1,2-聚丁二烯制备新方法[J]. 合成橡胶工业 2015(03)

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/81744cf91e601aa2be363ce4.html