# 浅析建筑工程后浇带施工技术

身份证：22018119840402xxxx510670

【摘要】随着时代的发展，高层建筑日益增加，在现代高层建筑中，为解决高层主楼与低层裙房间的差异沉降、钢筋混凝土收缩变形、相对减少温度应力等问题，一般设置混凝土后浇带。现结合自己多年来的工作实践经验，对建筑工程后浇带施工技术方面进行了详细的分析，以确保后浇带的施工质量。

【关键词】建筑工程；后浇带；施工技术

后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于温度、收缩不均可能产生的有害裂缝，按照设计或施工规范要求，在基础底板、墙、梁相应位置留设临时施工缝，将结构暂时划分为若干部分，经过构件内部收缩，在若干时间后再浇捣该施工缝混凝土，将结构连成整体。后浇带的浇筑时间宜选择气温较低时，可用浇筑水泥或水泥中掺微量铝粉的混凝土，其强度等级应比构件强度高一级，防止新老混凝土之间出现裂缝，造成薄弱部位。设置后浇带的部位还应该考虑模板等措施不同的消耗因素。

施工后浇带分为后浇沉降带、后浇收缩带和后浇温度带，分别用于解决高层主楼与低层裙房间差异沉降、钢筋混凝土收缩变形相减小温度应力等问题。这种后浇带一般具有多种变形缝的功能，设计时应考虑以—种功能为主，其他功能为辅。现在很多高层与裙楼之间不设沉降缝，而采用施工后浇带的办法。

1施工后浇带的适用范围及主要功能

在建筑工程中，通过设置后浇带来解决设计中考虑沉降差异或钢筋混凝土的收缩变形以及混凝土的温度应力等问题，现已广泛应用。

1.1解决沉降差

在高层建筑和裙房的基础结构设计时需将二者连成整体，但在施工过程则需用后浇带将二者暂时断开，等主体结构基本完工时，即大部分沉降累计完成时，再在连接处浇灌混凝土将高低层连成整体。在设计时，结构设计师要充分分别考虑两个阶段的受力情况，分别进行强度校核，还要考虑连成整体后的后期沉降差所引起的附加内力。解决连接前后的受力问题，可采用调压力差、调时间差、调标高差等调整措施进行施工与设计。

1.2减小温度收缩影响

混凝土在刚浇筑后的硬结过程中会出现自收缩现象，造成已建成的结构的热胀冷缩。在施工后的1～2个月温差对结构的作用是正常的。但当结构变形受到约束时，温差则会引起温度应力，进而生成应力分布不均或有所差别于设计效果，严重时则有可能在构件中会出现裂缝，严重影响施工的整体质量。若设置后浇带，在施工过程中混凝土可以自由收缩，这样就减少了收缩应力，混凝土的抗拉强度就可以满足抵抗温度应力的需要，从而提高了结构抵抗温度变化的能力。

2建筑后浇带的设置和施工技术

2.1后浇带的设置要求

2.1.1后浇带的设置，应考虑有效降低温差和收缩应力的条件下，通过计算来决定其留置部位和距离

后浇带宽度为700—1000mm，间距一般为20—30m，贯通整个结构的横截面，将结构划分为几个独立区段，但不一定直线通过一个开间，以避免钢筋100%有搭接接头。后浇带的设置，应考虑有效降低温差和收缩应力的条件下，通过计算来决定其留置部位和距离。

2.1.2后浇带共有四种形式：平直缝、阶梯缝、凸形缝和凹形缝

若设计无明确要求，采用何种形式应视具体情况而定，其中地下室外墙一般采用平直缝，并安装钢板止水带。

2.1.3在施工基础垫层时，宜将后浇带处基础垫层降低50—100mm

以便处理施工缝、清除垃圾和排除积水。雨期施工时，后浇带应每隔50m设一集水坑，以便及时排除雨水和养护用水。

2.1.4后浇带处的梁板受力钢筋不许断开，必须贯通

如果梁、板跨度不大，可一次配足钢筋；如果跨度较大，可按规定断开，在补齐混凝土前焊接好。施工后浇带的位置宜选在结构受力较小的部位，一般在梁、板的反弯点附近，此位置弯矩不大，剪力也不大；也可选在梁、板的中部，弯矩虽大，但剪力很小。

2.1.5后浇带的断面形式应考虑浇筑混凝土后连接牢固，一般宜避免留直缝

对于板，可留斜缝；对于梁及基础，可留企口缝，而企口缝又有多种形式，可根据结构断面情况确定。

2.2后浇带的施工技术与工艺

2.2.1混凝土浇注时的技术措施

后浇带混凝土施工前，应清除钢筋表面锈层，混凝土表面凿毛。混凝土浇筑厚度应严格按规范和施工方案进行，以免浇筑厚度过大造成钢丝网模板侧压力增大而外凸出，造成尺寸偏差。为了保证混凝土密实，垂直施工缝处应采用钢钎捣实。采用钢丝模板的垂直施工缝，在混凝土浇筑和振捣过程中，应特别注意分层浇筑厚度和振捣器距钢丝网模板的距离。为防止混凝土振捣时水泥浆流失严重，应限制振捣器与模板的距离（采用Ф50振捣棒时不小于400mm，采用Ф70振捣器时不小于500mm。对于已硬化的混凝土表面，要使用凿毛机处理。对较严重的蜂窝或孔洞应进行修补。在后浇带混凝土浇筑前应用喷枪（用水和空气）清理表面。

钢筋若采用断离法，则按设计及规范要求搭接接长或焊接，有加强附加钢筋的，还需视附加钢筋具体位置穿插施工。后浇带两边混凝土达到设计规定的龄期后，按照规定的施工顺序和规定的时间，浇筑后浇带混凝土。后浇带混凝土宜采用微膨胀混凝土，强度等级宜提高一级。后浇带施工缝处理自下而上逐层进行，后浇带混凝土强度达到设计要求后，视工程特点按规定逐层拆除模板。

2.2.2后浇带垂直施工缝的处理措施

对构件的垂直施工缝处，可用高压水冲毛；也可根据现场情况和规范要求尽早拆模并及时用人工凿毛。对采用钢丝网模板的垂直施工缝，当混凝土达到初凝时（用手压混凝土表面能出现指纹），用压力水冲洗、清除浮浆，并使冲洗部位露出骨料，同时将钢丝网片冲洗干净。混凝土终凝后将钢丝网拆除，立即用高压水再次冲洗施工缝表面。为此，在混凝土浇注后应派专人掌握初凝和终凝时间，以便选择最佳时间进行冲洗。

2.2.3预防水浸入底板后浇带的措施

为防止底板周围施工积水流进后浇带内，在后浇带内，在后浇带两侧50cm宽处，用砂浆做出宽50mm、高50—100mm的挡水带。为防止地下水从垫层上渗，在后浇带位置垫层上铺二毡三油，并在浇注底板后浇带混凝土时，再在底板面浇注一层10cm厚的素混凝土附加层，两者同时浇注。

2.2.4地下室底板、侧壁后浇带的施工

地下室因为对防水有一定的要求，所以后浇带的施工是一个非常关键的环节。在GB502082-2002《地下防水工程质量验收规范》中也有专门的要求，其中第4.1.9条规定：防水混凝土的施工缝、后浇带、穿墙管道、埋设件等设置和构造，均须符合设计要求，严禁有渗漏。后浇带应在其两侧混凝土龄期达到42d后再施工。后浇带应采用微膨胀混凝土，其强度等级不得低于两侧混凝土。后浇带混凝土养护时间不得少28d。在地下室后浇带的施工中必须严格按照规范规定的要求进行处理。

2.2.5地下室顶板后浇带混凝土的浇筑

不同类型后浇带混凝土的浇筑时间不同：伸缩后浇带视先浇部分混凝土的收缩完成情况而定，一般为施工后42～60天；沉降后浇带宜在建筑物基本完成沉降后进行。在一些工程中，设计单位对后浇带的保留时间有明确要求，应按设计要求进行保留。浇筑后浇带混凝土前，宜在施工缝处铺一层与混凝土内砂浆成分相同的水泥砂浆。浇筑后浇带混凝土前，用水冲洗施工缝，保持湿润24h，并排除混凝土表面积水。后浇带混凝土必须采用无收缩混凝土，可采用膨胀水泥配制，也可采用添加具有膨胀作用的外加剂和普通水泥配制，混凝土的强度应提高一个等级，其配合比通过试验确定，宜掺入早强减水剂，且应认真配制，精心振捣。由于膨胀剂的掺量直接影响混凝土的质量，因此，要求膨胀剂的称量由专人负责。所用膨胀剂和外加剂的品种，应根据工程性质和现场施工条件选择，并事先通过试验确定配合比，并适当延长掺膨胀剂的混凝土搅拌时间，以使混凝土搅拌均匀。

3施工流程中的要求以及注意事项

后浇带施工时模板支撑应安装牢固，钢筋应进行清理整形，施工的质量应满足钢筋混凝土设计和施工验收规范的要求，以保证混凝土密实不渗水和产生有害裂缝。浇筑后浇带的混凝土必须按规范上试件留设的要求留置试块。有抗渗要求的，应按有关规定制作抗渗试块。

施工中对钢筋应采取保护措施，以防钢筋被踩弯和压弯，若有踩弯和压弯现象，浇筑混凝土前需矫正。加强对混凝土的及时养护。后浇带周围应砌砖围护，顶部应遮盖，防止施工过程中垃圾等污染钢筋及施工缝结合面。后浇带封闭前，后浇带处梁、板模板的支撑不得拆除，同时后浇带跨内不得施加其他荷载，例如放置施工设备、堆放施工材料等，以保证结构安全。后浇带空置期间，为防止杂物进入，采取胶合板封闭的措施。后浇带混凝土的保养方法采用蓄水保养。

4结束语

总之，后浇带可以有效地减少收缩应力，在施工后期，把后浇带混凝土浇上，使工程变成整体，以达到不设置永久伸缩缝的目的。其施工质量是保证结构有效连接、保持整体的关键。施工中应采取有力措施，加强监督与检查，严格执行规范规定的要求，并根据不同的工程特点，认真编制施工方案，精心施工，使后浇带发挥真正作用，避免出现裂缝，以达到保证工程质量的最终目的。

参考文献

[1]檀东波.建筑物后浇带施工技术之探讨[J].福建建筑,2004(5).

[2]罗克宁.工程施工中后浇带施工技术探讨[J].四川建材,2008(1).

[3]左晨光,仇伟东.高层建筑中后浇带的设计与施工技术探讨[J].黑龙江科技信息,2010(15).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/819998fa391cbc947f2c90db.html