# GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术张添慧

齐齐哈尔市和鑫商品混凝土有限公司161000

【摘要】现代建筑施工中的结构系统比较复杂，施工人员需要运用各种新型工艺技术与材料。混凝土是结构施工中的主要材料，施工者可在混凝土材料的基础上增加GBF管材料，提升结构性能。新型建筑结构系统可以扩展室内空间，现结合空心无梁楼板施工需求，研究GBF管混凝土施工材料的使用情况。

【关键词】GBF管现浇混凝土；空心无梁楼板；施工技术

施工单位在楼板施工工作中，GBF管现浇混凝土建筑结构能够满足当前的建筑施工技术要求，不仅建筑性能可被改进，同时建筑质量水平也可有效提升，考虑到新时期的施工建设要求，可以对常规的建筑施工方法进行改进，填补质量缺陷，提升楼板性能，确保在无梁的条件下，建筑楼板系统的安全性也能够保障，现根据对GBF管现浇混凝土的了解，分析将其应用到空心无梁型楼板中的施工应用情况。

1无梁楼盖结构系统分析

填芯材料的是现浇混凝土空心楼盖研发的基础，GBF材料具有质量轻巧、安全系数高、操作简便、稳定性好等特点，还拥有成本低、性价比高的优势，在高层建筑逐渐增多的建筑行业被广泛应用。随着这种材料的普及，无梁GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工方法逐渐在建筑施工，尤其是高层建筑和大空间建筑施工中得以应用。GBF现浇混凝土空心无梁楼板施工技术是一种新型建筑技术，它具有施工成本低，施工技术含量高、操作简便、轻度高、重量轻等特点，同时也能过减少建筑在施工过程中的材料使用量，使用这种技术建造的建筑具有稳定性好、安全性高等特性。这些优势及特性使得它成为广受建筑行业欢迎的建造技术，这种技术的应用既可以提高建筑性能、保证建筑施工质量还能够降低施工成本、节省建设开支。

2施工技术应用要点

2.1工艺流程

确定在空心无梁式楼板结构系统中应用现浇GBF管材料之后，现进行放线测量工作，安装楼盖模板，针对高强薄壁管以及暗梁结构构件展开放线工作，绑扎板底钢筋与暗梁构件，预埋水电系统，绑扎钢筋垫铁，设置钢筋材质的马凳，将高强度型的薄壁管安装到相应的位置，固定马凳、底层钢筋与薄壁管材料。其他的预埋施工任务完成后，还需绑扎上层钢筋材料，进行必要的工程验收检查，确定无问题之后，可及时浇筑混凝土材料，展开养护工作，拆除剩余模板。

2.2模板施工

模板安装是进行现浇混凝土空心无梁楼板施工的首要环节，模板安装的质量和效果会对后续工程产生很大影响，如果模板安装出现偏差将会对后期施工效果产生不良影响，甚至会降低其施工效果。

本工程现浇空心板支撑系统采用钢管扣件式满堂脚手架，第一步立杆距墙柱边不超过200mm，板底支撑间距1000mm×1000mm，支撑立杆采用3道水平杆拉结。为防比支撑立杆应力集中破坏现浇空心楼板，在GBF管对应位置的楼板范围内、模板支架立杆与混凝土表层接触部分加设铁靴及木垫板。现浇空心板模板采用12mm厚散拼竹胶板，板接缝处底部必须加方木，竹胶板与方木用铁钉钉牢。为保证混凝土质量，避免漏浆，板与板拼缝处夹3mm厚双而胶带。模板安装完成并经验收合格后，应对暗梁及预埋管孔进行定位放线，经核对无误后方可转入下一道工序。

在对楼盖模板、脚手架及支撑杆进行拆卸时，要首先确定混凝土浇筑的强度，要保证其强度达到50%以上以及下层楼板的混凝土浇筑强度要确保为100%，这种情况下才能将下面第二层的模板及支撑结构拆除，在混凝土的浇筑强度未达到50%时不能拆除下层楼板的模板及支撑结构，必须保证有两层楼板的模板和支撑结构完好，才能保证混凝土结构不变形，增强模板施工的质量。

2.3钢筋施工工作

在这一楼板施工过程中，钢筋施工同样重要，根据施工技术规范来调整钢筋使用方法，给空心板材料使用的钢筋材料比较特殊，为冷轧型带肋钢筋，运用该种钢筋时不能随意调整焊接方法，可直接使用搭接方法。根据技术要求完成搭接钢筋的施工任务，精选固定工具，选择合适的搭接部位，测量间隔距离之后，在模板上进行标记，根据划设的线路来安装暗梁钢筋与底层钢筋，这种施工处理方法可以帮助控制衔接钢筋时产生的误差，增强钢筋绑扎工作的牢固程度。

安装暗梁钢筋与底层钢筋的工作完成之后，可安装马凳，施工现场可用的马凳的种类丰富，根据实际的楼板结构选择合适的马凳，将其安置到下层钢筋与上层钢筋之间，捆绑马凳之前，应当先完成放线工作，缩减捆绑环节中的误差数值，提升无梁楼板施工工作精确度。

2.4安装GBF管

安装GBF管之前应先查看其外观，管端堵头与管壁不能出现程度过于严重的破损问题，封堵小型漏洞，填塞之后才能启用管材，用胶带直接密封尺寸偏小的孔洞，如果管材存在的漏洞过大，可以运用水泥素浆与纤维布进行粘结，这一修补工作主要是为了预防有水泥浆液进入到GBF管道内部，如果管材的缺损问题无法被有效弥补，可直接展开报废处理工作。

前期结构构件的安装工作结束之后可展开GBF管安装工作。严谨分析排列图之后布置GBF管，根据实际的GBF管使用经验可知，该种材料难以被有效固定与排列为线状，管距控制难度高，不能保持均匀状态。因此可直接牢固绑底部钢筋材料与马凳，在下层钢筋材料上固定马凳材料，保持马凳顺直，调整GBF管的位置，缩短马凳腿与GBF管之间的距离，期间不能忽略拉线控制工作，确定所有的GBF管与马凳都能保持顺直后，可绑扎上层钢筋材料。

最后浇筑混凝土材料时，还必须控制GBF管，避免其出现上浮的情况，但是受到混凝土材料的影响，芯管出现上浮现象的同时，板筋也会随之朝向上方。板下保护层的面积过大，控制楼面标高工作的难度也会升高。把控GBF管之间的距离，透过竹胶材质的模板，绑扎下部支架系统与钢筋网片，后续施工工作展开前需对结构系统进行试验，保障计算结果的精准度。严谨把控GBF管的使用位置。

2.5其他施工技术要点

在施工现场，要使用钢管脚手架搭设支架放置GBF管。GBF管应平放，堆高不得超过6层，并要挂牌标明其管径和长度，以方便取用。搬运时应轻拿轻放，不得抛掷。加强对GBF管的成品保护，避免损坏GBF管，在允许范围内，若其出现破损，要粘结纤维布并用水泥素浆修补好。GBF管的固定是关键，应通过计算并采取可靠措施控制GBF管的上浮、偏移。混凝土须分2次浇筑到顶，应根据GBF管排列图把施工缝留设在管端部。施工缝部位不允许出现GBF管外露的现象，以免GBF管被损坏，影响施工质量。

3结束语

GBF管现浇混凝土结构系统在楼盖部位能够发挥作用，这种新型施工技术手段可以帮助施工单位节省混凝土材料的应用量，施工成本被精准控制，材料浪费的问题也被消除。考虑到建筑安全施工保障需求，应当对GBF管相关材料使用方案进行优化。在进入到楼板结构后期完善工作之后，要避免GBF板被破坏，通过严谨的施工检查，来解决管道外露的问题。

参考文献

[1]李慧,文朝主.GBF现浇混凝土竹芯空心楼盖施工技术[J].丝路视野,2017(25).

[2]曾志坚.现浇混凝土空心楼盖的施工质量控制[J].福建建材,2017(10).

[3]王秋明,安然.GBF管现浇混凝土空心无梁楼板施工技术[J].科学与财富,2016,8(5).

本文来源: https://www.lunwen66.cn/article/81c4a3bbc2fbf1e7e34942d4.html